## Slide 1: ARM向けの 軽量な仮想マシンを用いた IoT実機の安全な監視
九州工業大学 情報工学部
機械情報工学科
光来研究室
18237202 越智 健人

## Slide 2: Internet of Things (IoT)の普及
近年、家電や車などの様々な機器がインターネットに接続されるようになった
  リアルタイムでの制御や機能の更新が可能
  2020年には約390億のIoT機器 [R1情報通信白書]
IoT機器がサイバー攻撃を受ける恐れ
  多くのIoT機器には脆弱性がある
  車の乗っ取り (2015年)
  分散型サービス妨害攻撃 (2016年)

## Slide 3: IDSオフロード
侵入検知システム（IDS）による監視が必要
  IoT機器内のシステムの状態を監視し、攻撃を検知すると管理者に通知
  しかし、攻撃によりIDS自体が無効化される恐れも
IDSオフロードと呼ばれる手法が有効
  監視対象システムを仮想マシン（VM）内で 動作させ、VMの外から安全に監視
  VMに侵入されても IDSは影響を受けない
VM
システム
監視
IDS
攻撃

## Slide 4: IoT機器におけるIDSオフロード
IDSオフロードは主にサーバで用いられてきた
  例1：別のVMでIDSを動かす
  例2：ホストOS上でVMとIDSを動かす
IoT機器でサーバ向けの仮想化システムを使うのは難しい
  高い処理能力を持つハードウェアが必要
  IoT機器は小型化・低価格化が求められる
ホストOS
VM
（監視対象）
IDS
例2
VM
（監視対象）
例1
IDS
管理VM

## Slide 5: Xvisorを用いたIDSオフロード
IoT機器向けの軽量な仮想化システムとしてXvisorが開発されている
  組込み機器向けのARMプロセッサが主な対象
  ハイパーバイザ内にすべての機能を実装
  必要最小限の機能のみを提供
IDSオフロード手法はまだ十分に確立されていない
  IDSをどこで動かすか
  VMをどのように監視するか
ハイパーバイザ
VM
IDS
?

## Slide 6: 提案：XvIDS
IoT機器上でXvisorを用いてVMを安全に監視
  ハイパーバイザ内でIDSを動作させる
    IDS用のVMを用いるオーバヘッドを避ける
  VMの様々な情報を取得して攻撃を検知
    OSデータ、ファイルデータ、ネットワークパケット
  IDSを遠隔から実行可能なコマンドとして実現
ハイパーバイザ
IDS
OS
VM
監視
ディスク
ネットワークパケット
監視
IDSコマンド
実行
遠隔ユーザ

## Slide 7: VM内のOSデータの取得
VMのメモリを解析してシステムの状態を監視
  例：OSのプロセス情報などを取得
  OSデータの仮想アドレスを物理アドレスへ変換
    VM内のアドレス変換表（ページテーブル）を探索
  IDSのコンパイル時にアドレス変換処理を自動挿入
    XvisorにLLView [Ozaki et al.'19]を移植
VM
ハイパーバイザ
ページ
テーブル
探索
OS
データ
IDS
CPUレジスタ
OSの仮想アドレス
VMの物理アドレス
ホストの物理アドレス
LLView

## Slide 8: VM内のファイルデータの取得
VMの仮想ディスクを解析してファイルを監視
  XvisorではVMはメモリ上のRAMディスクを使用
    起動時にSDカードからデータがコピーされる
  メモリ上のOSデータを取得してRAMディスクを解析
    ファイルのパス名に沿ってディレクトリをたどる
    ファイルの属性や中身を取得
メモリ
RAMディスク
データ
VM
SDカード
ハイパーバイザ
IDS
パス名
/usr/pw.txt

## Slide 9: VMの送受信パケットの取得
パケットヘッダを解析してネットワーク通信を監視
  ハイパーバイザ内の仮想ネットワークスイッチからパケットを取得
    VMが送受信するすべてのパケットを取得可能
  攻撃を検知したらパケット情報を記録
    IDSコマンド実行時にその情報を返す
VM
仮想ネットワークスイッチ
ハイパーバイザ
IDS
外部

## Slide 10: 実験
XvIDSを用いて外部からVMの監視が行えることを確認
  OSデータ、ファイル、ネットワーク通信の監視
実験環境
  Raspberry Pi 3 Model B
    64ビットARMプロセッサ
    1GBメモリ
  Xvisor 0.2.11
仮想CPU : 1個
メモリ : 96MB
OS : Linux 4.15.0
BusyBox 1.27.2
VM

## Slide 11: OSデータの監視
VM内で仮想通貨の不正採掘ツールを模擬実行
  pchkコマンドでkworkerdsプロセスを3.6msで検知
VM内でSebekキーロガーを模擬実行
  mchkコマンドでSebekカーネルモジュールを3.1msで検知
実行時間
pchk
mchk
Chart: 検知時間[ms]
| pchk | mchk
 | 3.61 | 3.12

## Slide 12: ファイルの監視
VM内にt0rnルートキットが使うファイルを作成
  fchkコマンドで/usr/info.t0rnの存在を7.0msで検知
VM内にLPDワームが改ざんした後のファイルを用意
  fichkコマンドで/usr/pw.txt内の不正な文字列（kork）を5.5msで検知
fchk
fichk
Chart: 検知時間[ms]
| fchk | fichk
 | 6.96 | 5.53
実行時間

## Slide 13: ネットワーク通信の監視
VM内にScalperワームが仕込むバックドアを設置
  バックドア（裏口）は次回以降の侵入を容易にするためのサーバ
  バックドアが使う2001番ポートとの通信を行った
netコマンドで攻撃の種類と送信元の情報を取得できた
  通信時にIDSが検知して情報を記録

## Slide 14: 関連研究
Xvisor用のIDSオフロード [森本, 卒論'19]
  VM内のOSデータのみを取得可能
  32ビットARMを対象とし、エミュレータ実行のみ
ITZライブラリ [Guerra et al.'18]
  ARMの拡張機能TrustZoneを使って監視対象システムのメモリデータを安全に監視
  TrustZoneに対応したARMプロセッサが必要
BVMD [Oyama et al.'12]
  デスクトップPC用のハイパーバイザ内で攻撃を検知
  VMが行うディスク入出力だけを監視

## Slide 15: まとめ
IoT機器上で軽量な仮想化システムXvisorを用いてVMを安全に監視するXvIDSを提案
  ハイパーバイザ内でIDSを動作させることでオーバヘッドを削減
  VMのOSデータ、ファイルデータ、ネットワークパケットを監視
  実験により、IDSコマンドによる攻撃の検知を確認
今後の課題
  ネットワークパケットの詳細な監視
    データ部の解析など