## Slide 1: AMD SEVを用いてメモリが暗号化された VMに対するIDSオフロード
九州工業大学
能野 智玄 光来 健一

## Slide 2: 内部犯によるVMへの攻撃
近年、IaaS型クラウドが普及している
  ユーザは仮想マシン(VM)をインターネット経由で利用できる
  クラウド内には内部犯がいる可能性が指摘されている
    IPA 情報セキュリティ10大脅威 2020 2位（内部不正による情報漏洩）
VM内にある機密情報が盗聴される恐れ
  VM内のデータの保護が必要
ユーザ
VM
内部犯(悪意のある管理者)
攻撃
機密情報
Notes: 2020の2位
1位は特定組織の機密情報等の窃取を目的とした犯罪グループなどによるもので、PC をウイルスに感染させ、組織内部へ潜入する標的型攻撃
2021 6

## Slide 3: AMD SEVを用いたメモリ暗号化
AMD製CPUはSEVと呼ばれるセキュリティ機構を提供
  VMのメモリを透過的に暗号化
  VMごとに異なる暗号鍵・復号鍵を用いる
  VM内でデータが書き込まれる際に暗号化、読み込まれる際に復号化
内部犯でさえVMのメモリを盗聴することはできない
  CPU内の暗号鍵は取り出せない
ユーザ
VM
内部犯(悪意のある管理者)
攻撃
✖️
CPU
SEV
暗号鍵

## Slide 4: IDSの必要性
SEVによるメモリ暗号化はVM外からの攻撃に対してのみ有効
  VM内に侵入されるとメモリ上の機密情報にアクセス可能
  システムの脆弱性を利用した機密情報の盗聴も可能
侵入検知システム(IDS)を用いてVMを監視する必要
  VM内の監視対象システムの情報を用いて攻撃を検知
  しかし、VM内でIDSを動作させると侵入時に無効化される恐れ
VM
攻撃者
侵入
IDS
✖️

## Slide 5: IDSオフロード [Garfinkel+, NDSS’03]
VMの外でIDSを安全に動作させるための手法
  VMに侵入されてもIDSを無効化されない
  侵入者がVMの外にあるIDSを攻撃するのは難しい
IDSはVMのメモリや仮想ディスク上のデータを解析
  メモリ上のOSデータを用いて攻撃を検知
  仮想ディスク上のファイルに対する改ざんを検査
VM
IDS
監視
侵入者
検知

## Slide 6: SEVで暗号化されたVMの監視
メモリが暗号化されたVMは外から監視できない
  オフロードされたIDSはVMのメモリを解析することができない
  暗号化されたメモリをVMの外で復号する手段はない
監視できたとしてもIDS経由で機密情報が漏洩する恐れ
  IDSはVMのメモリ上の機密情報を取得することがある
  内部犯はIDSを攻撃することでその機密情報を取得できる
監視対象VM
IDS
監視
内部犯(悪意のある管理者)
攻撃
✖️
機密情報

## Slide 7: 提案：SEVmonitor
SEVを用いてメモリが暗号化されたVMに対して安全なIDSオフロードを実現
  VM内でメモリデータを取得するエージェントを安全に動作させる
  メモリが暗号化されていてもVMの外から監視可能
取得したメモリデータをVM外のIDSに送信してVMを監視
  IDSが必要とするOSデータのアドレスをエージェントに送信
監視対象VM
エージェント
メモリ
IDS
OSデータの アドレス
メモリ データ

## Slide 8: IDSが取得する機密情報の保護
IDSもSEVを用いて暗号化された別のVM内で安全に実行
  IDS経由での内部犯への情報漏洩を防ぐ
  このVMに侵入されないようにIDSのみを動作させる
暗号通信によりアドレスやメモリデータの漏洩を防ぐ
  暗号通信を行うためのライブラリをIDSに提供
  VMのメモリ暗号化によって内部犯への暗号鍵の漏洩も防ぐ
監視対象VM
IDS
エージェント
暗号鍵
内部犯
攻撃
IDS VM
SEVmonitor
ライブラリ
暗号鍵
Notes: まだ実装の話やカーネル内で動かすことに特化した話はしない

## Slide 9: エージェントの配置
監視対象VM内のエージェントが安全に動作し続ける必要
  攻撃を受けると正しくメモリデータが取得できない
エージェントの配置には様々なトレードオフがある
  安全性、性能、管理コスト、実装の容易さ
SEVmonitorは現在のところ、３つのエージェント配置を提案
  OSカーネル内
  監視対象システム外
  OS管理外
監視対象VM
エージェント
?

## Slide 10: 配置1：カーネル内エージェント
エージェントをOSカーネル内に配置
  OSカーネルに脆弱性がないことを仮定
    OSが攻撃を受けると無効化される恐れあり
OSの豊富な機能が使える
  例：ネットワーク通信機能
システムの管理コストが上昇する可能性
  エージェントの管理も必要
監視対象VM
OSカーネル
エージェント
 | 安全性 | 性能 | 管理コスト | 実装の容易さ
カーネル内 | △ | ◎ | △ | ◎

## Slide 11: 配置2：システム外エージェント
エージェントを監視対象システムの外側に配置
  ネストした仮想化を用いてシステムを内部VMに閉じ込める
  内部VMの下で動くハイパーバイザに脆弱性がないことを仮定
システムが攻撃を受けてもエージェントは無効化されない
  内部VMの外のエージェントは攻撃できない
ネストした仮想化のオーバヘッドが大きい
  内部VM内のシステムの性能が低下
エージェント
内部VM
監視対象VM
システム
 | 安全性 | 性能 | 管理コスト | 実装の容易さ
カーネル内 | △ | ◎ | △ | ◎
システム外 | ◎ | △ | ◎ | ○

## Slide 12: 配置3：OS管理外エージェント
エージェントを監視対象システムの管理外に配置
  OS起動前にエージェントを実行し、OSから隠す
  攻撃者がエージェントを見つけられないことを仮定
安全性と性能の両立が可能
  エージェントを無効化されにくく、オーバヘッドが小さい
実装するのが難しい
  OSの機能を使わず、見つからないように実装
監視対象VM
エージェント
OSカーネル
 | 安全性 | 性能 | 管理コスト | 実装の容易さ
カーネル内 | △ | ◎ | △ | ◎
システム外 | ◎ | △ | ◎ | ○
OS管理外 | ○ | ○ | ○ | △
Notes: 検討した内容は必ず反映

## Slide 13: カーネル内エージェント(配置1)の実装
カーネルスレッドとしてエージェントを動作させるLinuxカーネルモジュールを実装
  IDSから送信されたOSデータの仮想アドレスを用いて直接アクセスし、メモリデータを効率よく取得
    従来のIDSオフロードのように物理アドレスへの変換は不要
  SEVmonitorライブラリとの通信方法
    仮想ネットワーク、共有メモリ
監視対象VM
SEVmonitor
ライブラリ
OSカーネル
エージェント
IDS VM
IDS

## Slide 14: 仮想ネットワークを用いた通信
TCP/IPを用いて仮想ネットワーク経由で暗号通信
  8バイトの仮想アドレスを受信し，対応する4KBのメモリデータを返送
IDSからの接続要求とメッセージの受信を待つ
  ブロッキングモードを用いる場合、要求に対して即座に応答できる
    ソケットのタイムアウトのタイミングでしか他の処理が行えない
  ノンブロッキングモードを用いる場合、他の処理を行うのが容易
    スリープを入れることでビジーループによるCPU占有を避ける必要
監視対象VM
SEVmonitor
ライブラリ
OSカーネル
エージェント
IDS VM
IDS
TCP/IP

## Slide 15: 共有メモリを用いた通信
QEMUのivshmem機能を用いて共有メモリ経由で暗号通信
  ホストOSのメモリを監視対象VMとIDS VM間で共有
  VMに対して仮想的なPCIデバイスを提供して共有メモリにアクセス
PCIデバイスのメモリをカーネルアドレス空間にリマップ
  エージェントが共有メモリを直接、読み書き可能
  SEVによるメモリ暗号化の対象外となり、VM間で共有可能
共有
メモリ
監視対象VM
IDS VM
PCIデバイス
PCIデバイス
エージェント
OSカーネル

## Slide 16: IDSからの共有メモリの利用
PCIデバイスをuioデバイスとしてユーザ空間のIDSに提供
  ivshmem-uioドライバを利用
  read/writeしかサポートしていないためアクセスの効率が悪い
このuioデバイスをmmapできるようにドライバを拡張
  PCIデバイスのメモリをプロセスアドレス空間にリマップ
  IDSが共有メモリを直接、読み書き可能
共有
メモリ
監視対象VM
IDS VM
IDS
ライブラリ
PCIデバイス
PCIデバイス
OS
uioデバイス

## Slide 17: 共有メモリの暗号化の除外
プロセスアドレス空間にリマップされたPCIデバイスのメモリはSEVのメモリ暗号化の対象になってしまう
  メモリを共有する監視対象VMでは復号できない
SEVによるメモリ暗号化が行われないように設定
  SEVはページテーブルのCビットが1の場合にメモリ暗号化を行う
  IDSプロセスの対応するページテーブルエントリのCビットを0に設定
IDS VM
ページ | Cビット | …
… | … | 
46 | 0 | 
47 | 1 | 
設定
プロセスページテーブル
IDSプロセス
OSカーネル

## Slide 18: システム外エージェント(配置2)の実装
監視対象VM内でBitVisorを動作させ、BitVisor内にエージェントを実装
  BitVisorのVM内で監視対象システムを実行
    I/Oを仮想化しないことで軽量な動作が可能
  SEVを用いたVM内でBitVisorを起動できてない
lwIPを用いてIDSとネットワーク通信
  内部VMとNICを共有し、異なるIPアドレスを 割り当てる
  アドレス変換により内部VMのメモリデータを取得
  現在実装中
監視対象VM
エージェント
内部VM
BitVisor
システム

## Slide 19: 実験
SEVを用いて暗号化されたVMのメモリからOSデータを取得
  OSデータが正しく取得できることを確認
  OSデータの取得時間を測定
TCP通信と共有メモリを用いた場合について測定
  TCP通信はブロッキングモードとノンブロッキングモード
  ノンブロッキングモードと共有メモリでは200μsのスリープを入れた
 | ホスト
CPU | AMD EPYC 7262
メモリ | 128GB
OS | Linux 5.4.0
仮想化ソフトウェア | QEMU-KVM 4.2.0
 | IDS VM | 監視対象VM
仮想CPU数 | 2 | 2
メモリ | 2GB | 2GB
OS | Linux 5.4.0 | Linux 5.4.0

## Slide 20: OSデータの取得確認
VM内のOSのバージョン文字列が取得できることを確認
VM内で実行されている全プロセスのIDと名前が取得できることを確認
  119個のプロセス

## Slide 21: OSバージョン情報の取得性能 (TCP通信)
エージェントに要求を1回送信し、4KBのメモリデータを取得
  ノンブロッキングモードではスリープを入れたために360μs増加
  ノンブロッキングモードよりブロッキングモードの方が1.2 ms高速
  暗号化のオーバヘッドは200〜270μs
Chart: 実行時間[ms]
nonblocking | 4.4092
nonblocking(スリープなし) | 4.0466
blocking | 3.1944
Chart: 実行時間[ms]
| nonblocking | blocking
暗号化あり | 4.4092 | 3.1944
暗号化なし | 4.1303 | 2.9156
Notes: ノンブロッキング、ノンブロッキング（スリープなし）、ブロッキングの３つを比較
グラフは画像ではなくパワーポイントのグラフオブジェクトにする
ノンブロッキング、ブロッキングについて暗号化あり、なしを比較するグラフ（２本×２）

## Slide 22: OSバージョン情報の取得性能 (共有メモリ)
TCP通信のブロッキングモードよりも共有メモリの方がさらに1.0 ms高速
  スリープを入れたために380μs増加
    相対的に影響が大きいが、200μsより短くするとCPU使用率が急激に上昇
    ivshmemの割り込み機能を利用できれば待ち時間を減らせる可能性
  暗号化のオーバヘッドは350μs
Chart: スリープ時間[μs]
| 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210
 | 56.6 | 57.6 | 59.1 | 45.9 | 48.4 | 42.6 | 48.3 | 40.6 | 40.1 | 35 | 3.8 | 2.3
Chart: 実行時間[ms]
blocking | 3.1944
共有メモリ | 2.17
共有メモリ(スリープなし) | 1.7877
Notes: ブロッキング、共有メモリ、共有メモリ（スリープなし）を比較

## Slide 23: プロセス一覧の取得性能 (TCP通信)
エージェントに要求を119回送信し、476KBのデータを取得
  ノンブロッキングモードではスリープを入れたために15%増加
  ノンブロッキングモードよりもブロッキングモードの方が13%高速
    モードの違いによる影響は相対的に小さくなる
  暗号化のオーバヘッドは740μsのみ
    この原因は不明
Chart: 実行時間[ms]
nonblocking | 88.5965
nonblocking(スリープなし) | 77.3016
blocking | 77.4134
Chart: 実行時間[ms]
| nonblocking | blocking
暗号化あり | 88.5965 | 77.4134
暗号化なし | 87.8544 | 76.6712

## Slide 24: プロセス一覧の取得性能 (共有メモリ)
TCP通信のブロッキングモードと比較して共有メモリはさらに40%高速
  共有メモリを用いる効果が大きくなる
  スリープを入れたために72%増加
    スリープの影響が大きい
  暗号化のオーバヘッドは11%
Chart: 実行時間[ms]
| blocking | 共有メモリ
暗号化あり | 77.4134 | 46.8287
暗号化なし | 76.6712 | 41.5889
Chart: 実行時間[ms]
blocking | 77.4134
共有メモリ | 46.8287
共有メモリ(スリープなし) | 27.3041

## Slide 25: 関連研究
Intel SGXを用いたVMマイグレーション [Gu et al.'17]
  エンクレイヴ内のエージェントがエンクレイヴの状態を外部に保存
  信頼できないサービスが動作している場合には安全に実行できない
Ryoan [Tyler et al.'16]
  エンクレイヴ内のサンドボックスの外でエージェントを安全に実行可
  SEVを用いたVM内のシステムをサンドボックスで実行するのは難しい
SEC-IDS [Kuvaiskii et al.'18]
  Graphene-SGXを用いてNIDSをエンクレイヴ内で安全に実行
  ホストベースIDSがOSデータを安全に取得するのは難しい

## Slide 26: まとめ
SEVを用いてメモリが暗号化されたVMに対して安全なIDSオフロードを実現するSEVmonitorを提案
  VM内でメモリデータを取得するエージェントを安全に動作させる
    OSカーネル内、システム外、OS管理外
  IDSもSEVで暗号化された別のVM内で実行し、情報漏洩を防ぐ
    エージェントと暗号通信を行い、メモリデータを取得
  VMのメモリ上のOSデータの取得性能を確認
今後の課題
  共有メモリにおいてivshmemの割り込み機能の利用
  システム外エージェントおよびOS管理外エージェントの実装
Notes: 行間が狭くなると見栄えが悪いので、勝手にオートフィットさせないようにする

## Slide 28: SEVを有効にしたVM
Linuxの起動オプションでSEVの有効化を行う
  UEFI BIOSのみで動作
  ホストOSによってスワップアウトされないことを仮定
    メモリページをホストのメモリにロック
SEVによる暗号化はページ単位で制御
  ページテーブルエントリのCビットを指定
ページ | Cビット | …
… | … | 
46 | 0 | 
47 | 1 | 
… | … | 
OSカーネル
VM
ページテーブル

## Slide 29: 共有メモリを用いた通信
SEVmonitorライブラリとエージェントは共有メモリを用いて通信を行う
  共有メモリ上のフラグをスリープしながらループを行い監視
    フラグ1：SEVmonitor用の書き込みフラグ
    フラグ2：エージェント用の書き込みフラグ
AESによる暗号化により通信の安全性を高める
  他のVMやホストOSから盗聴される可能性
  仮想アドレスとメモリデータを暗号化
  16バイト単位で暗号化が行われる
フラグ1 | フラグ２ | 未使用 | 仮想 アドレス | 未使用 | メモリデータ
１
１
6
8
8
4096
バイト数

## Slide 30: OSデータの解析
IDSは取得したメモリデータに含まれるOSデータを解析
  例：VM内で実行されているプロセスの情報
  複雑なOSのデータ構造を解析するIDSの開発は容易ではない
LLView [Ozaki et al.'19]をSEVmonitorに対応させて利用
  OSのソースコードを用いてオフロード実行できるIDSを開発
  OSデータにアクセスする箇所をエージェントとの通信に置き換え
OSデータを監視するIDS
VM内のOSデータにアクセスするIDS
LLView
プログラム
変換

## Slide 31: OSカーネル内に配置
本研究ではOSカーネル内にエージェントを配置
  OSカーネルには脆弱性がないことを仮定
エージェントはOSカーネルの権限や機能を利用可能
  OSデータの仮想アドレスを変換することなくメモリ全体にアクセス可能
  OS内部で提供されるネットワーク機能を利用可能
監視対象VM
IDS
メモリ
カーネル
エージェント

## Slide 32: IDSが取得したメモリデータの保護
IDSは取得したメモリデータを復号してOSデータを取得
復号したメモリデータを内部犯に盗聴される恐れがある
IDSが持つ暗号鍵を盗まれるとVM内のすべてのメモリが盗聴可能になる
IDSを別のVM上で動かしSEVでメモリを暗号化する
  内部犯でも盗聴できない
監視対象VM
IDS
エージェント
メモリ
IDS VM

## Slide 33: OSデータの解析
IDSは取得したメモリデータに含まれるOSデータを解析
  例：VM内で実行されているプロセスの情報
  複雑なOSのデータ構造を解析するIDSの開発は容易ではない
LLView [Ozaki et al.'19]をSEVmonitorに対応させて利用
  OSのソースコードを用いてオフロード実行できるIDSを開発
  OSデータにアクセスする箇所をエージェントとの通信に置き換え
OSデータを監視するIDS
VM内のOSデータにアクセスするIDS
LLView
プログラム
変換
Notes: スペースがあっても図のフォントを大きくしすぎない

## Slide 34: OSのバージョン情報の取得の内訳
監視対象VMからバージョン情報を取得する際の時間の内訳
  エージェントから受信したメモリデータを読み取るためのreadに 時間がかかっている
  エージェントの処理を待っている時間が大きい
Chart: 時間[ms]
| socket create&connect | encrypt | send | read | decrypt
 | 0.46643 | 0.007474 | 0.83911 | 5.8876 | 0.72309

## Slide 35: OSのバージョン情報の取得(ブロッキングなし)
取得時間を従来のKVMonitorと比較
  文字列の取得時間は10倍に増加
    最初に１回だけ行うネットワーク接続などのオーバヘッド
    エージェントの処理を待っている時間
    ビジーループにならないために wait_woken関数で待っている時間
Chart: VMのバージョン情報の取得(ブロッキングなし)
| VMのOSのバージョンの取得 | VMのプロセス情報の取得
従来 | 0.78537
SEVmonitor | 8.2647
Notes: 有名なベンチマーク以外ではプログラム名は意味をなさないので出さない

## Slide 36: プロセス一覧の取得(ブロッキングなし)
暗号化されたVMのメモリを解析してプロセス情報を取得
取得時間を従来のKVMonitorと比較
  プロセス情報の取得時間は約56倍に増加
    プロセス数である119回の 通信のオーバーヘッド
    それに伴うCPU待機時間の増加
Chart: VMのプロセス情報の取得(ブロッキングなし)
| VMのプロセス情報の取得
従来 | 1.871
SEVmonitor | 104.868
Notes: ・プログラムの全体実行時間もある程度減少できましたが、それでも20倍の差が出てしまいました。

## Slide 37: 関連研究
RemoteTrans [Kourai et al.‘16]
クラウド外部の信頼できるホストにIDSをオフロードしてVMを監視
インターネット経由でメモリデータを取得するオーバヘッドが大きい
SGmonitor [中野ら‘19]
Intel SGXによって暗号化された保護領域にIDSをオフロード
内部犯が管理するシステムの一部を信頼する必要がある
Intel SGXを用いるVMのマイグレーション [Gu et al.‘17]
SGX保護領域のメモリは保護領域内で動くプログラムが保存・復元
暗号化されたVM内でエージェントを動かす本研究に似ている