## Slide 1: SGX向け実行環境 OcclumとSCONEを用いた VMの安全な監視手法
九州工業大学
河村拓実 光来健一

## Slide 2: IDSによるVMの監視
仮想マシン(VM)を提供するIaaS型クラウドは攻撃を受けやすい
  侵入検知システム(IDS)を用いてVMを監視する必要
  VM内でIDSを動かすとVMへの侵入時に無効化される恐れ
IDSをVMの外にオフロードして安全に実行 [Garfinkel et al.'03]
  VMに侵入されてもIDSは無効化されない
  オフロードしたIDSはVMのメモリ上のOSデータなどを外から監視
VM
メモリ
監視
検知
IDS
攻撃者
仮想
ディスク

## Slide 3: オフロードしたIDSへの攻撃
オフロードしたIDSも攻撃される恐れがある
  外部の攻撃者からの攻撃
  クラウド内の内部犯からの攻撃
    サイバー犯罪の28%は内部犯行 [PwC ‘14]
  IDSを無効化されたり、IDS内の機密情報を盗まれたりする可能性
オフロードしたIDSも保護する必要
監視
攻撃者
攻撃
内部犯
攻撃
VM
IDS

## Slide 4: Intel SGXによるプログラム保護
プログラム実行を保護するためのCPUのセキュリティ機構
  アプリケーション内部に保護領域(エンクレイヴ)を作成可能
SGXによって保証される安全性
  電子署名により改竄されたプログラムは実行できない
  メモリの整合性を保証し、実行中の改竄を防ぐ
  メモリ暗号化により情報漏洩を防ぐ
用途
  デジタル著作権保護
  プライバシ保護
エンクレイヴ
プログラム
ハードウェア
SGX
攻撃者
攻撃

## Slide 5: 先行研究：SGmonitor [Nakano et al.’21]
SGXを用いて安全なIDSオフロードを実現
  エンクレイヴ内でIDSを安全に実行
    IDSを改竄して無効化することはできない
    IDSが取得した機密情報を盗むことはできない
  エンクレイヴ内からVMのメモリ上のOSデータを取得
    VMの下で動くハイパーバイザ経由で安全に取得
エンクレイヴ
VM
メモリ
IDS
OSデータ取得
ハイパーバイザ
OS

## Slide 6: IDSの開発が困難
SGmonitorで動作するIDSを開発するのは容易ではない
  OSカーネルレベルのプログラミングが必要
    VM内のOSのデータ構造を解析して監視を行う
    OSのバージョンの影響を大きく受ける
  SGX専用ライブラリを用いる必要
OS上で動作する既存のIDSを使えるようにしたい
  新規開発する際も既存のIDSと同じように開発できるようにしたい
エンクレイヴ
VM
メモリ
IDS
OS
SGX専用ライブラリ
解析
メモリデータ
取得

## Slide 7: 提案：SCwatcher
従来のIDSをエンクレイヴ内にオフロードして安全に実行
  SGX向け実行環境を用いてIDSにOSの標準インタフェースを提供
    標準Cライブラリやシステムコールなど
  IDSにVM監視用のprocファイルシステムを提供
    システム情報を取得するためのインタフェース
    IDSの多くが監視に必要な情報を取得するために標準的に利用
    OSの実装の詳細やバージョンの違いを隠蔽
エンクレイヴ
procファイル
システム
IDS
VM
SGX向け実行環境
メモリ
OS

## Slide 8: 脅威モデル
ハイパーバイザ
クラウド内のハードウェアを信頼
  SGXに脆弱性はないものとする
ハイパーバイザは正常に動作していると仮定
  TPMを用いたリモートアテステーションなどで確認
それ以外の部分は信用しない
  エンクレイヴ外のランタイムやホストOS
VM
ホストOS
ランタイム
：信頼する
：信頼しない
エンクレイヴ
ハードウェア
SGX
ユーザ
TPM
確認

## Slide 9: VM監視用procファイルシステム
VM内のシステム情報を疑似ファイルとしてIDSに提供
  例：/proc/プロセスID/{stat, cmdline}（プロセス情報）
  例：/proc/net/{tcp, udp} （ネットワーク情報）
疑似ファイルのオープン時にファイルデータを作成
  作成に必要なVMのメモリデータを取得し、OSのデータ構造を解析
    OSのソースコードをプログラム変換して解析に利用 [Ozaki et al.'19]
  リード時にそのファイルデータを返す
エンクレイヴ
IDS
監視対象
VM
メモリ
procファイル
システム
プロセス構造体
メモリ構造体
:
/proc/1/stat
OS

## Slide 10: SGX向け実行環境
エンクレイヴ内で既存のプログラムを実行するための実行環境
  エンクレイヴ内のライブラリとエンクレイヴ外のランタイムからなる
  必要に応じてランタイム経由でOSの機能を呼び出す
様々な実行環境が提案されているが、性能やセキュリティなどの面でトレードオフが存在する
  本研究ではOcclum [Shen et al.’20]とSCONE [Arnautov et al.’16]を用いた
エンクレイヴ
IDS
ライブラリ
read関数
OS
readシステムコール
ランタイム

## Slide 11: 実装１：Occlumを用いたSCwatcher
エンクレイヴ内で標準CライブラリとライブラリOSを提供
  ライブラリOSの大部分はメモリ安全なRust言語で記述
１つのエンクレイヴ内で複数プロセスを実行可能
  posix_spawnシステムコールで新しいプログラムを実行
  プロセス同士はIntel MPXベースのSFIで隔離
エンクレイヴ
ライブラリOS
プロセス
ランタイム
プロセス
プロセス
posix_spawn
posix_spawn

## Slide 12: SGXの機構を用いたメモリデータ取得
OcclumライブラリOSに含まれるprocファイルシステムを拡張
  IDSにVM監視用procファイルシステムとして提供
  SGXのインタフェースを用いて外部のOcclumランタイムを呼び出し
Occlumランタイムを拡張してハイパーバイザ経由でVMのメモリデータを取得
  ハイパーバイザ内でデータを暗号化し、エンクレイヴ内で復号
エンクレイヴ
Occlumライブラリ
IDS
メモリデータ取得
ハイパーバイザ
VM
メモリ
procファイル
システム
Occlum
ランタイム
OCALL
OS

## Slide 13: 実装２：SCONEを用いたSCwatcher
エンクレイヴ内で標準Cライブラリのみを提供
  Occlumより脆弱性を含む可能性が低い
  非同期システムコールを用いてランタイムを高速に呼び出す
１つのエンクレイヴ内では１つのプロセスのみを実行
  fork/execveシステムコールで新しいエンクレイヴを作成
  Occlumよりプロセス間の隔離は強い
エンクレイヴ
ライブラリ
プロセス
ランタイム
エンクレイヴ
ライブラリ
プロセス
ランタイム
エンクレイヴ
ライブラリ
プロセス
ランタイム
fork
execve

## Slide 14: 課題(1) VMのメモリデータ取得
独自のVM監視用procファイルシステムを実装
  SCONEライブラリはprocファイルシステムを提供しないため
ソースコードが非公開のSCONEにVMのメモリデータを取得するためのインタフェースを追加するのは難しい
  SCONEライブラリを拡張することはできない
  SCONEランタイムを直接呼び出す方法も不明
エンクレイヴ
IDS
ハイパーバイザ
VM
SCONE
ランタイム
procファイル
システム
SCONEライブラリ
？
メモリ
OS

## Slide 15: システムコールを用いたデータ取得
SCONEが提供するpread関数を用いてホストOS内に用意したVMメモリデバイスにアクセス
  取得するメモリデータのアドレスとページテーブルのアドレスを１つの引数（オフセット）に圧縮して格納
  VMメモリデバイスがハイパーバイザ経由でVMのメモリデータを取得
ホストOS
VMメモリデバイス
ハイパーバイザ
VM
メモリ
SCONE
ランタイム
procファイル
システム
pread
SCONEライブラリ
OS
ページテーブル
のアドレス
メモリデータ のアドレス
圧縮
preadのオフセット

## Slide 16: 課題(2) procファイルシステム呼び出し
IDSが疑似ファイルにアクセスする時にはVM監視用procファイルシステムを呼び出す必要
  通常アクセスではSCONEライブラリ経由でホストOSが呼び出される
  ホストOSのシステム情報を取得してしまう
IDSによるファイルアクセスを横取りする必要
  エンクレイヴ内ではLD_PRELOADなどの従来の横取り手法が使えない
ホストOS
IDS
SCONEライブラリ
read
エンクレイヴ
procファイル
システム

## Slide 17: プログラム変換によるアクセス横取り
IDSのコンパイル時にプログラム変換を行う
  標準ファイル関数の呼び出しを対応する疑似ファイル管理機構の関数の呼び出しに置換
    例：read → pfs_read
  疑似ファイルの場合にはVM監視用procファイルシステムを呼び出す
    標準ファイル関数の処理をエミュレート
ホストOS
エンクレイヴ
procファイル
システム
IDS
疑似ファイル
管理機構
SCONEライブラリ
read
pfs_read

## Slide 18: 実験
シェルスクリプトで記述されたchkrootkitをオフロード実行
  エンクレイヴ内でシェルのbashを実行
  シェルスクリプトから多数の外部コマンドを呼び出す
提案手法の２つの実装と従来手法を比較
  OcclumまたはSCONEを用いて実装したSCwatcher
    Occlumを用いる場合は事前にIDS用のエンクレイヴを作っておき実行
  SGXを用いない安全ではないIDSオフロード
 | ホスト
CPU | Intel Core i7-8700
メモリ | 16GB
仮想化システム | Xen-SGX 4.7
 | IDS専用VM | 監視対象VM
仮想CPU数 | 2 | 2
メモリ | 2GB | 2GB
OS | Linux 4.4 | Linux 4.4

## Slide 19: 既存IDSのオフロード実行の動作
chkrootkitで用いられる外部コマンドの内の２つを実行
  procファイルシステムからネットワークとプロセスの情報を取得
  VM内で実行した場合とほぼ同じ結果が得られることを確認
chkrootkitに含まれる４つの検査機能を実行
  VMを疑似的にマルウェアに感染させた
  マルウェアを検知できることを確認
netstatコマンドの実行結果
psコマンドの実行結果
chkrootkitの実行結果

## Slide 20: VM監視用procファイルシステムの性能
疑似ファイルの読み込みにかかる時間を測定
  Occlumを用いた場合の実行時間は従来手法の1.3~4.2倍
  SCONEを用いた場合の実行時間は従来手法の2.8~9.8倍
    preadによるVMのメモリデータ取得のオーバヘッドが大きい
Chart: 実行時間[ms]
| /proc/meminfo | /proc/stat | /proc/uptime | /proc/version | /proc/1/auxv | /proc/1/cmdline | /proc/1/stat | /proc/1/status | /proc/net/tcp | /proc/net/udp | /proc/sys/kernel/osrelease | /proc/sys/kernel/pid_max | /proc/tty/drivers
SCwatcher (SCONE) | 3.455 | 6.96 | 1.619 | 0.834 | 1.279 | 0.571 | 2.548 | 3.184 | 6.788 | 2.763 | 0.553 | 0.693 | 2.006
SCwatcher (Occlum) | 1.25 | 2.631 | 0.682 | 0.368 | 0.467 | 0.382 | 1.521 | 1.642 | 3.129 | 1.103 | 0.235 | 0.31 | 0.793
従来 | 0.721 | 1.525 | 0.283 | 0.13 | 0.257 | 0.17 | 0.479 | 0.713 | 2.425 | 0.674 | 0.0563 | 0.114 | 0.404

## Slide 21: 既存コマンドの実行時間
netstatコマンドとpsコマンドの実行時間を測定
  Occlumを用いるとSCONEを用いる場合の3.5~9.0倍高速
    コマンド実行時に新たなエンクレイヴを作らないため
    ただし、コマンドごとにエンクレイヴを作るSCONEのほうがより安全
  従来のIDSオフロードより1.4~1.5倍長い時間がかかった
    VMのメモリデータ取得回数の影響が大きい
Chart: データ取得回数
| netstat | ps
 | 60 | 912
Chart: 実行時間[ms]
| netstat | ps
SCwatcher (SCONE) | 233.9 | 399.9
SCwatcher (Occlum) | 26.1 | 114.2
従来 | 18.8 | 75.1

## Slide 22: chkrootkitの実行時間
chkrootkitの４つの検査機能の実行時間を測定
  Occlumを用いるとSCONEを用いる場合の8.7〜12倍高速
  しかし、従来のIDSオフロードの18〜29倍の時間がかかった
    posix_spawnによる外部コマンドの実行のオーバヘッドが大きい
Chart: 実行時間[s]
| slapper | inetd | sshd | tcpd
SCwatcher (Occlum) | 2.0468 | 2.7612 | 2.8944 | 2.2929
従来 | 0.07 | 0.1186 | 0.1604 | 0.0975
Chart: 実行時間[s]
| slapper | inetd | sshd | tcpd
SCwatcher (SCONE) | 21.8213 | 31.7686 | 33.1232 | 19.9717
SCwatcher (Occlum) | 2.0468 | 2.7612 | 2.8944 | 2.2929

## Slide 23: Python版chkrootkit
chkrootkitの４つの検査機能をPythonで再実装
  外部コマンドを呼び出さず、単一プロセスで実行
Occlumを用いた場合、従来の2.2〜2.7倍の時間で実行可能
  シェルスクリプト版(18〜29倍)と比べると大幅に性能が改善
  Python処理系による大量のファイルアクセスのオーバヘッドが大きい
Chart: 実行時間[ms]
| slapper | inetd | sshd | tcpd
SCwatcher (Occlum) | 112.8 | 108.8 | 115.7 | 108.4
従来 | 42.1 | 49.8 | 47.8 | 47.6

## Slide 24: C言語版chkrootkit
chkrootkitの４つの検査機能をC言語を用いて再実装
  ファイルアクセスは検査対象ファイルに対してのみ
Occlumを用いた場合、従来の1.1~1.4倍の時間で実行可能
  既存コマンドの実行オーバヘッド(1.4~1.5倍)と同程度
  VMのメモリデータ取得が主なオーバヘッドと考えられる
Chart: 実行時間[ms]
| slapper | inetd | sshd | tcpd
SCwatcher (Occlum) | 23.8 | 24.4 | 23.2727 | 23.5
従来 | 17.1 | 20.1 | 22 | 20.7

## Slide 25: 関連研究
S-NFV [Shif et al.’16]
  既存のネットワークIDS (Snort)の機能の一部をエンクレイヴ内で実行
  Snortをエンクレイヴ内外にうまく分割するのが難しい
SEC-IDS [Kuvaiskii et al.'18]
  Graphene-SGXライブラリOSを用いてSnortをエンクレイヴ内で実行
  標準Cライブラリ(glibc)のサイズが大きいため攻撃を受けやすい
VMST [Fu et al.'12]
  監視用VMで監視対象VMと同一のシステムを動かして既存のIDSをオフロード実行
  AMD SEVで監視用VMを保護することで安全に実行できる可能性

## Slide 26: まとめ
SGX向け実行環境を用いて従来のIDSをエンクレイヴ内にオフロード可能にするシステムSCwatcherを提案
  OSの標準インタフェースとVM監視用procファイルシステムを提供
  2種類のSGX向け実行環境（OcclumとSCONE）を用いて実装
  シェルスクリプトと外部コマンドを用いるIDSを実行可能
    求める性能と安全性に関してトレードオフをとることができる
    C言語で記述し直すことで従来のIDSオフロードに近い性能を実現
今後の課題
  VMのメモリデータ取得のオーバヘッドを削減
  外部コマンドを実行するオーバヘッドを削減