## Slide 1: Cell/B.E. のSPE上で動作する 安全なOS監視システム
九州工業大学
永田卓也 光来健一

## Slide 2: OSに対する攻撃
OSへの攻撃が増加している
  カーネルルートキット
OSが改ざんされるとセキュリティ対策ソフトも正常に動作しなくなる
  セキュリティ対策ソフトも OSの機能を使用
    例：異常を検知してもそれが ログに出力されない
ハードウェア
OS
セキュリティ
対策ソフト
OS

## Slide 3: 従来のOS監視の問題
OSが改ざんされていないことを 安全に監視するのは難しい
  OSが改ざんされるとOS監視 システムも正常に動かなくなる
  OSの上で動く場合
    監視システムも改ざんされた OS上で動く
  OS内部で動く場合
    OSと同様に攻撃される恐れがある
OS
OS監視
システム
OS
監視

## Slide 4: OSのトラステッドブート
Intel TXT等のハードウェアを用いて起動時にOSの改ざんを検知
  OSをディスクからロードする時にハッシュ値のチェックを行う
  物理的なハードウェアは改ざんされない
  常時監視ができない
    カーネルルートキットは 起動後にインストールされる
ハードウェア
OS

## Slide 5: 仮想マシンモニタからの監視
OSを仮想マシン上で動かし、仮想マシンモニタ（VMM）がOSの改ざんをチェック
  OSのメモリやI/O等を監視する
  常時監視が可能
  VMMもソフトウェアなので 改ざんされる危険性がある
  仮想化によるオーバーヘッドが 存在する
VMM
ゲストOS
ハードウェア

## Slide 6: 提案：SPE Observer
Cell/B.E.のSPE上でOS監視システムを動かす
  OSが動くPPEから隔離されたコア上で動作
  SPE Isolationモードを用いて安全に実行
    セキュリティプロキシにより実行を監視
SPE
監視
システム
PPE
OS
監視
Cell/B.E.
監視
SPE
SPE
SPE
SPE
Security
Proxy
ネットワーク
Notes: チェック時にどこの値と比較？

## Slide 7: Cell/B.E.のアーキテクチャ
ヘテロジニアス型マルチコアプロセッサ
  制御系CPUのPPEと演算系CPUのSPE
  SPEはLocal Store(LS)と呼ばれるメモリを持つ
  DMAを使ってメインメモリにアクセスする
MFC
Local
Store
SPU
256kbの内部メモリ
実際にDMA転送を行う部分
SPE
SPE
SPE
SPE
SPE
SPE
EIB
PPE
Cell/B.E.

## Slide 8: Isolationモードによる完全性保証
OS監視システムのコードやデータの完全性を保証する
  Isolationモードとは...
    SPEが持つ特殊なCPUモード
    外部からSPEのLSにアクセスできない
  攻撃者からのLS上のコードや データの改ざんを防げる
MFC
SPU
監視
システム
LS

## Slide 9: Isolationモードによる機密性保証
OS監視システムのコードやデータの機密性を保証する
  システム実行中の機密性
    攻撃者はLS上の暗号鍵などを取得できない
    監視システムのコードも解析できない
  システム実行後の機密性
    実行の終了時や中断時には LSの内容は消去される
MFC
SPU
監視
システム
LS

## Slide 10: Secure Loaderによる安全なロード
Secure Loaderが暗号化されたOS監視システムをSPEにロードする
  PPEが暗号化されたSecure LoaderをSPEにロード
    ハードウェアによる認証と復号化
  OS監視システムの完全性・機密性が保たれる
Secure
Loader
SPE
Secure
Loader
OS監視
システム
PPE
SPU
LS
OS監視
システム
Secure
Loader
OS監視
システム
Notes: Secure Loaderの安全性は？
ハードウェア内部の鍵が公開されているならSecure Loaderの承認を行う第３者機関の倫理観に委ねるしかない
Secure Loaderは社会的にしか守ることが出来ない

## Slide 11: セキュリティプロキシ
OS監視システムの可用性を向上させる
  PPEはSPE上のOS監視システムを停止させられる
    Isolationモードであっても
  OS監視システムに定期的にハートビートを送る
    OS監視システムが動いていることを確認
  応答がなくなったら、ネットワークを遮断
    感染マシンを隔離
SPE
監視
システム
PPE
OS
監視
Cell/B.E.
監視
Security
Proxy
ネットワーク

## Slide 12: セキュリティプロキシの実装
PPE上のリレープロセスがハートビートを中継
  SPEが直接通信することもできるが、TCP/IPの実装が必要
  セキュリティプロキシが暗号化メッセージを送る
  共通の暗号鍵を持っているSPEだけが正しい応答を作成できる
TCP/IP
Security Proxy
リレー
プロセス
Cell/B.E.
暗号
応答
OS監視
システム
SPE
PPE
Mailbox
応答
ネットワーク

## Slide 13: OS監視システムの実装
DMAによりカーネルメモリの内容を取得
  MFC状態レジスタ１のProblem-Stateをクリア
    SPEにカーネルメモリへのアクセス権限を与える
  SPEのSLBにカーネルメモリ用のエントリを追加
    実効アドレスと仮想アドレスの変換テーブル
  チェックサムを比較して、改ざんの有無をチェック
    ダブルバッファリング
SLB
MFC
SPU
SPE
SLB
TLB

## Slide 14: 監視システムのスケジューリング
２種類のスケジューリングを提供
  常時起動し、SPEを１つ占有
    起動のオーバーヘッドは１回で済む
    SPE１つ分、マシン性能が低下する
  定期的に起動し、未使用時はSPEを開放
    マシン性能の低下を抑えられる
    起動時のオーバーヘッドが毎回生じる

## Slide 15: 実装状況
IBMが提供するSecurity SDKを使用
  Isolationモードのエミュレーション
  エミュレーション用のSecure Loader
    ハードウェアによるチェックは行われない
PS3にSPE Observerを実装
  現状ではハードウェアが提供するIsolationモードを使用できていない
  OS監視システムを実行するSPEはスケジュールされないように設定

## Slide 16: 実験
実験の目的
  OSの改ざんを検知できるかの評価
  SPE Observerの性能評価
  SPE Observerの実行がシステム性能に及ぼす影響の評価
実験環境
  PS3
  Fedora 9 (Linux 2.6.27)

## Slide 17: OS改ざんの検知
以下のOSカーネルのチェックサムを計算し、事前に計算した値と比較
  同一のカーネル
  バージョン番号を改ざんしたカーネル
  システムコールテーブルを改ざんしたカーネル
実験結果
  同一のカーネル以外は改ざんを検知することができた

## Slide 18: OS監視の実行時間
カーネルサイズと同一の12MBのメモリをチェックするのにかかる時間を測定
  SPEから16KB単位でDMA転送してチェック
  PPEから1ワード単位で取得してチェック
PPE
SPE
DMA転送
直接アクセス
動作コア | 時間（msec）
SPE | 80.3
PPE | 26.0

## Slide 19: OS監視がバスに及ぼす影響
DMA転送にかかる時間の変化を測定
  最大転送容量の16KB単位で取得するプログラムを動かし、バスに負荷をかけた
  12MB取得を1000回ループ
実験結果
  OS監視によりメモリアクセス が混雑
SPE
Main
Memory
SPE
SPE
SPE
SPE
SPE
EIB
Chart: 使用SPE数
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
監視起動時 | 2.4 | 3.03 | 3.95 | 4.93 | 5.92
監視非起動時 | 2.05 | 2.4 | 3.03 | 3.95 | 4.93

## Slide 20: OS監視用にSPEを占有する影響
６並列のアプリケーションの実行時間を測定
  １つのSPEをOS監視用に占有した場合
  OS監視を行わなかった場合
実験結果
  コア１つ分の性能低下
 | 実行時間（秒）
OS監視あり | 96.7
OS監視なし | 80.3
SPE
SPE
SPE
SPE
SPE
SPE
監視
80.3
16.1

## Slide 21: 関連研究（１）
ハードウェアを用いた安全なコード実行
  Flicker [McCune et al.’08]
    AMD SVMを用いて安全にコードを実行
    CPUのSMMモードを悪用した攻撃がまだ可能
  HyperGuard [Rutkowska et al.’08], HyperCheck [Wang et al.’10], HyperSentry [Azab et al.’10]
    SMMモードを用いて安全にコードを実行
    OS、他のコア、割り込み等をすべて停止してから実行するため、応答時間への影響が大きい

## Slide 22: 関連研究（２）
SPE Isolationモードの利用
  Code Verification Service [Murase et al.’09]
    PPEアプリケーションを実行する前に完全性をチェック
    チェック後の改ざんは検知できない
  SPEを用いた安全なデータ解析 [Wang et al.'08]
    SPEでデータを復号して、データ解析を行う
    SPE内部でしかデータが復号されないのでデータのプライバシが守られる

## Slide 23: まとめ
安全なOS監視のためのSPE Observerを提案
  SPE IsolationモードによりOS監視システムの完全性と機密性を保証
  セキュリティプロキシにより可用性を向上
  実験結果より、メモリ転送に影響はあるが、 システム全体の性能低下はコア１つ分である
今後の課題
  ハードウェアのIsolationモードの利用
  OS監視システムのスケジューリングの実装・評価