## Slide 1: 仮想マシンを用いた 既存ソフトウェアのオフロード手法
機械情報工学科
光来研究室
06237005
飯田貴大

## Slide 2: 侵入検知システム（IDS)
IDSは攻撃者の侵入を検知するために用いられる
  ファイル、ネットワーク、OSなどを監視
  例：chkrootkit
    攻撃者によって仕込まれたrootkitを発見
    rootkitはファイルの改ざん等を行う 攻撃者用ツール
  IDSが攻撃され停止させられることがある
chkrootkit
攻撃者
rootkit
サーバ
停止

## Slide 3: 仮想マシンを用いたIDSのオフロード
サーバを仮想マシンで動かし、IDSだけ別の仮想マシンで動かす手法
  仮想マシンとは
    計算機のハードウェア資源（HDD,メモリ,CPUなど)を仮想化したもの
    各仮想マシンは独立し、互いに影響を与えない
  IDSが攻撃の影響を受けにくくなる
仮想マシン
仮想マシン
攻撃者
IDS
サーバ
侵入

## Slide 4: Xenにおけるオフロードの構成
ドメイン０でIDSを動かし、ドメインUでサーバを動かす
  ドメイン0
    特権を持った仮想マシン
  ドメインU
    通常の仮想マシン
  ドメイン０からはドメインUを監視することができる
ドメイン0
ドメインU
chkrootkit
rootkit
サーバ

## Slide 5: オフロードを行う際の難点
IDSの書き換えが必要となる
  IDSをドメイン0に単純にオフロードするとドメイン0の監視を行ってしまう
    例：psコマンド ドメイン0上で動作させてもドメインUのプロセス情報を取得できることはない
  ドメインUを監視するには特殊なアクセス方法を用いる必要がある
    例：ドメインUのメモリを覗く
ドメイン0
ドメインU
ps
ps
ドメインUの プロセス情報
ドメイン0の プロセス情報

## Slide 6: 提案：Transcall
IDSに修正を加えることなくオフロードを可能にするシステム
  Transcallがドメイン０上のIDSの監視先をドメインUに変更する
    例：プロセス、ファイル、ネットワークなど
ドメイン０
IDS
ドメインU
サーバ
疑似procfs
システムコール制御
Transcall

## Slide 7: システムコールの制御
IDSが発行したシステムコールに対してドメインUの情報を返す
  システムコールとは
    OSの機能を使うときに呼び出す
  Transcallがシステムコールを横取りする
  必要に応じてドメインUから情報を取得する
    ログの出力などはドメイン0に対して行う
ドメイン0
ドメインU
IDS
システム コール制御
Transcall
情報取得
ログ
ドメインUの情報
システムコールが 呼び出される動作例
ファイルを開く
ファイルの読み書き

## Slide 8: 疑似procファイルシステム
ドメインUのプロセス情報を返すファイルシステム
  Linuxのprocファイルシステムと同じインターフェースを提供
    /proc/pid/statを読むとpidのプロセス情報が読める
  IDSが/procにアクセスするとシステムコールの制御により疑似procファイルシステムへと転送する
    各プロセス情報はドメインUから取得する
ドメインU
プロセス情報
疑似procfs
システムコール制御
Transcall
/procを参照するシステムコール

## Slide 9: ドメインUからの情報取得
ドメインUのメモリ上にあるOSの情報を取得
  OSの内部データ構造を元にメモリを解析する
    ドメイン0からはドメインUのメモリのどこに必要な情報があるかそのままでは分らない
  プロセスのデータ構造を辿ることによってドメインUのプロセス情報を取得する
state=1
pid=1
*next
・ ・ ・
state=1
pid=2
*next
・ ・ ・
state=1
pid=3
*next
・ ・ ・
・・・
comm =“init”
comm =“kthreadd”
comm =“migration/0”

## Slide 10: 実験1：Transcallによるオーバヘッド
Transcallを用いたpsコマンドの実行時間を測定した
  chkrootkitが使うpsコマンドについてのみ修正なしにオフロード可能となっている
 | 実行時間（ミリ秒）
ps(ドメインU) | 19.9
Transcall+ps (ドメイン0) | 65.6
表１ 実行速度比較
実験環境
CPU Intel Quad 2.83GHz
メモリ 4GB
Xen3.4.0
ドメイン0 Linux2.6.18.8
ドメインU Linux2.6.27.35
ドメイン0
ドメインU
ps
Transcall
ドメインUの情報
ドメインU
ps

## Slide 11: 実験2：隠しプロセスの発見
Transcallを用いて隠しプロセスの発見ができるかどうかの実験を行った
  ドメインUではInitプロセスを隠ぺいする改ざんされたpsコマンドを実行した

## Slide 12: 関連研究
Livewire [Garfinkel et al.’03]
  仮想マシン外でIDSを動かし、仮想マシン内のOSを監視
  専用IDSを開発する必要がある
HyperSpector [Kourai et al.’05]
  IDS専用の仮想マシンを作り、そこから監視対象のサーバ仮想マシンを監視する
  OSの仮想化機能を利用して実現しているため、IDSを変更せずに動作させるのは比較的容易である

## Slide 13: まとめ
既存のIDSを変更することなく、仮想マシンを用いてオフロード出来るようにするシステムTranscallを提案
  システムコールの制御
  疑似procファイルシステム
  ドメインUからの情報取得
今後の課題
  chkrootkitで使用されている様々な外部コマンドに対応し、chkrootkit全体をオフロードできるようにすることである