## Slide 1: 仮想デスクトップとPCの一元管理を可能にする仮想AMT
九州工業大学
大薗弘記
光来健一

## Slide 2: 従来のPC管理
PCの管理はOS上に管理エージェントを導入して行っている
  膨大な数のPCをリモートで管理できる
OSが起動していないと管理できない
  管理者は障害が発生したPCの設置場所まで行って修復作業を行わなければならない
管理コンソール
PC
PC
ノートPC
・・・
・・・
Notes: 企業など組織のIT化の進展に伴い、組織で使用されるPCの数は膨大になってきている。組織のIT部門の管理者は組織内のすべてのPCを管理しなければならない。
しかし、管理対象となるPCの（OSが起動していないと～）。その場合、（管理者は〜）。
このようにソフトウェアベースの管理では限界がある。

## Slide 3: AMTを用いた管理
最近のPCにはAMTが搭載されるようになってきている
  インテルが提供するvProの管理機能の核となる技術
  PCをハードウェアレベルで管理することができる
OSが起動していなくても管理が可能
  リモートからPCの電源を入れる
  OS起動前の画面の確認やBIOSの設定
管理コンソール
PC
AMT
Notes: AMTでは（OSが起動していなくても〜）である。例えば（リモートから〜）。
このように、PCの管理はAMTを用いて行うことができる。
AMTは、Active Management Technologyの略。
  ネットワーク上のコンピュータ資源の検出、障害回復、保護を行える。

## Slide 4: 仮想デスクトップの普及
近年、仮想デスクトップが普及してきている
  本体を遠隔に置いて画面のみPC上で表示
  本体を仮想マシン（VM）に置き換えて動作させる
セキュリティを向上させ、管理を容易にすることができる
  データの分散・情報漏洩の危険性が低下
  メンテナンスやアップグレードが容易
・・・
サーバ
VM
マウス・キーボード操作
画面情報
画面
本体
画面を表示
VM
仮想化
Notes:       ですが、（近年、〜）。
      仮想デスクトップは2つの特徴を持つ。まず通常のパソコンの（本体を遠隔に置いて～）する。次に（本体を仮想マシンに〜）というものである。このように、サーバの仮想マシン上でシステムを動作させて、その画面だけを表示するのが仮想デスクトップである。
      仮想マシンをサーバに集約することで（データの分散・～）

## Slide 5: 混在した環境での管理
組織内ではPCと仮想デスクトップが混在している
  仮想デスクトップの普及はまだ過渡期である
  仮想デスクトップを使用できないPCも存在する
管理者はPCと仮想デスクトップをそれぞれ管理しなければならない
・・・
サーバ
VM
PC
管理ツール
VM
管理ツール
VM
・・・
PC
AMT
PC
AMT
Notes: 実際の（組織内では〜）する環境となっている。
例えば、ネットワークが繋がらない環境でも使用されるノートPCは仮想デスクトップを使用できない。
組織内にPCしかない場合はAMTによって管理できるが、PCと仮想デスクトップが混在した環境では（管理者はPCと〜）。AMTはPCを管理するためのハードウェアであるため仮想マシンの管理はできない。PCと仮想マシンの管理ツールは異なるため、管理者は２つのツールを使い分けなければならない。

## Slide 6: 提案：仮想AMT（vAMT）
仮想マシンに対して仮想的なAMTを提供する
  PCを管理するAMTと同様のインタフェースで仮想マシンの管理を行える
  AMT対応の管理ツールよって一元的な管理が可能
    PCと仮想マシンの違いを意識する必要がない
・・・
サーバ
VM
vAMT
VM
vAMT
管理ツール
・・・
PC
AMT
PC
AMT
Notes: AMTと仮想AMTを使用することで（PCと仮想マシンの違いを〜）

## Slide 7: 仮想AMTの機能（検出）
仮想マシンの仮想的なハードウェア資産情報を確認する
  ネットワーク上に存在する仮想マシンを検出
  仮想マシンが起動していなくても情報を取得
管理コンソール
①取得したい情報を問い合わせ
②要求された情報を返信
・・・
VM
vAMT
VM
vAMT
サーバ
Notes: 仮想AMTの３つの基本的な機能を紹介する。３つの機能はAMTでできることを仮想AMTでも行えるようにしたものである。
検出機能は（仮想マシンの仮想的な〜）ものである。管理者は、（ネットワーク上に存在する〜）して、その中から必要な仮想マシンの情報を取得する。AMTではPCの電源が入っていない状態でも情報を取得することができるのに対して、仮想AMTの場合は仮想マシンが起動していなくても情報を取得できるようにする。

## Slide 8: 仮想AMTの機能（回復）
障害の発生した仮想マシンの修復作業を行う
  仮想AMT経由で仮想マシンにVNC接続して操作
  仮想マシンの起動/停止/リセット
  別のディスクイメージから起動
管理コンソール
②管理者がリモートから画面を表示
①ユーザがトラブル・コール
③管理者が修復作業を行う
VM
vAMT
サーバ
Notes:   回復機能は（障害の発生した～）ための機能である。これは３段階に分かれている。管理者はまず、（仮想AMT経由で〜）。OSに障害が発生した場合には管理者側から仮想マシンをリセットして修復を試みる。そもそもOSが起動しない場合は別のディスクイメージから起動して修復を行う。AMTでは管理者側の起動イメージをマウントするが、仮想マシンの場合はサーバ内の別のディスクを起動すればいい。

## Slide 9: 仮想AMTの機能（保護）
仮想マシンが攻撃を受けたときに仮想ハードウェアのレベルで防御する
  管理エージェントがウィルスを検知したらネットワークを切断
  管理エージェントが停止させられたらアラートを送信
    管理エージェントからハートビートを受信
管理コンソール
vAMT
③管理者にアラートを送信
③ネットワーク接続を制限
エージェント
①定期的にハートビート送信
②管理エージェントの停止を検知
サーバ
Notes: 保護機能は（仮想マシンが～）機能である。管理エージェントがウィルスの監視を行い、侵入を検知するとネットワーク上の他のマシンに広がらないように、感染した仮想マシンをネットワークから切り離す。AMTではネットワークをハードウェアレベルで制御するが、仮想AMTの場合はファイヤーウォールの設定を変更することでネットワークを制御する。また、ウィルスによってエージェントが停止させられると管理が行えない。仮想AMTは管理エージェントから定期的に送られるハートビートを受信することで、（エージェントが停止させられた〜）。

## Slide 10: 仮想AMTのインタフェース
仮想AMTはCIMを拡張したインタフェースを用いる
  CIM：管理対象デバイスをメーカや種類によらず管理するための規格
CIMは以下の要素で構成される
  クラス
  プロパティ
  メソッド
  修飾子
class CIM_Processor : CIM_LogicalDevice {
[Key] uint32 Number;
uint32 Enable([IN] boolean Enabled);
};
MOFで記述されたCIMクラス
Notes: CIMクラスを定義するのにMOFというフォーマットを使用すると図のようになる。この例ではCIM_LogicalDeviceというデバイスの論理的な情報を扱うためのCIMクラスを継承したCIM_Processorというクラスが定義されている。このCIM_ProcessorにはCPU番号を示すNumberというプロパティとCPUの有効化や無効化を行うためのEnableというメソッドが定義されている。Number に付いている[Key]という修飾子は、そのプロパティがインスタンスを識別するのに用いられることを表しており、この修飾子が付いたプロパティはキープロパティと呼ばれる。また、Enable メソッドの引数であるEnabled に付いている[IN] という修飾子はその引数が入力引数であることを示す。
MOF(Managed Object Format)は構文仕様のためにBNF記法を拡張したもので、CIMの仕様で定められている。

## Slide 11: CIMオペレーション
CIMのクラスやインスタンスを操作するためにCIMオペレーションが用いられる
  EnumerateInstances
    指定したクラスのすべてのインスタンスを取得する
  GetInstance
    指定したインスタンスを１つ取得する
  メソッド呼び出し
    CIMクラスで定義したメソッドを実行する
CPU番号 1
CPU番号 2
CPU番号 3
CPU番号 4
CIM_Processorのインスタンス
管理コンソール
GetInstance
CPU番号 1
CPU番号 2
CPU番号 3
CPU番号 4
CIM_Processorのインスタンス
管理コンソール
EnumerateInstances
Notes: CIM_Processorを例に取ると、EnumerateInstanceでは全てのCPU情報を取得でき、GetInstanceではCPU番号を指定することでそのCPU番号を持つインスタンスを取得できる。
メソッド呼び出しはEnableメソッドを実行するためのCIMオペレーションである。

## Slide 12: 仮想AMTの構成
CIMプロバイダ
  仮想AMTの各機能を実現する
WS-Manサーバ
  リクエストをCIMに変換
CIMオブジェクトマネージャ （CIMOM）
  リクエストを適切な CIMプロバイダに送る
リポジトリ
CIMOM
VM
・・・
CIM
プロバイダ
vAMT
WS-Manサーバ
WS-Man
Notes: １つのCIMプロバイダに１つの機能が割り当てられており、管理の内容に応じて必要なCIMプロバイダを呼び出す。
管理ツールと仮想AMT間の通信は、WS-Managementというプロトコルで行われるので、（WS-Manサーバでリクエストを〜）。
リポジトリには、プロバイダの登録情報が格納される。
仮想AMTを実現するためにOpenPegasusを用いた。OpenPegasusはWS-Manサーバ、CIMOM、リポジトリを提供するので、CIMプロバイダの部分を仮想マシン用に新たに作成した。

## Slide 13: CIMプロバイダの作成
CIMPLEというツールを用いてCIMクラスの定義からCIMプロバイダの雛形を生成
  CIMクラスはインテルが提供しているものを使用する
生成したCIMプロバイダに必要な処理を記述する
class CIM_Processor : CIM_LogicalDevice {
[Key] uint32 Number;
uint32 Enable([IN] boolean Enabled);
};
CIMクラス
雛形
CIMプロバイダ
CIMPLE
開発者
Notes: CIMプロバイダを一から作るのは大変なのでCIMPLEというツールを用いた。
生成したCIMプロバイダにEnumerateInstanceやGetInstanceなどのCIMオペレーションが実行される時に呼び出されるメソッドの処理内容を記述することでCIMプロバイダを作成できる。

## Slide 14: enum_instancesの記述例
指定されたCIMクラスの全てのインスタンスを返すように記述する
Enum_Instances_Status CIM_Processor_Provider::enum_instances(
const CIM_Processor* model,
Enum_Handler<CIM_Processor>* handler)
{
for (i = 0; i < nCPUs; i++) {
CIM_Processor *cpu = CIM_Processor::create();
cpu->Number.set(i);
handler->handle(cpu);
}
return ENUM_INSTANCES_OK;
}
Notes: CIMプロバイダへのメソッドの記述例をいくつか紹介する。
Enum_instancesはCIMオペレーションのEnumerateInstancesが実行される時に呼び出される。
この例ではCIM_Processorのcreateメソッドを用いてCPU の数だけインスタンスを作成し、各インスタンスにCPU 番号を設定している。初期化を終えたインスタンスはハンドラに登録することで要求元に送られる。

## Slide 15: メソッド呼び出しの記述例
CIMクラスで定義したメソッドの具体的な処理を記述する
Invoke_Method_Status CIM_Processor_Provider::Enable(
const CIM_Processor* self,
const Property<boolean>& Enabled,
Property<uint32>& return_value)
{
// ここに処理を記述
return INVOKE_METHOD_OK;
}
    CIM_ProcessorのEnableメソッドの例
Notes: 引数selfで操作対象となるインスタンスが指定され、EnabledでCPUの有効化・無効化の引数が渡される。この関数の中に必要な処理を記述し、引数return valueに返り値を設定することでメソッドを実現できる。

## Slide 16: 作成したCIMプロバイダ
AMTに関する情報の取得
  CIM_SoftwareIdentity
仮想マシンの電源オン・オフ
  CIM_AssociatedPowerManagementService
  CIM_ComputerSystem
  CIM_PowerManagementService
AssetDisplayコマンドを用いた情報の取得
  CIM_BIOSElement
  CIM_Chassis
  CIM_ComputerSystemPackage
Notes: 次からは実際に実装を行ったCIMプロバイダを紹介する。（AMTに関する～）、（仮想マシンの～）、（AssetDisplay～）に必要なCIMプロバイダを作成した。

## Slide 17: AMTに関する情報の取得
CIM_SoftwareIdentityのCIMプロバイダを作成
  AMTに対する問い合わせに応答するようにした
    AMTが動作しているかの確認に使われる
  AMTの最新バージョンを返すようにした
    AMTの機能のサポート状況を調べるのに使われる
vAMT
管理ツール
VM
・・・
・・・
CIM_SoftwareIdentity
キー “AMT”
バージョン情報 “7.1.4”
Notes: 管理ツールからAMTに関する情報を取得するために（CIM_Soft～）。具体的な処理としては（AMTに対する～）。

## Slide 18: 仮想マシンの電源オン・オフ
電源オン・オフを行うために３つのCIMクラスが必要
  電源の状態を取得する
  システム情報を取得する
  電源操作を行う
仮想マシンの情報取得や操作を行うにはlibvirtを用いた
  libvirt：仮想マシンを操作する ための関数の集まり
vAMT
管理ツール
VM
libvirt
①電源状態を取得
②システム情報を取得
③電源操作を行う
Notes: Libvirtは様々な仮想化ソフトウェア上で動作しているVMを統一的に扱うことを可能にしている。
virDomainIsActiveはVMを指定して呼び出すことで、電源がオンの時に１、オフの時に０を返す。
CreateとShutdownどちらの関数も、成功した場合は0、エラーが発生した場合は-1 を返す。

## Slide 19: AMT対応管理ツールの利用
SDKのAssetDisplayコマンドを仮想マシンに対しても実行できるようにした
  コンピュータシステム情報を取得するには3つのCIMクラスが必要
    BIOS情報を取得する
    製造メーカやモデル名の情報を取得する
    GUIDを取得する
Manageability Commander Toolでは非常に多くのCIMクラスが使用される
  接続するだけで39種類
Notes: AMT対応の既存の管理ツールを仮想AMTにも対応するように（SDKの～）。AssetDisplayは（ハードウェア情報を〜）で、引数によって取得する情報を選択できる。
その他の管理ツールとしてはインテルが無償で提供するManageability Commander Toolがあるが、管理を行う前に必ず必要な接続コマンドを実行するのに39種類のCIMクラスが使用されるので、これにはまだ対応していない。
GUID(Globally Unique Identifier)：グローバル一意識別子の略。コンピュータで使用される識別子。

## Slide 20: 実験
実験の目的
  作成したCIMプロバイダの動作確認
  既存のツールから仮想AMTによる管理が実行できるか検証
  仮想AMTの処理性能の評価
実験環境
OS | Windows 7 Professional
CPU | Intel(R) Core(TM) i7 3.40GHz
メモリ | 2GB
AMT実験環境
OS | debian 2.6.32-5-amd64
CPU | Intel(R) Core(TM) i7 2.93GHz
メモリ | 4GB
仮想AMT実験環境
Notes: 仮想化ソフトウェアにはKVMを使用した。

## Slide 21: 実験（１）
WinRMという管理ツールを用いて、仮想AMTのバージョン情報を取得するコマンドを実行した
実行コマンド
仮想AMTの実行結果
AMTの実行結果
Notes: このコマンドを実行して得られたのが左下の実行結果である。右側のAMTの実行結果と比較してわかるように、AMTに対してと同じようにバージョン情報を取得することができた。仮想AMTではプロパティが１つ多く表示されているが、この原因はまだ分かっていない。
IsEntity：ソフトウェアのコピーとSoftwareIdentityが一致するかどうか。
通常はプロバイダ内で定義した値しか表示されない。この値固有の設定になっていると考えられるが詳細不明。

## Slide 22: 実験（２）
SDKのAssetDisplay（-computersys）コマンドを仮想AMTに対して実行した
仮想AMTの実行結果
AMTの実行結果
Notes: 実際のマシンだと製造メーカはDell、モデル名はにOptiPlexになっているが、仮想AMTだと製造メーカはRed Hat、モデルにはKVMというように仮想化ソフトウェアの情報が表示されるようにした。

## Slide 23: 実験（３）
バージョン情報の取得を仮想AMTとAMTに対して実行し、その処理時間を比較した
  AMTの場合は電源がオンの状態とオフの状態で測定
測定結果
  仮想AMTの処理時間はAMTより短い
Chart: 時間[ms]
| vAMT | AMT電源オフ （1回目） | AMT電源オフ （2回目以降） | AMT電源オン
 | 63.9088 | 2144.0105 | 391.8702 | 111.9166
Notes: AMTの場合は、AMTの備わったPCの電源がオンの状態とオフの状態でそれぞれ測定した。
AMTに比べてvAMTの方が処理時間が短いということが分かった。その理由として、vAMTが搭載されているPC本体のCPUに比べてAMTの性能が低いためと考えられる。
また、AMTの電源がオフの時、２回目以降に比べて１回目は非常に時間がかかっている。これはAMTの起動時間が含まれるためと考えられる。
電源オンの状態ではAMTも起動しているが、電源オフの場合は１回目に起動した後スタンバイのような状態になっていると考える。

## Slide 24: 関連研究（１）
QND Plus [Quality Soft]
  ソフトウェアベースの管理ツールで、PCと仮想マシンを一元的に管理できる
  エージェントの停止時や電源のオフ時は管理できない
Virt-manager
  XenやKVMなどの異なる仮想化ソフトウェアの仮想マシンを一括して管理できる
Notes: IPMI（Intelligent Platform Management Interface）
IPMIは米デル、ヒューレット・パッカード（HP）、NEC、インテルによって発表された。

## Slide 25: 関連研究（2）
CIM Virtualization [DMTF. 2007.]
  仮想マシンの管理を行えるようにするために仮想化に対応したCIM
  AMTの規格には含まれていない
IPMI
  CPUやOSに依存することなくハードウェアを管理するためのサーバ用インタフェース
  PCでは使えない
Notes: このCIM を用いることで物理サーバとその上で動作するVMを１つの管理ツールで一元的に管理することができる。CIM Virtualizationは（AMTの規格には～）ため、これによってAMTで仮想マシンを管理することはできない。また、物理サーバとVMを意識せずに扱うこともできない。

## Slide 26: まとめ
仮想マシンを管理するための仮想的なAMTである仮想AMTを提案
  PCと仮想マシンの一元的な管理が可能
  仮想マシンを管理するためのCIMプロバイダを作成した
今後の課題
  AMTの基本機能を実現するためのCIMプロバイダを実装する
Notes: 既存の管理ツールから仮想AMTを用いて管理を実行できることが確認できた。
すべて実装することによって、既存の管理ツールを用いて様々なVMの管理を行えるようにする。
CIM_～が150種類、AMT_～が80種類程度ある。