## Slide 1: Cell/B.E.のSPEを利用した 安全なOS監視システム
九州工業大学大学院 情報工学府
情報創成工学専攻 光来研究室
10675026 永田卓也

## Slide 2: 従来のセキュリティ対策
コンピューターをネットワークに接続すると、外部からの攻撃に晒される
  ウィルスに感染
  侵入によるデータ流出
通常、セキュリティ対策ソフトを用い 攻撃に備えている
  ウィルススキャンソフト
OSの改ざんが問題に
  カーネルルートキット
ネットワーク
攻撃者
Notes: ネットワークに計算機を接続すると、ウィルスに感染したり、侵入によるデータ流出などの外部からの攻撃に晒されます。
ユーザーは一般的にウィルススキャンソフトなどのセキュリティ対策ソフトを用いてこうした攻撃に備えてきました。
さて、近年カーネルルートキットによってシステムコールが書き換えられてしまう等、OSに対する攻撃が問題となってきています。

## Slide 3: OSが改ざんされると・・・
セキュリティ対策ソフトが正常に動かなくなる
  セキュリティ対策ソフトもOSの機能を使用
    監視対象の「ファイルを開く」
    パターンファイルと比較
    診断結果を「ログに出力する」
  改ざんされた場合
    パターンファイルが「すり替えられる」
    診断結果が「ログから消される」
OSが改ざんされたことをすぐに 検知する必要がある
ハードウェア
OS
セキュリティ
対策ソフト
Notes: OSが改ざんされると何が嬉しくないかと言うと、
OSが改ざんされた状態ではセキュリティ対策ソフトが正常に動かなくなってしまう事です。
ウィルススキャンソフトを例に挙げますと、ウィルススキャンソフトは監視対象のファイルを開き、
ファイルの中身にウィルスが仕込まれていないかどうかをパターンファイルを見ながらチェックし、
診断結果をログに出力するといった処理を行っていますが、ファイルを開いたり、ログに出力するのはOSの機能を用いています。
OSが改ざんされると、対象ファイルがすり替えられてパターンファイルが読み出せなかったり、
ウィルスを検知しても診断結果がログから消されて、ユーザーがウィルスに感染していることを隠したりされてしまい、
セキュリティを保てなくなってしまいます。
セキュリティ対策ソフトを正常に動作させるには、OSが改ざんされていないという事を保証する必要があります。

## Slide 4: 従来のOS監視の問題点
HW
OSの監視を安全に行うのは難しい
  OSの上で動く場合
    監視システムも 改ざんされたOSの機能を使用
  OSの内部で動く場合
    OSの機能を使わずに監視可能
    攻撃される恐れがある
  ハードウェアの中で動く場合
    安全に監視が可能
    起動時にしか監視していない
OS
OS監視
システム
監視
監視
Notes: しかしながら、OSを安全に監視することは一般的に難しいとされています。
OS監視システムがOSの上で動く場合、監視システムは攻撃者から改ざんされたOSの機能を使用してしまいますので、
セキュリティ対策ソフト同様実行結果を信頼することはできません。
OS監視システムがOSの中で動く場合、監視システムはOSの機能を使わずに監視を行うことができるため、
安全に監視を行うことができそうですが、攻撃者はOSを改ざんできるため、
OSの中で動いている監視システムが攻撃をうけないとは限りません。
OS監視システムがハードウェアの中で動く場合、攻撃者はOS監視システムに対して手を出せないので、安全に監視を行うことができます。
しかし、この手法ではOS監視は起動時にしか行われていません。
OSの改ざんはシステムの動作中に行われているので、
任意のタイミングで起動でき、常時OSの監視を行える物が必要となってきます。

## Slide 5: 提案：SPE Observer
Cell/B.E.のSPE上でOS監視システムを動かす
  OSが動くPPEから隔離されたSPE上で動作
    他のアプリケーションと並列動作可能
  SPE Isolationモードを用いて安全に実行
    セキュリティプロキシにより実行を監視
OS監視
システム
PPE
OS
監視
Cell/B.E.
監視
Security
Proxy
ネットワーク
SPE
SPE
・・・・・・・・
Notes: そこで我々は、Cell/B.E.のSPEの上でOS監視システムを動かすSPE Observerを提案いたします。
このシステムは、OSや通常のアプリケーションが動作しているPPEと呼ばれるコアから
物理的に隔離されているSPEというコアでOS監視システムを動作させることで、
システムの動作中にOSの監視が行え、
SPE Isolationモードを用いる事で安全に実行することができます。
また、OS監視システムの実行状態を外部のセキュリティプロキシから監視を行い、システムが停止されるのを予防します。

## Slide 6: Cell/B.E.のアーキテクチャー
ヘテロジニアス型マルチコアプロセッサ
  PlayStation3やCell REGZA等に使用されている
  制御系CPUのPPEと演算系CPUのSPE
  SPEはLocal Store(LS)と呼ばれるメモリを持つ
  SPEはDMAを用いてメインメモリにアクセス
MFC
Local
Store
SPU
SPE
SPE
SPE
SPE
SPE
SPE
EIB
PPE
Cell/B.E.
Main
Memory
Notes: Cell/B.E.は複数種類のコアから構成されているヘテロジニアスなマルチコアプロセッサで、SonyのPS3や東芝のCellREGZAに使用されています。
これはPowerPC系の命令セットを持つPPEと、演算系CPUのSPEから構成されており、SPEはLSと呼ばれる256kbのメモリをコアの内部に持っています。
そして、SPEはDMA転送を用い、メインメモリに直接アクセスを行います。

## Slide 7: OS監視システムの例
メモリ上のOSカーネルの整合性をチェック
  SPEはDMA転送により、OSの情報を取得
    転送は数回に分割する
  ハッシュ値を計算し、事前に取った値と比較
    構造体の中身を見ることも可能
監視
システム
LS
SPE
メイン
メモリ
LS
OS
Notes: SPE Observerで動かすOS監視システムはDMA転送を用いてOSの情報を取ってきます。
１回に読み込めるデータのサイズが16kbだったり、LSの容量が256kbと少ないので、
いっぺんに情報を取得するのではなく、数回に分割して転送します。
今回実装した監視は、取得してきたOSのハッシュ値を計算するものですが、
OSの中にある構造体を辿ってチェックを行うことも可能です。

## Slide 8: SPE Isolationモードによる実行
プログラムを安全に実行するCPUのモード
攻撃者はOS監視システムの 改ざんや解析を行えない
  実行中
    実行中はLSにアクセス不可
    実行中の改ざん、解析ができない
  実行後
    中断・終了時はLSの中身を全削除
    実行後の解析は不可能
MFC
SPU
OS監視
システム
LS
Notes: IsolationモードとはSPEの内部で動くプログラムを安全に実行するためのCPUモードです。
まず、実行中はSPEのLSに対して外部からアクセスができなくなります。
OS監視システムのプログラムや、監視システムが持っている鍵などはLSの中に置かれるため、
攻撃者は動作中のOS監視システムを改ざんしたり、解析することができません。
また、Isolationモードで動作しているプログラムが終了したり、外部から中断された場合はLSの中身をすべて削除されてしまうので
攻撃者はLSの中身をダンプして解析を行うことができません。
以上のことから、Isolationモードを用いれば安全にOS監視システムを実行することができます。

## Slide 9: Secure Loaderによる安全なロード
Secure Loaderが暗号化された OS監視システムをSPEにロードする
  PPEが暗号化されたSecure LoaderをSPEにロード
    Secure Loaderはハードウェアから保護されている
  ディスク上のOS監視システムの保護ができる
SPE
PPE
SPU
LS
OS監視
システム
Secure
Loader
Secure
Loader
OS監視
システム
Notes: 実行前のOS監視システムの安全性は、Secure Loaderによって保たれています。
まず、暗号化されたSecure LoaderがPPEからSPEにロードされ、SPEが持つ鍵によって認証と復号化をうけます。
攻撃者はハードウェア内部の鍵を読み取ったり、認証部分を改ざんすることができないので、
Secure Loaderの改ざんや解析を行うことができません。
そしてSecure Loaderは暗号化されたOS監視システムをSPEにロードし、Secure Loaderの持つ鍵によって認証と復号化を行います。
OS監視システムは攻撃者が改ざん、解析を行えないSecure Loaderから保護されているため、ディスク上のOS監視システムを保護することができます。

## Slide 10: セキュリティプロキシ
OS監視システムの動作状況を調査する
  PPEはSPE上のOS監視システムを停止できる
  OS監視システムに定期的にハートビートを送る
    暗号化されたメッセージを送りあう
    正しい応答でなければ、ネットワークを遮断
    攻撃者は攻撃を継続することができなくなる
SPE
OS監視
システム
PPE
OS
監視
Cell/B.E.
Security
Proxy
ネットワーク
ハートビート
Notes: SPE Observerでは外部のセキュリティプロキシからOS監視システムの実行状態をチェックしています。
なぜそんなことをするかといいますと、CellのアーキテクチャではSPEで動くプログラムが暴走した時のためにPPEからSPEを停止できるようになっており、
OS監視システムも例外では無いからです。
さて、実行状態の監視手法ですが、OS監視システムとセキュリティプロキシがハートビートと呼ばれる定期的な暗号通信を行います。
暗号を解析するための鍵はIsolationモードで動くOS監視システムとセキュリティプロキシしか持っていませんので、
攻撃者はハートビートに対し正しい応答を返すことはできません。
そして、ハートビートの応答が正しくなければ、セキュリティプロキシが監視対象をネットワークから遮断し、攻撃者が攻撃を継続できなくします。

## Slide 11: OS監視のスケジューリング
必要な時だけOS監視システムを起動させる
  OS監視中はSPEを開放できない
    SPE１つ分性能低下する
  定期的に監視を行えば良い場合 監視していない期間はSPEを解放
SPEの奪取ができるよう CPUスケジューラを改造
SPE
App
SPE
SPE
App
SPE
SPE
App
SPE
OS
監視
SPE
App
OS
監視
優先的に割り付けられるよう指定
起動しない
Notes: （アニメーションの管理のため２枚に分割）
SPE ObserverではOS監視用にSPEを１つ完全に占有し、OS監視を行うことができますが
必要な時だけOSを監視し、それ以外ではSPEを解放するようにスケジューリングを行うこともできます。
Cellは複数のSPEを用いて並列に動作させることで性能を引き出すアーキテクチャであり、
OSの監視が終るまではSPEを解放できないため性能が落ちてしまう恐れがありますが
スケジューリングを行うことで性能低下を抑えることもできます。
デフォルトのカーネルではOS監視システムを動作させる際、SPEを優先的に割り付けられるように指定した後
次のSPEスケジューリングまで待機させ、OS監視システムをSPEに割り付けて起動するという手法を取っていました。
しかし、SPEスケジューリングの間隔は大きいうえに、SPEを割り付けられてもいつまでたってもOS監視システムが起動しないというバグが発見されました。

## Slide 12: OS監視のスケジューリング
必要な特だけOS監視システムを起動させる
  OS監視中はSPEを開放できない
    SPE１つ分性能低下する
  定期的に監視を行えば良い場合 監視していない期間はSPEを解放
SPEの奪取ができるよう CPUスケジューラを改造
SPE
App
SPE
SPE
App
SPE
SPE
App
SPE
OS
監視
SPE
App
OS
監視
選択が不公平
Notes: そこで我々は、OS監視システムを起動する要求が来た場合は動作しているSPEからコアを奪い取り、
OS監視システムが即座に起動するようにスケジューラを改造してこの不具合を回避しました。
また、奪うコアの選択が不公平で、１回奪われたコンテキストばかりが負担を強いられるような実装だったため
OS監視の負担を公平に行うよう改造を行いました。

## Slide 13: 実験
実験の目的
  OSの改ざんを検知できるかの評価
  SPE Observerの実行が システム性能に及ぼす影響の評価
実験環境
  PlayStation3
    Fedora 9 (Linux 2.6.27)
    Secure SDK（Isolationモードのエミュレート）
  セキュリティプロキシ
    Intel Xeon 2.53GHz メモリ 4GB
Notes: SPE Observerを評価するために実験を行いました。
まず、OSの改ざんを検知できるかの実験を行い、次にOS監視システムがシステム全体に与える影響について評価を行いました。
PS3にSPE Observerを実装し、IBMが提供しているSecure SDKを用いてIsolationモードのエミュレーションを行いました。

## Slide 14: OS改ざんの検知
以下のOSカーネルのハッシュ値を計算し、 事前に計算した値と比較
  改ざんしていないカーネル
  システムコールテーブルを改ざんしたカーネル
  システムコールを改ざんしたカーネル
実験結果
  監視時間は24.1ミリ秒
  改ざんを検知することができた
    改ざんしていないカーネル以外はハッシュ値が異なる
Notes: 改ざんしていないカーネル、システムコールを追加し、システムコールテーブルを改ざんしたカーネル
システムコール本体を改ざんしたカーネルのハッシュ値を計算し、事前に計算した正しいカーネルの値と比較しました。
その結果、２４．１ミリ秒でカーネル全体のハッシュ値が計算でき、
改ざんしていないカーネル以外はハッシュ値が異なったため、カーネルの改ざんを検知できたといえます。

## Slide 15: 監視する影響
CPUバウンドの場合OS監視の影響は無い
DMAバウンドの場合、性能向上が少ない
  DMA転送をするコアが増えるとメモリが混雑
  メモリの帯域を使いきってしまう
Chart: 使用SPE数（個）
DMAバウンド単体 | 1 | 1.755 | 2.1145 | 2.191 | 2.1976
DMAバウンド*DMAバウンド | 0.87895 | 1.41 | 1.6432 | 1.7581 | 1.8434
DMAバウンド*CPUバウンド | 0.99972 | 1.757 | 2.116 | 2.1905 | 2.1977
Chart: 使用SPE数
CPUバウンド単体 | 1 | 2 | 2.9999 | 3.9998 | 4.9997
CPUバウンド＊DMAバウンド | 1 | 2 | 2.9999 | 3.9998 | 4.9997
CPUバウンド＊CPUバウンド | 1 | 2 | 2.9999 | 3.9998 | 4.9997
Notes: CPUバウンドのアプリケーションとDMAバウンドのアプリケーションの２種類のアプリケーションが使用するコア数を１～５まで増やし、
CPUバウンドとDMAバウンドの２種類の監視システムと同時に動かした際のアプリケーションの性能を調査した。
実験の結果、CPUバウンドのアプリケーションの場合は監視システムが動いていても性能に変化が無く、SPEが足りていればOS監視の影響はないといえる。
一方DMAバウンドであるが、CPUバウンドと比べて性能向上が低く、２倍までにしかなっていない。
これは、DMA転送を行うコアが増えるとその分メモリアセスが混雑するのでCPUバウンドと比べると性能向上が小さくなる。
DMAバウンドの監視と同時に動かすと性能が落ちてしまうのもこのためである。
また、メモリの帯域には限界があり、帯域を使い切ってしまうので性能向上に限界がある。
Cellで実際に使用されているアプリケーションはCPUバウンドのアプリケーションが多いため、コアが足りていればOS監視の影響はない。

## Slide 16: SPEを占有する影響
評価用アプリケーションを６並列にし、監視システムと並列動作した時の性能変化を測定
実験結果
  CPUバウンドの場合遅くなる
  DMAバウンドはほぼ変化なし
    SPEが減った分DMAの 混雑が解消したため
SPE
SPE
SPE
SPE
SPE
SPE
監視
Chart: 性能
| CPUバウンド | DMAバウンド
 | 0.83 | 0.98
Notes: 先ほど使用したアプリケーションを６並列で動かし、OSのハッシュ値を計算するOS監視システムと並列に動かした場合の性能の変化を調べた。
この状態では、OS監視用にコアが１つ占有されるので、プログラムが１つ外に追い出されてしまう。
しかし、追い出されたプログラムは残りの５つのコアで公平に負担を行っている。
その結果、CPUバウンドのアプリケーションはコアを１つ失うので、性能が5/6の0.83になっている。
一方、DMAバウンドのアプリケーションはそこまで性能低下をしていない。
これは、OS監視システムの実行時間はハッシュ計算にかかる時間が支配的であり、CPUバウンドのOS監視システムと似た特性を持っているからである。
DMA転送を行うコアの数が増えるとDMA転送が遅くなるという特性があったが、OS監視システムがSPEを占有している分DMA転送の混雑が解消され、
DMA転送が早くなり、１コア分の性能低下を吸収しているためそこまで影響は出なかった。

## Slide 17: 同期を取るアプリケーションの問題
6並列のアプリケーションの性能変化を測定
  IBMの行列演算アプリケーションを使用
実験結果
  SPEを占有すると非常に遅くなる
  OSは同期待ち状態なのが わからない
SPE
監視
SPE
待機
SPE
待機
SPE
待機
待機
Chart: 性能
| 監視なし | 監視あり
 | 1 | 0.2
Notes: IBMの提供している行列演算アプリケーションを６並列で動かした。
このアプリケーションは演算が終ったあと、他のコアが演算が終ったか確認するためにメッセージを送り、
同期がとれた事を確認してから演算を再開している。
OS監視システムがSPEを占有してしまった場合、性能が異常に低下してしまっている。
OS監視システムを同時に動作させる場合、行列演算のプログラムが１つ外に追い出されてしまう。
その結果、演算が終って同期を取ろうとした際に、とあるプログラムの時点でメッセージが止まってしまい、
追い出されたプログラムにメッセージを送ろうとしたプログラムと、追い出されたプログラムからメッセージを受け取るプログラムが停止してしまう。
追い出されたプログラムは次のSPEスケジューリングまで約100ミリ秒待たねばならず、その間動作していないプログラムが多く存在してしまう。
SPEスケジューラは待機状態にあるかどうかを察知しようとしていないため、ここまで性能低下が起こったと考えられる。

## Slide 18: スケジューリングによる改善
OS監視システムがSPEを占有するよりも 性能が改善している
  OS監視システム＜CPUスケジューリング
  待ち時間が減少
Chart: OS監視起動間隔(msec)
| 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000
 | 0.44191 | 0.7711 | 0.83493 | 0.90533 | 0.9246 | 0.94344 | 0.95251 | 0.95558 | 0.9551 | 0.967 | 0.97987
Notes: 先ほど使用した行列演算アプリケーションと、スケジューリングを行っているOS監視システムを並列に動作させ、性能の変化を調べた。
その結果、OS監視システムの起動間隔が０秒でも占有するより改善が見られた。
OS監視システムの実行時間はSPEスケジューリングの時間よりも短く、
OS監視システムがSPEを解放したらすぐに追い出されていたプログラムがSPEに割り当てられる。
さらに、次にOS監視システムが奪うのは、先ほど停止させていたのとは別のプログラムから奪うため、
追い出されていたプログラムの演算を止めずに済み、占有するよりは同期を取る邪魔になっていない。
また、OS監視の起動間隔を空けるとその分アプリケーションがSPEを６つ使える時間が増えるので、性能が向上していく。

## Slide 19: 関連研究
ハードウェアを用いた安全なコード実行
  Intel TXTなど
    他のシステムを完全に停止してから、 安全なメモリ領域でプログラムを動作させる
    常時動作はできない
  Flicker[McCune et al. ‘08]
    ハードウェアの上で直接OS監視システムを動作
  HyperCheck [Wang et al.’10]
    SMMでOSの情報をロードし、外部マシンに送って OSが改ざんされていないか調べる
Notes: ハードウェアを用いて安全にOS監視を行う研究をいくつか紹介します。
Intel TXT等の一般的に使用されているハードウェアは、OSを含む他のシステムの動作をすべて停止させてから、
メインメモリ上の安全なメモリ領域でプログラムを動作させている。
基本的に、常時動作を行うことはできない。
Flickerはハードウェアの上で直接監視システムを実行させる手法だが、常時動作はできない。
HyperCheckはSMMで動くプログラムがOSの情報を読み込み、外部のマシンに送ることでOSのチェックを行っている。
これも常時監視はできない。

## Slide 20: まとめ
安全なOS監視のためのSPE Observerを提案
  SPE IsolationモードによりOS監視システムの 完全性と機密性を保証
  セキュリティプロキシにより動作状況を確認
  実験結果より占有した場合は演算性能が低下
  スケジューリングを行うと、同期を取るアプリケーションは大きな改善をすることができる
Notes: 安全なOS監視のためのSPE Observerを実装した。
このシステムはSPE IsolationモードによってOS監視システムを安全に動作させ、
セキュリティプロキシによってOS監視システムの実行状態を監視する。
実験の結果、占有した場合は演算性能が低下し、同期に影響が出るが、
スケジューリングを行えば改善可能である。

## Slide 22: 同期を取るアプリケーション
１
２
３
４
５
６
OS
監視
6
停止
停止
停止
停止
停止
6
1
Notes: 同期アプリケーションの詳しい説明です。
占有すると６番のアプリケーションが追い出されるため、６番にメッセージを送った５番と、６番からメッセージを受け取るはずだった０番が停止してしまう。
１００ミリ秒経過したら１番の部分に６番が割り付けられるようにスケジューラが設計されている。
１番からメッセージを受け取れないので、２番が停止し、２番からメッセージが来ないので３，４番が停止してしまう。
６番からメッセージを受け取ってもらえるので、５、６番だけは動くが、演算にかかる時間は非常に少ないので、全体が停止してしまう状況が多発する。

## Slide 23: 同期スケジューリング短間隔
Chart: OS監視起動間隔（msec)
| 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000
 | 0.44191 | 0.35851 | 0.54376 | 0.64247 | 0.54804 | 0.64993 | 0.72541 | 0.68637 | 0.72208 | 0.7596 | 0.7711 | 0.83493 | 0.90533 | 0.9246 | 0.94344 | 0.95251 | 0.95558 | 0.9551 | 0.967 | 0.97987
Notes: スケジューリング間隔を１０ミリ秒にした図。
０秒から１００ミリ秒で一気に向上しているわけでは無い。
１０ミリ間隔で見れば対数関数的に性能が向上していて、
間隔を大きくしたから、少しずつ性能が向上していっているのが隠れているだけ。
時間が短いと、デフォルトのCPUスケジューリングとぶつかる機会が多くなるので誤差が大きくなっているから、
グラフがガタガタになっている
（100ミリ秒を超えたあたりから標準偏差は0.2くらいになるが、100ミリ以下だと0.7～2とばらつきが大きい）

## Slide 24: DMAバウンドのアプリケーション
コアが増えれば読み出すメモリが増えていく
  並列に読み出すから時間変化は少ないはず
Chart: 使用SPE数
DMA単体 | 3.5456 | 4.0406 | 5.0305 | 6.4732 | 8.0669 | 9.6616
DMA*DMA | 4.0339 | 5.0291 | 6.4733 | 8.0672 | 9.6172 | 11.6462

## Slide 25: ハートビート
PPE上のリレープロセスがハートビートを中継
  SPEと直接通信するにはTCP/IPの実装が必要
  セキュリティプロキシが暗号メッセージを送る
    OS監視システムは暗号化された応答メッセージを返す
  攻撃者は正しい応答を返すことができない
    鍵は監視システムとプロキシだけが共有
Security Proxy
リレー
プロセス
応答
Cell/B.E.
暗号
OS監視
システム
SPE
PPE
Mailbox
応答
ネットワーク
TCP/IP

## Slide 26: スケジューリングの流れ
Security
Proxy
プロキシからの起動メッセージに応じてOS監視システムをロード
  OS監視の実行中、他のコンテキストは そのSPEを使用できなくする
  SPEに空きがない場合は 優先度の低いスレッドからSPEを奪う
終了メッセージを受け取るとプロキシは 指定時間待機する
  その間他のアプリケーションに SPEを割り当て可能
Cell搭載マシン
開始
通知
起動
要求
終了
通知