## Slide 1: ファイルキャッシュを考慮したディスク監視のオフロード
九州工業大学 情報工学部
機械情報工学科
光来研究室
08237050 土田賢太朗

## Slide 2: 侵入検知システム（IDS)
IDSはサーバへの攻撃者の侵入を検知するために用いられる
  例：ディスクを監視してファイルの改ざんを検知する
攻撃者はまずIDSを攻撃するようになってきた
  IDSが侵入を検知できなくなる
攻撃者
IDS
監視
攻撃者
仮想ディスク

## Slide 3: 仮想マシンを用いたIDSのオフロード
サーバを仮想マシンで動かし，IDSだけを別の仮想マシンで動かす手法
  IDSが攻撃の影響を受けにくくなる
    サーバVMではIDSは動いていない
    IDS-VMでは不要なサービスを動かさないので侵入されない
IDS-VM
サーバVM
IDS
監視
仮想ディスク

## Slide 4: 従来の監視は仮想ディスクのみ
ディスクに書き戻されていないファイルキャッシュ上のファイルは監視できない
  ファイルキャッシュ
    アプリケーション等で作成・修正されたファイルが一時的に保存される領域
  一定時間が経過しないとディスクに書き戻されない
仮想ディスク
IDS-VM
サーバVM
ファイルキャッシュ
IDS
アプリケーション
監視
ファイル

## Slide 5: ファイルキャッシュを利用した攻撃
ファイルキャッシュからディスクへの書き戻しまでの時間を長くする
  管理者権限があれば可能
  ファイルキャッシュ上のファイルを不正に書き換えられても検知できない
IDS-VM
サーバVM
ファイルキャッシュ
IDS
アプリケーション
攻撃者
仮想ディスク
監視
不正なファイル

## Slide 6: CacheShadowファイルシステム
仮想ディスクとファイルキャッシュを統合して監視を行えるようにするファイルシステム
  IDSが最新のファイルにアクセスできるようにする
    ファイルキャッシュ上にファイルがあれば優先してアクセス
    ファイルキャッシュ上の不正なファイルも検知できる
仮想ディスク
IDS-VM
サーバVM
CacheShadow
ファイルシステム
IDS
ファイル
キャッシュ

## Slide 7: ファイルキャッシュ情報の取得
サーバVMのメモリの用途を調べて，ファイルキャッシュを探す
  ファイル名から探すとOS内の複雑なデータ構造の解析が必要
  メモリを管理するページ構造体を順番に調べる
サーバVM
ページ構造体
ファイルキャッシュ
IDS-VM
CacheShadow
ファイルシステム
ファイル

## Slide 8: ファイルキャッシュの判別
ページ構造体の用途を示すフラグで判別
  ファイルキャッシュを直接指すフラグがない
  いくつかのフラグを組み合わせて消去法で判別する
ディスクに書き戻されていないファイルキャッシュだけを選別
  PageDirtyフラグで判定
PageSlab
struct page
ファイルキャッシュ
PageReserved

## Slide 9: キャッシュとファイルの対応付け
ページ構造体から順にたどってキャッシュされているファイル情報を取得
  得られた情報はハッシュ表に格納
  オフセット，inode番号，デバイス番号からファイルキャッシュのページ番号を返す
オフセット
struct page
inode番号
struct inode
デバイス番号
struct super_block
ディスクを
識別する値
ファイルを
識別する値
ファイルの先頭からの位置

## Slide 10: ファイルキャッシュとディスクの統合
CacheShadowファイルシステムはハッシュ表を用いてファイルの読み込み先を切り替える
  読み込もうとしているファイルのinode番号とデバイス番号，オフセットを調べる
  ハッシュ表を検索
    登録されていればファイルキャッシュ，無ければ仮想ディスクから読み込む
仮想ディスク
IDS-VM
サーバVM
IDS
ファイル
キャッシュ
ハッシュ表
CacheShadow fs

## Slide 11: 実験1:ファイル改ざんの検出
ファイルキャッシュ上のファイルの書き換えが検知できることを確認
  CacheShadowファイルシステムでファイルキャッシュ上のファイルを読み込めた
    サーバVMのファイルキャッシュの書き戻しまでの時間を長くしておく
マシン | Linux 2.6.39.3, Xen 4.1.1
CPU | Intel Core i7 870
メモリ | 4GB（サーバVM：１GB）
実験環境
仮想ディスク
IDS-VM
サーバVM
CacheShadow
ファイルシステム
ファイル
キャッシュ
aaaa
bbbb
bbbb

## Slide 12: 実験2:キャッシュ情報の取得時間
ファイルキャッシュ情報が正しく取得できたか確認
  ほとんどすべての情報を得ることができている
ファイルキャッシュ情報取得にかかる時間の測定
  解析するデータ量が増えるため比例して増加
  Tripwireのような処理に時間のかかるIDSの場合には問題ない
Chart: キャッシュサイズ[MB]
| 2.91796875 | 13.203125 | 103.1875
系列 1 | 1.4 | 2.24 | 9.5
キャッシュ サイズ[KB] | 取得できたサイズ[KB]
2988 | 2944
13520 | 13412
105664 | 105032

## Slide 13: 関連研究
VMwatcher[Jiang et al.’07]
  既存のアンチウィルスで監視が可能
  サーバVMの仮想ディスクを参照するのみ
    ファイルキャッシュの問題について指摘しているが，対処はしていない
VM Shadow[飯田 ’11]
  設定ファイルを変更せずに既存IDSを用いて監視
    サーバVMの仮想ディスクのみを監視する
  CacheShadowファイルシステムはShadowファイルシステムをベースに開発

## Slide 14: まとめ
CacheShadowファイルシステムを提案
  ファイルキャッシュ情報を元にファイルキャッシュとディスクを統合
  ファイルキャッシュを利用した攻撃に対応した監視が可能
今後の課題
  CacheShadowファイルシステムの実装を完成させる
  ファイルキャッシュ情報の取得にかかるオーバヘッドを減らす