## Slide 1: クラウドの内部攻撃者に対する安全なリモートVM監視機構
九州工業大学
重田一樹 光来健一
Notes: ご紹介ありがとうございます
所属、名前、タイトル

## Slide 2: クラウドへの攻撃
IaaS型クラウドの普及
  ユーザの仮想マシン（VM）をクラウド内で実行
    サーバの維持・管理・導入コストの削減
二種類の攻撃者への対策を考える必要がある
  外部攻撃者
  内部攻撃者
    クラウド管理者は信頼できるとは限らない
ユーザVM
クラウド
管理VM
Notes: 近年IaaS型クラウドが普及したことにより、ユーザは自身のサーバをクラウド上の仮想マシンで動作させることがおおくなってきました。
クラウド上でサーバを動作させることにより、サーバの維持・管理・導入コストを削減することができます。
このようにコストを削減できる利点がある一方で、クラウドでは外部からの攻撃者への対策に加えて、内部からの攻撃者に対しての対策についても考える必要があります。
なぜなら、クラウドの内部情報はほとんど公開されておらず、すべてのクラウド管理者が信頼できるとは限らないからです。
そのため、クラウド内部の管理VMからユーザVMに対して攻撃を受ける危険があります。
これから外部攻撃者、内部攻撃者それぞれに対する対策を説明します。
管理VMの説明を追加

## Slide 3: 外部攻撃者への対策
ネットワーク経由でユーザVMに侵入される
  VM内のIDSは侵入と同時に無効化される恐れがある
IDSオフロード手法が提案されている
  管理VMにIDをオフロードし、ユーザVMを外から監視
    Livewire [Garfinkel et al.’03], …
    例：ユーザVMのメモリ上のシステム情報を直接取得
  ユーザVMに侵入されてもIDSを無効化されない
管理VM
ユーザVM
メモリ
ディスク
ネットワーク
IDS
Notes: 外部攻撃者はネットワークを経由してユーザVMに侵入してきます。
このような攻撃の対策として、侵入検知システムであるIDSを用いてVMのメモリやディスク、ネットワークの監視を行うことが重要になりますが、ユーザVM内でIDSを実行していると、侵入と同時にIDSを無効化されてしまう恐れがあります。
そこで、IDSを安全に動作させるために、IDSオフロード手法が提案されています。
この手法では、IDSを管理VMで動作させユーザVMを監視します。
オフロードされたIDSはユーザVMのメモリなどの情報を直接取得することで監視を行います。
この手法を用いることで、ユーザVMに侵入されたとしても、IDSを無効化されることなく、監視を行うことができます。

## Slide 4: 内部攻撃者への対策
ユーザVMに侵入されなくても攻撃を受ける
  VMのメモリ、ディスク、ネットワークの情報を直接盗む
ユーザVMを安全に実行する機構が提案されている
  VMのメモリを暗号化したり、アクセスを制限したりすることで管理VMへの情報漏えいを防ぐ
    CloudVisor [Zhang et al.’11], VMCrypt [Tadokoro et al.12], SSC [Butt et al .’12]
ユーザVM
管理VM
クラウド
仮想マシンモニタ（VMM）など
暗号化
アクセス制限
Notes: 次は、クラウドの内部攻撃者への対策ですが、内部攻撃者はユーザVMに侵入することなく攻撃を行うことができます。
例えば、先ほど説明したIDSオフロードの技術を用いて管理VMからユーザVMのメモリやディスク、ネットワークの情報を直接盗むことが可能です。
このような内部攻撃者への対策として、クラウド内のユーザVMを安全に実行する機構が提案されています。
この機構では、仮想マシンモニタであるVMMなどの機能を用いて、管理VMからユーザVMのメモリを参照する際に暗号化を行ったり、ユーザVMへのアクセスを制限したりすることによって、管理VMからの情報漏洩を防ぐことができます。
IDSオフロードの技術を悪用してということを補足

## Slide 5: 内部攻撃者とIDSオフロード
内部攻撃者が存在する状況では安全にIDSオフロードを行うことができない
  オフロードしたIDSは内部攻撃者に容易に無効化される
    IDSを停止・改ざんしてからユーザVMに侵入
  VMの安全な実行機構を共存させることができない
    メモリ上のデータを取得できないと、オフロードしたIDSはユーザVMの情報を取得できない
クラウド
IDS
管理VM
ユーザVM
Notes: ここまでで内部攻撃者、外部攻撃者への対策を説明しましたが、外部攻撃者対策であるIDSオフロードを内部攻撃者が存在するクラウド上で行う場合には問題が生じます。
第一に、オフロードされたIDSは内部攻撃者によって容易に無効化されてしまいます。
例えば、管理VM上のIDSを停止させたり、設定を改ざんしてからユーザVMに侵入されると攻撃を検知することができなくなってしまいます。
第二に、VMの安全な実行機構と共存させることができないという問題があります。
オフロードされたIDSはユーザVMの内部情報を参照する必要がありますが、ユーザVMのメモリが暗号化されたりアクセス制限されたりしていると、IDSを正常に動作させることができません。
この二つの理由から、クラウド上ではIDSオフロードを安全に行うことはできません。

## Slide 6: 提案：IDSリモートオフロード
クラウド外部の監視ホストにIDSをオフロードし、ネットワーク経由でユーザVMを監視する
  クラウド管理者からIDSを無効化されるのを防ぐ
  VMの安全な実行機構と共存できる
    監視ホストにのみユーザVMのメモリへのアクセスを許可
IDS
ユーザVM
監視ホスト
クラウド
Notes: この問題を解決するために、IDSリモートオフロードを提案します。
この手法では、IDSをクラウド外部の信頼できる監視ホスト上にオフロードし、ネットワーク経由でユーザVMの監視を行います。
クラウドの外でIDSを動作させることで、クラウド管理者からIDSを無効化されるのを防ぐことができます。
また、監視ホストにのみユーザVMのメモリへのアクセスを許可することによってVMの安全な実行機構と共存させることができ、管理VMからの情報漏洩を防ぐことができます。

## Slide 7: RemoteTrans
IDSリモートオフロードを実現するシステム
  監視ホスト上でIDSを動作させ、クラウド内のVMMを経由してユーザVMを監視
  VMMがユーザVMのメモリデータを取得
  VMMが暗号化し、監視ホストで復号
    管理VMへの情報漏洩を防ぐ
IDS
ユーザVM
監視ホスト
クラウド
管理VM
VMM
Notes: IDSリモートオフロードを実現するシステムであるRemoteTransを開発しました。
RemoteTransでは、監視ホスト上のIDSがクラウド内のVMMを経由してユーザVMの監視を行います。
IDSがVMMにリクエストを送るとVMMがユーザVMのメモリデータを取得します。
取得したデータをVMM上で暗号化して監視ホストに送り、復号してからIDSに参照させます。
監視データは管理VMを経由して監視ホストに送られるため、暗号化を行わないと管理VMから情報が漏洩する恐れがあります。
VMMと直接通信できればいいのですが、VMMと通信を行うことは難しいうえ、VMMに脆弱性ができる可能性が高くなってしまいます。

## Slide 8: クラウド内のVMMは信頼できるか？
既存技術を用いてVMMの正しさを保証
  起動時のリモートアテステーション
    起動時にVMMのハッシュ値を計算し検証サーバで検証
    信頼できる上級クラウド管理者が正しいハッシュ値を登録
    ハードウェア（TPM）による担保
  VMM自身による実行時の保護
    VMMのメモリ保護機能によりVMM実行時の改ざんを防ぐ
検証サーバ
VMM
ハードウェア
TPM
ユーザVM
管理VM
クラウド
Notes: RemoteTransではVMM上で監視データの取得や暗号化を行うため、クラウド内のVMMは信頼することが前提となります。
VMMが正しく動作していることを確認するためにリモートアテステーションと呼ばれる技術を用います。
サーバの起動時にVMMのハッシュ値を計算し、クラウド外部の信頼できる検証サーバで検証します。
検証サーバに登録されたハッシュ値が正しいVMMのものでなければならないので、信頼できる上級のクラウド管理者が正しいハッシュ値を登録するようにします。
また、ハッシュ値の計算は耐タンパー性ハードウェアTPMを用いて行うことで、改ざんを防ぎます。
起動時に正しいVMMが実行されていることが確認できれば、VMMのメモリ保護機能により、VMMを改ざんすることはできなくなります。
※VMM起動時にすでに改ざんされていないか、という問いにスムーズに答えられるように
書く

## Slide 9: リモートのVMのメモリ監視
管理VM経由でユーザVMのメモリ情報を取得
  リクエスト：IDSが必要とするメモリのアドレスとサイズ
  レスポンス：暗号化されたメモリデータ
管理VMによる改ざんを防ぐ
  RTモジュールで＜リクエスト，レスポンス＞のMACを計算
  そのMAC値とRTランタイムが計算したMAC値と比較
ユーザVM
管理VM
VMM
RTサーバ
RTランタイム
RTモジュール
IDS
データ
リクエスト
レスポンス
監視ホスト
クラウド
Notes: RemoteTransを用いたVMのメモリ監視方法について説明します。
RemoteTransは監視ホスト上のRTランタイム、管理VM上のRTサーバ、VMM上のRTモジュールから構成されます。
IDSがユーザVMのメモリデータを参照しようとしたとき、リクエストをRTランタイムからRTサーバに送ります。
リクエストはIDSが必要とするメモリのアドレスとサイズからなります。
RTサーバはRTモジュールを呼び出し、リクエストで指定されたデータを取得し、暗号化を行います。
暗号化されたデータをレスポンスとしてRTサーバ経由でRTランタイムへ返し、復号してからIDSに返します。
ここで、リクエストとレスポンスは管理VMを経由するため、改ざんされる恐れがあります。
改ざんを防ぐために、RTモジュールでリクエストとレスポンスのメッセージ認証コード、MACを計算します。
計算したMACをレスポンスと一緒にRTランタイムへ返し、RTランタイムでも同様にMACの計算を行い受信したMAC値を比較します。
もしリクエストやレスポンスが改ざんされていた場合MAC値が一致せず、改ざんを検知することができます。
VMMと直接通信するのは難しいし、VMMに脆弱性ができる恐れがある

## Slide 10: リモートのVMのディスク監視
NBDを用いてユーザVMのディスク情報を取得
  NBD：リモートのディスクを仮想的なブロックデバイスとして見せるツール
ディスクはユーザVM内のOSが暗号化
  RTランタイムで暗号化されたディスクを復号し、IDSに参照させる
IDS
監視ホスト
クラウド
管理VM
ユーザVM
暗号化ディスク
暗号化ディスク
NBDサーバ
VMM
復号
暗号化
Notes: 次にリモートのＶＭのディスク監視について説明します。
監視ホスト上でユーザＶＭのディスク情報を参照できるようにするためにＮＢＤを用います。
ＮＢＤを用いることでリモートのディスクを仮想的なブロックデバイスとして扱うことができます。
内部攻撃者にユーザＶＭのディスクを改ざんされる恐れがあるため、ディスクをユーザＶＭの中でＯＳが暗号化します。
ＲＴランタイムでは、ＮＢＤを用いて暗号化されたディスクを取得し、復号してからＩＤＳに参照させます。
暗号化により、攻撃者は意図したようにディスクを改ざんすることができなくなります。
情報漏洩も防げる
改ざんされると、侵入してからそのログを消すことで痕跡を消される恐れがある。
改ざん自体は防げないがまあしゃーない

## Slide 11: 鍵管理
監視ホストとVMMの間で暗号鍵を安全に共有
  監視ホストが生成した暗号鍵をVMMの公開鍵で暗号化
  管理VM経由でVMMに送信し、VMMの秘密鍵で復号
    メモリデータの暗号化およびMACの計算に用いる
  ユーザVMはディスク暗号化の鍵をVMMから取得
公開鍵
鍵サーバ
VMM
秘密鍵
ユーザVM
管理VM
監視ホスト
クラウド
Notes: 監視ホストとＶＭＭの間で用いる暗号鍵の管理方法について説明します。
まず、監視ホストが生成した暗号鍵を鍵サーバに保管してあるＶＭＭの公開鍵で暗号化を行い、暗号化した鍵を管理ＶＭ経由でＶＭＭに送信し、ＶＭＭの秘密鍵で復号します。
このようにすることで、監視ホストとＶＭＭで安全に暗号鍵を共有できます。
この暗号鍵はメモリデータの暗号化とＭＡＣの計算に用います。
ユーザＶＭのディスク暗号化の鍵もクライアントがＶＭＭに送った鍵を用います。
送信するカギはMAC計算、メモリ暗号化に用いる（別に同じでなくてもいいと思う）
ディスクの方はVMMに保管しておく
ディスク暗号化の鍵もクライアントが VMM に送ったものを使うと口頭で説明
電子証明書等で監視ホストを認証、鍵サーバは正しいものとする。

## Slide 12: VM Shadowのサポート
VM Shadow [飯田ら’10]をRemoteTransに対応
  既存のIDSをオフロードするための実行環境
  ディスク監視機構を用いてユーザVMのファイルシステムを提供
  メモリ監視機構を用いてprocファイルシステムを提供
    ユーザVM内の実行中のプロセス情報など
ユーザVM
IDS
VM Shadow
監視ホスト
クラウド
RTランタイム
shadow procfs
Notes: ＩＤＳリモートオフロードを実現するために、VMShadowをRemoteTransに対応させました。
VMShadowは既存のIDSをオフロードするための実行環境です。
VMShadowはユーザＶＭの情報を取得し、ユーザＶＭのファイルシステムを構築して、ＩＤＳに参照させます。
RemoteTransでは、先ほど説明したディスク監視機構を用いてユーザＶＭのファイルシステムを提供し、メモリ監視機構を用いてprocファイルシステムを提供します。
Procファイルシステムには、ユーザＶＭのカーネルの状態や実行中のプロセス情報などが含まれています。
メモリ監視のやり方を用いてshadowprocfs構築
ディスク監視のやり方で他のファイルシステムをマウント

## Slide 13: 実験
RemoteTransの性能を調べる実験を行った
  メモリおよびディスクの読み込み性能を測定
  VM Shadowの構築時間を測定
  実際のIDSの性能を測定
Linux 3.2.0
CPU Intel core i7-870
メモリ 8GB
管理VM
Linux 3.2.0
メモリ 12GB
ユーザVM
Linux 2.6.27.35
メモリ 4GB
Xen 4.1.3
CPU Intel Xeon E3-1290
メモリ 16GB
ギガビットイーサネット
（LAN)
監視ホスト
監視対象ホスト
比較対象
・管理VMへの従来のオフロード
・オフロードせずユーザVMで実行
Notes: RemoteTransの性能を調べる実験を行いました。
監視ホストからユーザVMのメモリとディスクを読み込む性能を測定しました。
次にユーザVMの情報を取得してVM Shadowを構築する時間の測定を行いました。
最後に監視ホスト上で実際のIDSを動かしたときの性能を測定しました。
比較として、管理VMで行う従来のオフロードと、オフロードせずにユーザVMで実行するときの性能も測定しました。
実験環境は以下の図のようになっており、監視ホストと監視対象ホストはLANで繋がっています。
暗号化について触れる
LANでやったことを説明

## Slide 14: メモリとディスクの読み込み性能
ユーザVMのメモリとディスクを読み込む時の性能を測定
  メモリの読み込み性能は大幅に低下
    従来のオフロードの2%の性能
  ディスクの読み込み性能は8%だけ低下
メモリ読み込み性能
ディスク読み込み性能
Chart: 読み込み性能[MB/s]
RemoteTrans | 5.9242
従来のオフロード | 264.3405
オフロードなし | 8000
Chart: 読み込み性能[MB/s]
RemoteTrans | 14.7
従来のオフロード | 15.9146
オフロードなし | 10.7732
Notes: RemoteTransを用いて監視ホストからユーザVMのメモリとディスクを読み込む性能を測定しました。
メモリ読み込み性能の結果が左の図、ディスクが右の図のようになっています。
メモリの読み込み性能はオフロードなし、従来のオフロード、RemoteTransの順に大幅に性能が低下することがわかりました。
RemoteTransは従来のオフロードの2%の性能となっており、これは通信によるオーバヘッドとMAC計算によるオーバヘッドであると考えられます。
ディスクの読み込み性能は従来のオフロードより8%だけの低下で済み、オフロードなしより高速であるとわかりました。
オフロードなしが遅くなるのは、仮想化によるオーバヘッドが原因と考えられます。
メモリは読み込みが早く、ディスクは遅い。だから差がでる。

## Slide 15: VM Shadow構築時間
ユーザVMのメモリ情報を取得してVM Shadowを構築する時間を測定
  従来のIDSオフロードの1.6倍程度の時間で済んだ
    メモリの読み込み性能は2%しかないのにも関わらず
  MAC検証と通信が半分以上の時間を占める
    実運用環境では通信が最大のボトルネックと考えられる
 | 実行時間
従来のIDSオフロード | 1.1
RemoteTrans | 1.8
VM Shadowの構築時間(秒)
Chart: 
| メモリアクセス | 通信 | MAC検証 | 構築
 | 0.45 | 0.48 | 0.55 | 0.32
VM Shadow構築時間の内訳(秒)
Notes: 監視ホスト上にVM Shadowを構築する時間を測定しました。
比較のため、管理VM上に構築する従来のIDSオフロードの場合も測定しました。
結果が左の票のようになっています。
従来システムは1.1秒、RemoteTransでは1.8秒と1.6倍程度の時間で済むことがわかりました。
先ほどの実験では、メモリの読み込み性能が従来のIDSオフロードの2%しかでないという結果でしたが、この実験では1.6倍しか増加しませんでした。
原因は現在調査中ですが、先ほどの実験と今回の実験でメモリの読み込み方がどこか違いがあるのではないかと考えています。
次にVM Shadow構築時間の内訳を測定した結果が右の図になりますが、見てわかるようにMAC検証と通信がボトルネックとなることがわかりました。
しかし、実運用環境では監視ホストとクラウド間の通信に時間がかかるため、通信が最もボトルネックになると考えられます。

## Slide 16: chkrootkit/Tripwireの実行時間
chkrootkitとTripwireの実行時間を測定
  Chkrootkitはメモリ監視が多く、Tripwireはディスク監視のみ
  実際のIDSではRemoteTransは従来のオフロードに近い性能を達成
chkrootkitの実行時間(秒)
Tripwireの実行時間(秒)
Chart: 実行時間（秒）
RemoteTrans | 51.8
従来のオフロード | 52.11
オフロードなし | 63.939
Chart: 実行時間（分）
RemoteTrans | 22.01
従来のオフロード | 19.2
オフロードなし | 30.17
Notes: 監視ホスト上でchkrootkit,Tripwireの２つのIDSの実行時間を測定しました。
Chkrootkitはルートキットを検出するIDSで主にメモリを監視し、Tripwireはファイルシステムの整合性をチェックするIDSでディスクの監視を行います。
Chkrootkitの実行時間が左の図、Tripwireno実行時間が右の図になります。
Chkrootkitに関してはRemoteTransでも従来のオフロードとほぼ同じ性能となりました。
これは、VM Shadowの構築後はメモリにアクセスしないためです。
Tripwireについては通信がボトルネックとなって従来のオフロードより少し遅くなります。
それでもオフロードなしの場合より高速に実行できており、IDSは問題なく動かすことができるといえます。
オフロードなしの場合は仮想化のオーバヘッドがボトルネックとなって実行が遅くなっています。
IDSは問題なく動かせることを述べる
VM Shadowの構築後はリモートのメモリにアクセスしないためという説明
オフロードなしは仮想化のオーバヘッドのために遅いという説明

## Slide 17: 関連研究
CloudVisor [Zhang et al.’11]
  信頼できないVMMの下で動くセキュリティモニタによりVMのメモリを保護
  VMの外から監視を行うことはできない
VMCrypt [Tadokoro et al.’12]
  ユーザVM内の特定のデータだけを管理VMに見せられる
  監視したいが見せたくないデータには対処できない
Self-Service Cloud [Butt et al.’12]
  クラウド管理者が干渉できない各ユーザ専用の管理VMにIDSをオフロード可能
  その管理VM内のシステムの脆弱性が攻撃される恐れ
Notes: 関連研究を紹介します。
CloudVisorは信頼できないVMMの下にセキュリティモニタを導入することで、管理VMからユーザVMへの攻撃を防ぐシステムです。
内部からの攻撃を防ぐことはできますが、VMを外から監視する機能は提供されておらず、外部からの攻撃に対処できません。
VMCｒｙｐｔはユーザVMのメモリから管理VMへ情報が漏えいすることを防ぐシステムです。
このシステムを用いれば特定のカーネルデータだけを管理VMに見せることも可能ですが、監視したいが見せたくないデータには対処できません。
Self-Service Cloud（SSC）は、クラウド管理者が干渉できない管理VMを各ユーザに提供するシステムです。
専用の管理VMにIDSをオフロードできますが、その管理VM内の脆弱性が攻撃される恐れがあります。

## Slide 18: まとめ
IDSをクラウド外部の監視ホストにオフロードするIDSリモートオフロードを提案
  内部攻撃者によるIDSの無効化を防ぐ
  VMの安全な実行機構との共存が可能
IDSリモートオフロードを実現するシステムRemoteTransを開発
  実際のIDSでは従来のIDSオフロードに近い性能を達成
今後の課題
  VMのネットワークの監視
  VMの安全な実行機構との統合
Notes: まとめです。
IDSをクラウド外部の信頼できる監視ホスト上にオフロードするIDSリモートオフロードを提案しました。
この手法を用いることで、クラウドの内部攻撃者によるIDSへの攻撃を防ぐことができます。
さらに、VMの安全な実行機構と共存ができます。
また、IDSリモートオフロードを実現するシステムRemoteTransを開発しました。
実際にIDSを動作させてみて、従来のIDSオフロードに近い性能がでることがわかりました。
今後の課題はVMのネットワークを監視できるようにすることです。
また、RemoteTransとVMの安全な実行機構とを統合することも課題となっています。

## Slide 19: メモリ監視の整合性チェック
RTランタイムでリクエストおよびレスポンスの整合性をチェック
  管理VMで改ざんされる危険があるため
  RTモジュールでリクエストとレスポンスのMACを計算
    リプレイ攻撃対策のため、ノンスを計算に含める
  RTランタイムで計算したMACと、受信したMACと比較する
RTサーバ
RTランタイム
RTモジュール
管理VM
リクエスト
ノンス
リクエスト
ノンス
レスポンス
MAC
レスポンス
MAC
リクエスト
レスポンス
暗号鍵
ノンス
リクエスト
レスポンス
暗号鍵
ノンス
MAC
MAC
比較
暗号鍵
暗号鍵