## Slide 1: クラウドにおけるIntel SGXを用いた VMの安全な監視機構
九州工業大学 中野 智晴
光来 健一

## Slide 2: 侵入検知システム（IDS）
IaaS型クラウドが普及している
  仮想マシン（VM）を提供する
  VMはインターネット経由で攻撃を受けやすい
IDSを用いてVMを監視する必要がある
  VM内でIDSを動かすと侵入時に無効化される恐れ
インターネット
ユーザ
クラウド
攻撃者
攻撃
VM
IDS
侵入

## Slide 3: IDSオフロード
監視対象VMの外でIDSを実行する手法
  IDSは監視対象VMのメモリを解析し、OSデータを取得して監視
  例：プロセス一覧を取得し、不正なプログラムの実行を検知
監視対象VMに侵入されてもIDSは無効化されない
監視対象VM
監視
IDS
攻撃者
侵入

## Slide 4: オフロードしたIDSへの攻撃
まだIDSが攻撃を受ける可能性がある
  オフロードしたIDSを管理するクラウドの管理者は信頼できるとは限らない
  外部の攻撃者が侵入して攻撃する可能性
IDSが取得したVM内の機密情報を盗まれる恐れ
監視対象VM
監視
攻撃
攻撃者
攻撃
管理者
IDS
悪意のある

## Slide 5: 従来手法（1/2）
信頼できるハイパーバイザを利用
  ハイパーバイザ内でIDSを実行 [Oyama et al. ’12]
    高機能なIDSを開発するのが難しい
  ユーザ専用VM内でIDSを実行 [Butt et al. ’12]
    そのVMに脆弱性がある可能性
  リモートホストでIDSを実行 [Kourai et al. '16]
    クラウド外にホストが必要
ハイパーバイザ
監視対象VM
ユーザ専用VM
IDS
IDS
監視
監視
リモートホスト
IDS
監視

## Slide 6: 従来手法（2/2）
仮想化システムの外側でIDSを安全に実行
  専用ハードウェアを利用 [Petroni et al.'04]
    高コスト
  汎用CPUの機能を利用 [Rutkowska et al.'08]
    IDS実行中は仮想化システムが停止
  ネストした仮想化を利用 [Miyama et al.'17]
    仮想化システムの性能が低下
クラウドハイパーバイザ
ハイパーバイザ
監視対象VM
IDS
監視

## Slide 7: 提案：SGmonitor
Intel SGXを用いてクラウド内でIDSを安全に実行
  エンクレイヴと呼ばれる保護領域でIDSを実行
    IDSへの攻撃を防ぐ
  ハートビートを用いてIDSの正常な動作を確認
  ハイパーバイザ経由でVMを監視
監視対象VM
リモートホスト
監視対象ホスト
ハートビート
SGmonitor
ライブラリ
ハイパーバイザ
SGXアプリケーション
IDS
エンクレイヴ
データ取得

## Slide 8: 脅威モデル
ハードウェアとハイパーバイザを信頼
  TPMを用いたリモートアテステーションによる正常起動の確認
IDSを動作させる実行環境は信頼しない
  SGXアプリケーション内のSGmonitorライブラリ
  SGXアプリケーションが動作するOS
ハイパーバイザ
ハードウェア
監視対象VM
TPM
SGmonitor
ライブラリ
IDS
第三者機関
確認

## Slide 9: SGXによるIDSの安全な実行
クラウド内でIDSを安全に実行可能
  実行開始時にリモートアテステーション
    攻撃者が改ざんしたIDSを実行することはできない
  エンクレイヴのメモリの整合性を保証
    IDSの実行中に改ざんされることを防ぐ
  エンクレイヴのメモリを暗号化
    IDSが取得したVM内の情報の漏洩を防ぐ
SGXアプリケーション
IDS
エンクレイヴ
第三者機関
確認

## Slide 10: SGmonitorの特徴
高機能なIDSを比較的容易に開発可能
  IDSはアプリケーションの一部として作成
  カーネルモジュールのように開発できる
仮想化システムの性能に影響を与えない
  仮想化システム内のアプリケーションとして実行
  仮想化システムは従来通りに実行
SGmonitor
ライブラリ
監視対象VM
IDS
SGXアプリケーション
仮想化システム

## Slide 11: 実装
SGXをサポートしたXen (Xen-SGX)を用いて実装
  VM起動時にEPCの一部を割り当てるように拡張
    EPC：エンクレイヴのためのセキュアなキャッシュメモリ
  IDS専用VM内でSGXアプリケーションを実行
    Dom0にはEPCを割り当てることができないため
ハイパーバイザ
EPC
IDS VM
IDS
EPC

## Slide 12: VM内のOSデータの取得
ハイパーバイザ経由でVM内のOSデータを取得
  OCALLを用いてSGmonitorライブラリを呼び出す
    OCALL：エンクレイヴから外部関数を呼び出す機構
    SGmonitorライブラリがハイパーコールを実行
  ハイパーバイザがVMのメモリにアクセス
    OSデータの仮想アドレスを変換
ハイパーバイザ
監視対象VM
OSデータ
データ取得
エンクレイヴ
仮想アドレス
SGmonitor
ライブラリ
OCALL
ハイパーコール
仮想アドレス
変換
物理アドレス
IDS

## Slide 13: OSデータの暗号化
VM内の情報が漏洩しないように取得したOSデータを暗号化
  ハイパーバイザが暗号化し、エンクレイヴ内で復号
    それぞれにwolfSSLのAES関数を移植
  取得したOSデータはエンクレイヴ内でキャッシュ
    データ取得・暗号化のオーバヘッドを減らす
SGmonitor
ライブラリ
ハイパーバイザ
エンクレイヴ
OSデータ
OSデータ
IDS
OSデータ
暗号化
OSデータ
復号

## Slide 14: 暗号鍵の安全な共有
エンクレイヴはハイパーバイザとOSデータを暗号化するための暗号鍵を共有
  生成した暗号鍵をハイパーバイザの公開鍵で暗号化
    ハイパーバイザだけが秘密鍵で復号可能
  信頼できる第三者機関による電子署名も検証
    正しいIDSのみが暗号鍵を登録可能
エンクレイヴ
ハイパーバイザ
暗号化
SGmonitor
ライブラリ
OCALL
ハイパーコール
復号
公開鍵
秘密鍵
第三者機関
IDS

## Slide 15: SGmonitorにおけるIDSの開発
IDSをカーネルモジュールのように開発
  Linuxカーネルのヘッダファイルを使用
  コード変換により透過的にOSデータを取得
    IDSの開発者はオフロードを意識する必要はない
void plist(void)
{
struct task_struct *p;
p = init_task;
do {
p = list_entry(p->tasks.next, struct task_struct, tasks);
} while (p != init_task);
}

## Slide 16: 透過的なOSデータの取得
LLView [尾崎ら’18]をSGXに対応させ、それを用いてIDSをコンパイル
  LLVMでコンパイルする際に生成された中間表現を変換
  load命令の前でOSデータを取得する関数を呼び出す
%1 = load i64, i64* %jiffies
%2 = udiv i64 %1, 250
%1 = bitcast i64* %jiffies to i8*
%2 = call i8* @g_map(i8* %1)
%3 = bitcast i8* %2 to i64*
%4 = load i64, i64* %3
%5 = udiv i64 %4, 250

## Slide 17: ハートビートによる動作確認
チャレンジ・レスポンスを利用してIDSが正常に動作していることを確認
  リモートホストからチャレンジ（乱数）を送信
    ECALLを用いてエンクレイヴを呼び出す
  エンクレイヴ内でレスポンスを計算して返送
リモートホスト
SGmonitor
ライブラリ
ECALL
送信
エンクレイヴ
チャレンジ
チャレンジ
レスポンス
暗号鍵
＋
ハッシュ計算
SGXアプリケーション
暗号鍵
一致
監視対象ホスト
ハッシュ計算

## Slide 18: 実験
目的
  SGmonitorを用いたIDSの動作確認
  VM内のOSデータを取得する時間の測定
    SGmonitor（データ暗号化の有無）、SGXを用いない従来手法を比較
  プロセス数とEPCサイズの影響の測定
 | ホスト
CPU | Intel Xeon E3-1225 v5
メモリ | 8GB
仮想化システム | Xen-SGX 4.7
 | 監視対象VM | IDS VM
仮想CPU数 | 2 | 2
メモリ | 2GB | 2GB
OS | Linux 4.4 | Linux 4.13
EPC | 0MB | 32MB

## Slide 19: IDSの動作確認
監視対象VM内のプロセス一覧を取得して表示するIDSを作成
  プロセスIDとプロセス名が正しく取得できていることを確認
  166プロセス

## Slide 20: OSデータの取得時間
プロセス一覧を取得するのにかかる時間を測定
  暗号化を行わない場合は従来手法より8%だけ増加
    OCALLによるオーバヘッドのため
  暗号化を行う場合は従来手法の2.3倍の時間がかかった
    CPUのAES-NI機能により削減可能
Chart: 時間（ミリ秒）
| 従来手法 | SGmonitor(暗号化なし) | SGmonitor(暗号化あり)
実行時間 (ミリ秒) | 3.3865 | 3.6304 | 7.8994

## Slide 21: プロセス数とEPCサイズの影響
プロセス数を増やしながら、プロセス一覧を取得するのにかかる時間を測定
  IDS VMに割り当てるEPCのサイズも変更
  EPCが1MBの場合、取得時間の増加率が大きくなる
    EPCのサイズが不足したため
    数百程度のプロセスなら大きな差はない
Chart: プロセス数（個）
| 169.0 | 200.0 | 296.0 | 424.0 | 680.0 | 1193.0 | 2218.0 | 4266.0
SGmonitor （EPC = 1MB） | 9.1227 | 10.5692 | 15.1609 | 22.9447 | 36.4379 | 78.3159 | 192.4438 | 572.8342
SGmonitor（EPC = 32MB） | 8.1427 | 9.2089 | 13.9575 | 19.9167 | 29.9165 | 50.3538 | 92.2359 | 174.391
従来手法 | 3.6419 | 4.179 | 6.1076 | 8.7398 | 13.393 | 22.8823 | 26.3031 | 40.1021

## Slide 22: 関連研究
S-NFV [Shih et al.'16]
  Snortのポリシーをエンクレイヴ内で管理
libSEAL [Aublin et al.'18]
  サービスへのリクエスト・ログをエンクレイヴ内で保存し、ログの整合性違反を検出
Graphene-SGX [Tsai et al.'17]
  エンクレイヴ内で既存のアプリケーションを実行
  Transcall [飯田ら'10] と組み合わせて既存のIDSを動作させられる可能性

## Slide 23: まとめ
SGXを用いてIDSを保護し、VMを安全に監視するシステムSGmonitorを提案
  エンクレイヴ内でIDSを安全に実行
  IDSの改ざんおよびVM内の機密情報の漏洩を防ぐ
  正しいIDSだけがVM内の情報を取得可能
今後の課題
  AES-NIを用いた暗号化オーバヘッドの削減
  暗号鍵を共有する実装の完成
  リモートホストからのハートビートの実装
  様々なIDSの開発