## Slide 1: 軽量な仮想マシンを用いたIoT機器の安全な監視
九州工業大学 情報工学部
機械情報工学科
光来研究室
13237069 森本 晃穂

## Slide 2: モノのインターネット (IoT)
家電などの様々な機器がインターネットに接続されるIoTが急速に普及
  2020年には200億台を超え、市場規模は3兆ドルに
IoTの利点
  機器を遠隔から操作できる
  機器の状態を遠隔から監視 できる
  機器同士を通信により連携 させられる

## Slide 3: IoT機器への攻撃
IoT機器はインターネット経由で世界中から攻撃を受ける可能性
  多くの機器に脆弱性が存在しているため
2016年にはMiraiというマルウェアが登場
  IoT機器を乗っ取り、当時の最大規模のサービス妨害攻撃を行った
  その結果、Twitterなどの様々な サービスが停止させられた
乗っ取られた
IoT機器

## Slide 4: 侵入検知システム (IDS)
IoT機器内のシステムへの攻撃を検知するためにIDSが必要とされている
  攻撃者の侵入を検知すると管理者に通知して被害の拡大を防ぐ
監視対象システム内でIDSを動作させて監視を行っても安全ではない
  侵入された後でIDSを停止される恐れがあるため
IoT機器
IDS
侵入

## Slide 5: IDSオフロード
サーバにおいては仮想化システムを用いたIDSオフロードが行われている
  監視対象システムを仮想マシン (VM) 内で動かす
  VMの外でIDSを動かして安全に監視を行う
VMに侵入されたとしてもIDSを無効化される恐れはない
  VM内からは外側で動くIDSを攻撃できないため
VM
ハイパーバイザ
IDS
監視
システム

## Slide 6: IoT機器への適用における問題
従来のサーバ向け仮想化システムをIoT機器で動作させるのはオーバヘッドが大きい
  汎用性が高く、豊富な機能を提供しているため
  Xen：管理VMと呼ばれる特殊なVMを余分に動かす必要がある
  KVM：VMの下で高機能なOSを動かす必要がある
ハイパーバイザ
管理VM
VM
ホストOS
VM
Xen
KVM

## Slide 7: Xvisor
Xvisorと呼ばれるIoT向けの軽量な仮想化システムが開発されている
  ハイパーバイザ内にすべての機能を実装
    機能間の通信オーバヘッドが小さい
  IoT機器を仮想化するのに必要最小限の機能を提供
    メモリ消費量が少ない
IDSオフロード手法はまだ確立されていない
ハイパーバイザ
VM
IDS
?

## Slide 8: 提案
Xvisorのハイパーバイザの中からVM内のシステムを監視するIDSオフロード手法
  ハイパーバイザ内でIDSを動作させることによりVMの情報にアクセスするオーバヘッドを削減
    従来は別のVMなどから監視していた
  1つのVMだけを動作させることによりIDSを特定のVM向けにカスタマイズ可能
VM
ハイパーバイザ
監視
IDS
システム

## Slide 9: IDSコマンドによるVM監視
ハイパーバイザ内のコマンドマネージャで利用可能なコマンドとしてIDSを実現
  コマンドマネージャはネットワーク経由でコマンドを実行する機能を提供
    例：ネットワーク関連のコマンド、ファイルシステム関連のコマンド
  VMを監視するためのコマンドを追加
ハイパーバイザ
コマンド マネージャ
IDSコマンド
送信
VM

## Slide 10: 追加したIDSコマンド
ids bannerコマンド
  OSバージョン、コンパイラバージョンなどを取得
  特定のバージョンでの不具合を把握
ids syscallコマンド
  OS内のシステムコールテーブルを取得
  不正なシステムコールを検知
ids plistコマンド
  OSのプロセスIDとプロセス名を取得
  不正なプロセスの実行を検知

## Slide 11: VM内のOSデータの監視
IDSはVMのメモリを解析して取得したOSデータを監視
  VM内のOSデータの仮想アドレスをVMの物理アドレスに変換
    OSのページテーブル（アドレス変換表）を用いる
  VMの物理アドレスをホストの物理アドレスに変換
    VMへのメモリ割り当てに基づく単純な加減算
VM
ハイパーバイザ
ページ
テーブル
利用
OS
データ
OSデータの仮想アドレス
VMの物理アドレス
ホストの物理アドレス
IDS

## Slide 12: アドレス変換の自動化
IDSがVM内のOSデータを取得する際に自動的にアドレス変換を行う
  XvisorにLLView [植木あ'15] を移植
    IDSのコンパイル時にプログラムを書き換え
    メモリからデータを読み込む命令の前にアドレス変換を行うプログラムを自動挿入
  VM内のOSのソースコードを用いてOSの一部であるかのようにIDSを作成可能
LLView
元のIDS
プログラム
アドレス変換を行うIDS
プログラム

## Slide 13: 実験
目的
  IDSコマンドを用いてVMの監視が行えることを確認
実験環境
  ハイパーバイザ：Xvisor 0.2.10
    ARM用のQEMU 2.5.0を用いてVersatilePBエミュレータ上で実行
  VM
    仮想CPU：1個
    メモリ：96MB
    OS：Linux 4.9.0
 | 実験マシン
CPU | Intel Xeon X5675
メモリ | 36GB

## Slide 14: IDSコマンドの実行結果 (1/2)
ids bannerコマンドを用いてバナー文字列を取得できた
ids syscallコマンドを用いてシステムコールテーブルに登録された関数アドレスを取得できた
:
c001b10c sys_exit
c00181a8 sys_fork
c00a7f3c sys_read
:

## Slide 15: IDSコマンドの実行結果 (2/2)
ids plistコマンドを用いてプロセス一覧を取得できた
  VM内でpsコマンドで取得したプロセス一覧と一致
ids plist
ps

## Slide 16: 関連研究
BVMD [Oyama et al.'12]
  ハイパーバイザ内でマルウェアの検知を行う
  ハイパーバイザ経由のディスク入出力だけを監視
BitVisor [Shinagawa et al.'09]
  デスクトップPCで1つのVMだけを動作させる仮想化システム
  IoTデバイスを対象とはしていない
Dockerコンテナ
  IoT機器でも用いられるOSレベルの軽量な仮想環境
  VMと比べるとセキュリティが劣る

## Slide 17: まとめ
Xvisorのハイパーバイザの中からVM内のシステムを監視するIDSオフロード手法を提案
  ハイパーバイザ内でIDSを動作させることによりVMの情報にアクセスするオーバヘッドを削減
  1つのVMだけを動作させることによりIDSを特定のVM向けにカスタマイズ可能
  3つのIDSコマンドを作成して動作を確認
今後の課題
  提案手法を実機 (Raspberry Pi) に実際に適用
  VMのディスクやネットワークの監視にも対応

## Slide 18
ご静聴ありがとうございました