## Slide 1: クラウドにおけるVM内コンテナを用いた 自動障害復旧システムの開発
九州工業大学大学院 情報工学府 情報創成工学専攻
光来研究室
17675042 森川 智紀
Notes: スライドの開始時間を書く
話し方「また」

## Slide 2: クラウドの障害
様々なサービスがクラウドで提供
  仮想マシン（VM）を用いてサービスを提供
  複数のVMを連携させることも多い
  VM単位で課金
クラウドで障害が発生するとサービスが中断
  管理ミスによりAmazon S3が停止（2017年）
  停電によりAmazon EC2が停止（2016年）
VM
VM
VM
Notes: 運用系と待機系がどのぐらいの遠さか

## Slide 3: クラウドにおける障害対策
クラウドの障害に備える必要がある
  例：VMの障害，VMが動作するホストの障害，データ センタの障害
  クラウドでは様々な障害対策が提供されている
障害対策コストと復旧時間がトレードオフとなる
  コスト：障害に備えるために かかるコスト
  復旧時間：障害発生から復旧 完了までの時間
コスト
復旧時間
Notes: 0:45
例として2つ出します
前のスライドの例ではクラウドの障害だったが他にもある
多様な障害に備える必要がある

## Slide 4: 障害対策：ウォームスタンバイ
待機系でも同じVMを起動しておき，復旧時に そのVMに切り替える
  復旧時間が短い
    サービスを提供するVMを切り替えるだけ
  高コスト
    常に復旧用のVMを起動しておく必要がある
・・・
待機系
運用系
障害発生
・・・
切り替え
サービス利用者
VM
VM
VM
VM
Notes: 1:45
下の図を先に話す
運用系でもコンテナ使えばいいのでは→ユーザの自由，待機系の改善についてなので運用系は考えない、VMの方がセキュリティが強い

## Slide 5: 障害対策：コールドスタンバイ
VMのバックアップを保存しておき，復旧時に バックアップからVMを復元
  低コスト
    障害が発生するまでは復旧用のVMが不要
  復旧時間が長い
    復旧時に必要な数のVMを復元して起動するため
・・・
・・・
サービス利用者
切り替え
VMの バックアップ を保存
VM
VM
VM
VM
待機系
運用系
障害発生
Notes: 2:30

## Slide 6: 提案：VCRecovery
待機系のVM内でコンテナを用いて低コストと短い復旧時間を両立する自動障害復旧システム
  待機系のVMで動いていたサービスをコンテナで動かす
  1つのVMの中に複数のコンテナを集約可能
    待機系で動作するVMの数を減らすことでコストを削減
  コンテナはVMより軽量
    コンテナの活用により復旧時間の短縮が可能
待機系
VM
コンテナ
APP
コンテナ
コンテナ
APP
APP
Notes: 3:15

## Slide 7: コンテナとは
OSが提供する軽量な仮想実行環境
  VMはOSを含めた計算機全体を仮想化
  コンテナはいくつかのOSのプロセスを隔離するだけ
    独立したディスク，ネットワークを提供
  例：LXD，Docker
    本研究ではLXDを使用
VM
コンテナ
Hypervisor
OS
APP
OS
APP
APP
APP
O S
Notes: 4:00
LXDの理由 －(当時)マイグレーションが可能だった

## Slide 8: 低コストのウォームスタンバイ
待機系では1つのVMの中で複数のコンテナを実行
  コストを削減可能
    待機系のVMの数を減らすことができる
    待機系のサービスは通常時は使われないので小さなVMでよい
  復旧時間が短い
    復旧時はアクセス先をコンテナに切り替えるだけ
VM
・・・
運用系
障害発生
VM
VM
VM
サービス利用者
切り替え
待機系
・・・
コンテナ
コンテナ
コンテナ
Notes: 4:30

## Slide 9: 高速なコールドスタンバイ
待機系に用意された共用VMの中でコンテナを起動
  復旧時間を短縮可能
    コンテナはVMより起動が速い
  コストを抑えることが可能
    復旧用のVMは他のサービス提供者と共用
    コンテナの隔離によりセキュリティを担保
VM
・・・
運用系
障害発生
VM
VM
VM
サービス利用者
待機系
・・・
コンテナ
コンテナ
コンテナ
切り替え
Notes: 5:15
あるコンテナが攻撃を受けた後に他が受けることはある
コールドスタンバイはVM1台起動しっぱなしにしておいてコンテナを起動する
VMの起動からすると遅い
共用するとコストが抑えられる
誰か一人が占有している形

## Slide 10: 負荷上昇への対応
復旧後にVMの負荷が高まったら一部のコンテナを 新たに用意したVMにマイグレーション
  コンテナが利用可能なリソースを増やすことができる
コンテナを使わずに直接サービスを動かすVMを 起動し，サービス提供元を切り替える
  VM内コンテナのオーバヘッドを削減
復旧後の運用系
CPU使用率上昇
VM
コンテナ
VM
VM
コンテナ
切り替え
APP
Notes: 6:00
コンテナをたくさん立ち上げるとリソースが制限
運用系のVMと同じ大きさ
さらにオーバヘッドを減らす

## Slide 11: VM とコンテナ間でのディスクの同期
コンテナで必要なパッケージのみを同期
  例：カーネルに関するパッケージは不要
  同期しないパッケージの情報から除外リストを作成
    できるだけディレクトリ単位で除外できるように最適化
コンテナのディスクはコンテナの外で同期
  同期時にファイル・ディレクトリのUID/GIDを補正
  必要に応じてコンテナを再起動
除外リスト（最適化前）
/boot/abi-4.15.0-22-generic
/boot/config-4.15.0-22-generic
/boot/grub/
・・・ /boot/vmlinuz-4.15.0-22-generic
除外リスト（最適化後）
/boot/
Notes: 6:45
カーネルに含まれるソフトウェアパッケージ
サーバ等の状態を同期するため

## Slide 12: 実験
運用系・待機系 | 
CPU | Intel Xeon E3-1226 v3
Memory | 8GB
Network | ギガビットイーサネット
OS | Ubuntu 16.04.2 LTS
Hypervisor | KVM 2.5.0
Container | LXD 2.21
 | 1で用いたVM | 2と3で用いたVM
CPU | 2 | 
Memory | 2GB | 
OS | Ubuntu 16.04.2 LTS | Ubuntu 18.04.1 LTS
Container | LXD 2.21 | LXD 3.7
VCRecoveryの有用性を確認
  復旧時間の測定とコストの見積もり
  除外リストの生成時間と同期時間の測定
  VM内コンテナの実行性能の測定
Notes: 8:00

## Slide 13: 復旧時間・コスト
障害を発生させたVM 4台を待機系に切り替え
  ウォームスタンバイ
    復旧時間はコンテナを用いても従来と同じ
    障害対策のコストはVM 1台分に削減
  コールドスタンバイ
    復旧時間は従来の約半分に削減
    障害対策コストは共用VMの分だけ上昇
Chart: コールドスタンバイ
| 従来 | VCRecovery
 | 15.063 | 7.027
Chart: ウォームスタンバイ
| 従来 | VCRecovery
 | 1.911 | 1.898
Notes: 8:30
1.9秒
15秒と7秒
復旧時間の数値を言う
共用した際のコストを例を出す
従来では0だったのが2人共用なら1/2台分に上昇

## Slide 14: VMとコンテナ間の同期性能
除外リストの生成時間を測定
  除外対象ファイル数が約3万の時
  除外リストを最適化するほうが生成時間が減少
rsyncを用いた同期にかかる時間を測定
  差分がほぼ0の時と約600MBの時
  除外リストの最適化により同期時間が17秒短縮
Chart: 生成時間
| 最適化前 | 最適化後
 | 84.3925 | 42.6184
Chart: 差分なし
| 最適化前 | 最適化後
 | 17.2758 | 0.7073
Chart: 差分あり
| 最適化前 | 最適化後
 | 34.6912 | 17.3698
Notes: 9:15
約3万行と約80行
84.4と42.6
17.2と0.7 34.6と17.3

## Slide 15: VM内コンテナの実行性能
UnixBenchを用いてVM内コンテナの性能を測定
  4種類のストレージバックエンド，コンテナなしを比較
  ストレージに応じて8~27%の性能低下
httperfを用いてWebサーバの性能を測定
  コンテナを用いることでリクエスト処理性能が48%低下
Chart: リクエスト処理性能
| VM | コンテナ(dir) | コンテナ(lvm) | コンテナ(btrfs) | コンテナ(zfs)
 | 14997.85 | 7847.43 | 7938.58 | 7917.48 | 7905.85
Chart: リクエスト処理エラー数
| VM | dir | lvm | btrfs | zfs
 | 1.1 | 4010.1 | 3893.3 | 3918.8 | 3953.9
Chart: UnixBench Total スコア
| Index
VM | 1
dir | 0.92371
lvm | 0.92508
btrfs | 0.73584
Notes: 10:45
10918Byteのhtmlファイルに対して3000req/sで1接続あたり5回のリクエストを15000回になるまで送信
ファイルディスクリプタの値の制限がかかっていると思われる
UnixBenchの結果からわかるようにコンテナのオーバヘッドではなく何らかの制限だと思われる

## Slide 16: 関連研究
Picocenter [Zhang et al.'16]
  VM内でコンテナを用いてサービスを実行
  非アクティブなコンテナをディスクにスワップアウト
    本研究ではコンテナのマイグレーションを活用
FlexCapsule [Kourai et al.'16]
  VM内で動作する軽量なVMを用いてサービスを実行
  ネストした仮想化のオーバヘッドが大きい
Swift Birth/Quick Death [Nitu et al.'17]
  複数のVMの同時起動を高速化
  VMの作成を高速化するだけ
Notes: 12:30

## Slide 17: まとめ
待機系のVM内でコンテナを用いる自動障害復旧 システムVCRecoveryを提案
  VMの数を減らすことでコストの削減が可能
  コンテナのみを起動することで復旧時間の短縮が可能
  VMとコンテナ間でのディスクの同期を最適化
  VM内コンテナによる性能低下を確認
今後の課題
  VM内コンテナの実行性能の改善
  障害規模に応じた障害対策の実現
Notes: 13:15