## Slide 1: Intel SGXを用いた安全な VM監視手法
九州工業大学大学院 情報工学府
情報創成工学専攻
光来研究室 修士2年
中野 智晴

## Slide 2: 侵入検知システム（IDS）
IaaS型クラウドが普及している
  ユーザに仮想マシン（VM）を提供する
  クラウドはインターネット経由で攻撃を受けやすい
IDSを用いてVMを監視する必要がある
  VM内でIDSを動かすと侵入時に無効化される恐れ
インターネット
ユーザ
クラウド
攻撃者
攻撃
VM
IDS
侵入

## Slide 3: IDSオフロード [Garfinkel+, NDSS’03]
監視対象VMの外でIDSを実行する手法
  IDSは監視対象VMのメモリを解析し、OSデータを取得して監視
    例：プロセス一覧を取得し、不正なプロセスを検知
  VMの仮想ディスク上のファイルシステムを解析し、ファイルを読み込んで監視
監視対象VMに侵入されてもIDSは無効化されない
監視対象VM
監視
IDS
攻撃者
侵入

## Slide 4: オフロードしたIDSへの攻撃
まだIDSが攻撃を受ける可能性がある
  クラウド内の内部犯に攻撃される可能性
    サイバー犯罪の28%は内部犯行[PwC ‘14]
  外部の攻撃者が侵入して攻撃する可能性
IDSを無効化されたり、取得したVM内の機密情報を盗まれる恐れ
監視対象VM
監視
攻撃
攻撃者
攻撃
管理者
IDS
内部犯

## Slide 5: 従来の対策
オフロードしたIDSを保護する従来手法
  ハイパーバイザ内で実行 [Oyama+, SAC’12]
    高機能なIDSを開発するのが難しい
  リモートホストで実行 [Kourai+, CLOUD’16]
    クラウド外にホストを用意するコストがかかる
  CPUのシステム管理モードを使用 [Wang+, RAID’10]
    監視対象システムの性能への影響が大きい
ハイパーバイザ
監視対象VM
IDS
監視
監視
リモートホスト
IDS
監視
IDS
監視
CPU
システム管理
モード

## Slide 6: 提案：SGmonitor
Intel SGXを用いてクラウド内でIDSを安全に実行
  SGXは最近のIntel製CPUのセキュリティ機構
    保護領域（エンクレイヴ）でプログラムを実行
  追加のハードウェアコストがかからない
  監視対象システムの性能に大きな影響を与えない
  高機能なIDSを比較的容易に開発可能
監視対象VM
監視対象ホスト
ハイパーバイザ
IDS
エンクレイヴ
監視

## Slide 7: SGXによるIDSの安全な実行
電子署名によりIDSの整合性を検査
  攻撃者が改ざんしたIDSを実行することはできない
エンクレイヴのメモリを暗号化し、整合性を検査
  IDS実行中の情報漏洩や改ざんを防ぐ
暗号化ハートビートによりIDSの正常動作を確認
  SGXだけではエンクレイヴの不正な終了は防げない
監視対象ホスト
ハイパーバイザ
IDS
エンクレイヴ
監視対象VM
VMユーザのホスト
ハートビート

## Slide 8: VMのメモリ監視
IDSが監視対象VMから透過的にOSデータを取得
  LLView [Ozaki+, APSys’19]を用いてプログラム変換
ハイパーバイザ経由でVMのメモリにアクセス
  SGXの機能を用いてSGmonitorランタイムを呼び出す
  ハイパーバイザがVMのメモリにアクセス
    VM内のページテーブルを参照してアドレス変換
ハイパーバイザ
監視対象VM
OSデータ
データ取得
エンクレイヴ
仮想アドレス
SGmonitor
ランタイム
OCALL
ハイパーコール
仮想アドレス
変換
物理アドレス
IDS
OSデータ

## Slide 9: 安全なOSデータ取得
ハッシュ
計算
データ取得中の情報漏洩や改ざんを防ぐために暗号化と整合性検査を行う
  要求時：エンクレイヴ内で仮想アドレスのハッシュ値を計算し、要求を暗号化
    ハイパーバイザ内で復号し、ハッシュ値を検証
  応答時：ハイパーバイザ内でOSデータからハッシュ値を計算し、応答を暗号化
    エンクレイヴ内で復号し、ハッシュ値を検証
SGmonitor
ランタイム
ハイパーバイザ
応答
応答
IDS
OSデータ
暗号化
OSデータ
復号
取得
監視対象VM
ハッシュ計算
検証
仮想アドレス
要求
暗号化
要求
仮想アドレス
復号
検証

## Slide 10: VMのディスク監視
エンクレイヴ内でファイルシステムを動作させてVMの仮想ディスク上のファイルにアクセス
  情報漏洩を防ぐために暗号化されている仮想ディスクをエンクレイヴ内で復号
  Xvisorのext4ファイルシステムを移植
ファイル監視に必要な機能も提供
  muslライブラリの正規表現機能を移植
  stringsやgrepコマンド相当の機能を実現
監視対象VM
IDS
エンクレイヴ
SGmonitor
ランタイム
復号
ファイル
システム
仮想ディスク
ディスク
データ

## Slide 11: IDSの開発環境
IDSをLinuxカーネルモジュールのように開発可能
  Linuxカーネルのヘッダファイルを使用
IDSがOSデータを透過的に取得するようにLLView [Ozaki+, APSys'19]を用いてコンパイル
  メモリ読み込み時にSGmonitorランタイムを呼び出す
  開発者はIDSオフロードを意識する必要はない
LLView
LLVMの
中間表現
メモリ読み込み箇所の発見
SGmonitorランタイムの呼び出し処理の挿入
IDSの ソースコード
オフロードに対応したIDS

## Slide 12: 実験
目的
  SGmonitorを用いたIDSの動作を確認
  VMのメモリとディスクの監視性能を測定
  IDSによる検知時間を測定
比較対象
  安全ではない従来のオフロード手法
  SGmonitorで暗号化・整合性検査を行わない場合
 | ホスト
CPU | Intel Xeon E3-1225 v5
メモリ | 8GB
仮想化システム | Xen-SGX 4.7
 | 監視対象VM | IDS専用VM
仮想CPU数 | 2 | 2
メモリ | 2GB | 2GB
OS | Linux 4.4 | Linux 4.4

## Slide 13: 開発したIDS
メモリ上のOSデータを監視するIDS
仮想ディスク上のファイルを監視するIDS
検知方法 | 検知できるマルウェア等
プロセス情報 | SucKIT
カーネルモジュール名 | Adore LKM, sebek LKM
通信状況 | Scalper, Slapper, bindshell
カーネルシンボル名 | Adore LKM, sebek LKM
検知方法 | 検知できるマルウェア等
ファイル・ディレクトリ名 | Rocke Monero Miner, Volc rootkit, ...
ファイルの内容 | LPD Worm, Linux.Proxy.10, ...

## Slide 14: IDSの動作確認
実際のマルウェアをエミュレート（例）
  kworkerdsプロセスを実行
  adoreを模したカーネルモジュールをロード
  2001番ポートへのネットワーク接続を確立
  /etc/xigファイルを作成
SGmonitorを用いて開発したIDSを実行
  不正なプロセス、カーネルモジュール、通信、ファイルを検知することができた

## Slide 15: VMの監視性能
VMのメモリデータを取得する性能を測定
  SGmonitorを用いると89%低下
  内、暗号化・整合性検査による性能低下は30%分
VMの仮想ディスクの読み込み性能を測定
  SGmonitorを用いると82%低下
  内、復号化による性能低下は3%分
Chart: 監視性能[MB/秒]
| 従来手法 | SGmonitor（暗号化・整合性検査なし） | SGmonitor
検知時間（ミリ秒） | 691.5168 | 280.7617 | 75.4294
Chart: 監視性能[MB/秒]
| 従来手法 | SGmonitor（暗号化なし） | SGmonitor
読み込み速度[MB/秒] | 3154.3937 | 671.2515 | 565.0031

## Slide 16: IDSの検知時間
OSデータに基づく検知にかかる時間を測定
  従来手法に比べて86%増加
  内、暗号化・整合性検査のオーバヘッドは74%分
ファイルに基づく検知にかかる時間を測定
  従来手法に比べて27%増加
  復号化のオーバヘッドはほとんどなし
Chart: 検知時間[ミリ秒]
| 従来手法 | SGmonitor（暗号化・整合性検査なし） | SGmonitor
検知時間（ミリ秒） | 128.9179 | 144.4911 | 240.2937
Chart: 検知時間[ミリ秒]
| 従来手法 | SGmonitor（暗号化なし） | SGmonitor
検知時間（ミリ秒） | 370.4886 | 470.2575 | 470.6939

## Slide 17: まとめ
Intel SGXを用いてクラウド内のIDSを保護し、VMを安全に監視するシステムSGmonitorを提案
  エンクレイヴ内でIDSを安全に実行
  VMのメモリやディスクを安全に監視
  IDSをOSの拡張機能のように開発可能
  開発したIDSを用いて動作および性能を確認
今後の課題
  IDSがOSデータやファイルデータを取得できるVMを限定
  ハイパーバイザによるディスク暗号化[Inokuchi+, UCC’19]と統合
  SGmonitorを用いて様々なIDSを実装