## Slide 1: Intel SGXとSMMを 組み合わせた侵入検知システムの安全な実行
九州工業大学 情報工学部 機械情報工学科
光来研究室
17237026 古賀吉道
Notes: 今から、

## Slide 2: 侵入検知システムの必要性
インターネットに接続されたシステムへの攻撃が増加
  例：不正なプログラム実行、アクセス妨害など
  攻撃の原因となるシステムの脆弱性を完全に取り除くのは難しい
侵入検知システム(IDS)を用いて攻撃を検知する必要
  対象システムを監視し、攻撃を受けた時には管理者に通知
  ホストベースIDSは監視対象システム上で動作
対象システム
IDS
攻撃

## Slide 3: IDSに求められる要件
監視対象システムの機能を用いずに攻撃を検知できる
  攻撃を受けた後はシステムから正しい情報が取得できる保証はない
攻撃者に侵入されてもIDSは改ざん・盗聴されない
  攻撃を正しく検知できなくなったり、機密情報を盗まれたりする
IDSが攻撃者によって停止されない
  少なくとも、IDSが停止させられたことを検知できる必要
監視対象システム
攻撃者
安全に監視
IDS

## Slide 4: Intel CPUのSMMを利用したIDS
システムマネジメントモード(SMM)を用いてIDSを安全に実行 [Rutkowska et al.'08]
  SMMはBIOS内でシステムから独立した実行環境を提供
  IDSはメモリ上のシステムのデータを解析することで攻撃を検知
SMMでの実行は低速であり、実行中はシステムが停止
  SMMでの実行を最小限に抑える手法もある [Wang et al.'10]
    メモリデータを外部に送信するため外部ホスト上のIDSの安全性が課題
メモリデータ
取得
BIOS
SMM
プログラム
外部ホスト
メモリデータ送信
IDS
監視対象
システム
メモリ
Notes: ハイパーバイザを監視

## Slide 5: Intel SGXを利用したIDS
SGXのエンクレイヴ内でIDSを安全に実行 [Shih et al.’16]
  エンクレイヴはCPUによってメモリが暗号化された保護領域
  エンクレイヴの外部からはIDSの盗聴や改ざんはできない
エンクレイヴ内でメモリデータを安全に取得するのは難しい
  システムを仮想マシン(VM)内で実行して監視 [中野ら’19]
    VMのメモリデータを取得するためにハイパーバイザを信頼する必要
エンクレイヴ
IDS
信頼できるハイパーバイザ
メモリデータ取得
メモリ
監視対象VM
Notes: 先行研究 上 ネットワークIDSの一部をエンクレイヴ内で実行

## Slide 6: 提案：SSdetector
SGXとSMMを組み合わせることでIDSをより安全に実行
  SGXのエンクレイヴ内でIDSを実行
  SMMプログラムはシステムのメモリデータ取得のみを行う
  管理者は外部からIDSと通信して検知結果や正常動作を確認
CPUとBIOS内のSMMプログラムのみを信頼
  ハイパーバイザよりもはるかに攻撃が難しい
SMM
プログラム
BIOS
監視対象システム
エンクレイヴ
IDS
管理者
ネットワーク通信
メモリデータ取得
メモリ

## Slide 7: SMMプログラムの呼び出し
エンクレイヴ内のIDSが外部のランタイムを呼び出す
  SGXのOCALL機構を利用して登録された関数を安全に呼び出す
ランタイムが割り込み(SMI)を発生させる
  管理者権限で特定のI/Oポートに書き込み
SMMプログラム内のSMIハンドラが呼び出される
  SMIハンドラでの処理が終わると制御が戻される
エンクレイヴ
IDS
ランタイム
OCALL
SMIハンドラ
SMI
SMMプログラム
SGXアプリケーション

## Slide 8: SMMプログラムとのデータのやり取り
SMMプログラムに2つの仮想アドレスを渡す
  目的のシステムデータの仮想アドレス
  対応するメモリデータを受け取るバッファの仮想アドレス
IDSに暗号化されたメモリデータが返される
  バッファに格納され、エンクレイヴ内でIDSが復号
  ランタイム等への機密情報の漏洩を防ぐ
SMM
プログラム
IDS
エンクレイヴ
ランタイム
復号
バッファ
暗号化されたメモリデータ
仮想アドレス

## Slide 9: SMMプログラムでのメモリアクセス
システムデータの仮想アドレスに対応するメモリデータを取得
  IDSにはシステムデータの仮想アドレスしか分からない
  SMMでは物理アドレスでしかメモリにアクセスできない
仮想アドレスを物理アドレスに変換
  メモリ上に格納されているアドレス変換表を特定
  変換した物理アドレスを用いてメモリにアクセス
SMMプログラム
アドレス変換表
OSデータ
メモリ
仮想アドレス
物理アドレス
メモリアクセス

## Slide 10: 実装
SMMプログラムをオープンソースのUEFI BIOSに実装
  64ビットモードで動作し、4GBを超えるメモリにもアクセス可能
  SMMでもすべてのメモリ領域にアクセスできるように制限を解除
Intel SGX SDKを用いてエンクレイヴ内で動くIDSを実装
  OSのメモリ上にあるバージョン情報を取得
SSdetector全体を仮想化してVM内に実装
BIOS
エンクレイヴ
VM

## Slide 11: 実験
SSdetectorを用いてシステムデータを取得する時間を測定
  SSdetector全体を仮想化してVM内で測定
  割り込み(SMI)のオーバヘッドについては実機でも測定
比較対象
  メモリデータを暗号化しない場合、SGXを用いない場合、SMMを用いない場合の組み合わせ
 | ホスト | VM
CPU | Intel Core i7-9700 | 1個
メモリ | 16GB | 6GB
OS | Linux 5.6.0-rc5+ | Linux 5.8.0-36-generic
仮想化ソフトウェア | KVM-SGX | -

## Slide 12: システムデータの取得時間
メモリ上のOSのバージョン情報が取得できることを確認
取得時間を50回測定
  SMMあり、かつSGXなしの
  場合にばらつきが大きい
  最小値を比較
Chart: 取得時間[ms]
| SSdetector | SGXなし | SMMのみ | SMMなし
第1 | 1.2541 | 1.1975 | 1.1871 | 0.25382
中央ー第1 | 0.019017 | 0.064214 | 0.67124 | 0.003337
第3ー中央 | 0.038923 | 3.6189 | 4.7085 | 0.0024017
SGX | 〇 | × | × | 〇
SMM | 〇 | 〇 | 〇 | ×
暗号化 | 〇 | 〇 | × | 〇
SSdetector

## Slide 13: オーバヘッドの分析
SMMプログラムの呼び出しが92%を占める
  SGXのオーバヘッドは6%、暗号化のオーバヘッドは2%
SMIを発生させて戻ってくるだけの時間を実機と比較
  実機では0.18ミリ秒なので、SMMなしの場合の2～3倍で済む可能性
Chart: 測定時間[ms]
| VM | 実機
 | 1.2682 | 0.17702
SMI
Chart: 取得時間[ms]
| SSdetector | SGXなし | SMMのみ | SMMなし
 | 1.195 | 1.1244 | 1.0916 | 0.090559
最小値
SGX | 〇 | × | × | 〇
SMM | 〇 | 〇 | 〇 | ×
暗号化 | 〇 | 〇 | × | 〇
SSdetector

## Slide 14: 関連研究
Aurora [Liang et al.’20]
  SMMを用いてデバイスドライバを安全に動かす
  SGXのエンクレイヴ内でドライバ経由で安全にデバイスを使用
Kshot [Zhou et al.’20]
  SGXのエンクレイヴ内でOSの更新ファイルを安全に取得
  SMMを用いてOSを安全に更新
SCwatcher [河村ら’20]
  SGXとSCONE [Arnautov et al.’16]を用いて既存のIDSを安全に実行
  本研究と組み合わせることでVMを用いないシステムにも対応可能

## Slide 15: まとめ
SGXとSMMを組み合わせることでIDSをより安全に実行するSSdetectorを提案
  エンクレイヴ内で動作するIDSがSMMプログラムを呼び出す
  SMMプログラムがメモリデータを取得してIDSに返す
  エンクレイヴとSMMプログラム間でメモリデータを暗号化
  システムデータの取得オーバヘッドを調査
今後の課題
  データの整合性検査を行うことによる改ざんの検知
  様々なIDSを実行できるようにする
  実機で動かして性能を評価