## Slide 1: Intel SGXとSMMを組み合わせた 安全なホストベースIDSの実行機構
九州工業大学
古賀吉道 光来健一
Notes: 今から、

## Slide 2: ホストベースIDSの必要性
インターネットに接続されたシステムへの攻撃が増加
  例：不正アクセス，システムへの侵入など
  攻撃の糸口となるシステムの脆弱性を完全に取り除くのは難しい
侵入検知システム(IDS)を用いて攻撃を検知する必要
  特に，ホストベースIDSはシステムの異常を監視し，管理者に通知
  監視対象システム内で動作するため，安全な実行は容易ではない
監視対象システム
IDS
攻撃
侵入者

## Slide 3: ホストベースIDSに求められる要件
監視対象システムの機能を用いずに攻撃を検知できる
  攻撃を受けた後はシステムから正しい情報が取得できる保証はない
攻撃者に侵入されてもIDSは改ざん・盗聴されない
  攻撃を正しく検知できなくなり，IDSが取得した機密情報を盗まれる
IDSが攻撃者によって停止されない
  少なくとも，IDSが停止させられたことを検知できる必要
対象システム
IDS
攻撃
侵入者
安全に監視

## Slide 4: SMMを用いたIDS
CPUのシステムマネジメントモード(SMM)でIDSを実行[Rutkowska et al.’08]
  BIOSのみが使用可能でシステムから独立した実行環境を提供
  システムのメモリデータを安全に取得し，システム情報を監視
IDSの更新が難しく，IDSやシステムの性能への影響が大きい
  SMMでの実行を最小限に抑える手法も提案 [Wang et al.'10]
  メモリデータを受信して監視する外部ホスト上のIDSの安全性が課題
メモリデータ
取得
BIOS
SMM
プログラム
外部ホスト
メモリデータ送信
監視対象
システム
メモリ
IDS
IDS

## Slide 5: Intel SGXを用いたIDS
SGXのエンクレイヴ内でIDSを安全に実行 [Shih et al.'16]
  アプリケーション内に隔離実行環境(エンクレイヴ)を作成
  メモリの暗号化・整合性検査により盗聴・改ざんを防ぐ
エンクレイヴからメモリデータを安全に取得するのは難しい
  仮想マシン(VM)のメモリを監視する手法は提案 [Nakano et al.’21]
  脆弱性が多いハイパーバイザ経由でVMのメモリデータを取得
メモリ
エンクレイヴ
IDS
ハイパーバイザ
メモリデータ取得
監視対象VM
Notes: 先行研究 上 ネットワークIDSの一部をエンクレイヴ内で実行

## Slide 6: 提案：SSdetector
SGXとSMMを組み合わせることでIDSを安全かつ柔軟に実行
  SGXアプリケーションのエンクレイヴ内でIDSを実行
    IDSの改ざん・盗聴を防ぎ，IDSの管理を容易にする
  SMMプログラムがシステムのメモリデータを取得
    最小限の処理のみを実行することで脆弱性を減らし，性能低下も抑える
  外部ホストから定期的に監視することでIDSの異常停止を検知
SMM
プログラム
BIOS
監視対象システム
エンクレイヴ
IDS
管理者
監視
メモリデータ取得
メモリ
外部ホスト

## Slide 7: SMMプログラムの呼び出し
エンクレイヴ内のIDSが外部で動くランタイムを呼び出す
  エンクレイヴからはSMMプログラムを直接，呼び出せないため
  SGXの機能(OCALL)を用いて安全にランタイムを呼び出す
割り込み(SMI)を発生させてSMMプログラムを呼び出す
  SMM専用のI/Oポートにアクセス
  取得するメモリデータのアドレスをレジスタに格納
エンクレイヴ
IDS
SSdetector
ランタイム
SMI
SMM
プログラム
SGXアプリケーション
OCALL
BIOS

## Slide 8: メモリデータの取得
SMMプログラムが渡されたアドレスのメモリデータを取得
  UEFI BIOSを用いることで4GBを超えるメモリにアクセス可能
  全メモリにアクセスできるようにSMM用のページテーブルを設定
共有バッファを用いてIDSにメモリデータを返す
  ランタイムのバッファをエンクレイヴ，SMMプログラムと共有
  取得したメモリデータはエンクレイヴ内でキャッシュ
メモリデータ
SMM
プログラム
メモリ
BIOS
IDS
エンクレイヴ
SGXアプリケーション
キャッシュ
共有
バッファ
SSdetectorランタイム

## Slide 9: SMMにおけるメモリアクセス
SMMプログラムは物理アドレスでのみメモリにアクセス可能
  しかし，IDSにはメモリデータの仮想アドレスしかわからない
  IDSは仮想アドレスを用いてOSのデータを解析するため
SMMプログラムが仮想アドレスを物理アドレスに変換
  CPUに格納されている情報からメモリ上のページテーブルを特定
  ページテーブルを用いて物理アドレスを取得
SMM
プログラム
ページテーブル
データ
メモリ
仮想アドレス
物理アドレス
BIOS
IDS
仮想アドレス

## Slide 10: 監視内容の盗聴の防止
IDSとSMMプログラムのやりとりは盗聴される恐れがある
  SGXでもSMMでも保護されないランタイムが攻撃を受ける可能性
やりとりするすべてのデータを暗号化
  IDSがデータの仮想アドレスを暗号化し，SMMプログラムが復号
  SMMプログラムがメモリデータを暗号化し，IDSが復号
  監視対象メモリの情報やメモリ上の機密情報が漏洩するのを防ぐ
エンクレイヴ
IDS
SSdetector
ランタイム
復号
SMM
プログラム
SGXアプリケーション
暗号化された仮想アドレス
BIOS
復号
暗号化されたメモリデータ
？
攻撃者

## Slide 11: 暗号鍵の安全な共有
IDSに暗号鍵を埋め込んでおくと盗まれる恐れがある
  SGXアプリケーションのバイナリファイルは暗号化されない
IDSが実行時に生成した暗号鍵をSMMプログラムと共有
  暗号鍵をSMMプログラムの公開鍵で暗号化
    公開鍵はIDSに埋め込んでも安全
  SMMプログラムが秘密鍵で復号
SMM
プログラム
エンクレイヴ
IDS
鍵の共有
SGXアプリケーション
暗号化された暗号鍵
？
SSdetector
ランタイム
BIOS
攻撃者

## Slide 12: メモリデータの改ざんの検知
取得中のメモリデータはランタイムで改ざんされる恐れがある
  メモリデータに含まれる攻撃の痕跡を隠蔽される可能性
IDSが取得したメモリデータの整合性を検査
  SMMプログラムがメモリデータのハッシュ値を計算し，IDSに返す
  IDSが受け取ったメモリデータのハッシュ値を再計算
  ２つのハッシュ値が一致しなければ改ざんを検知
エンクレイヴ
メモリデータ
ハッシュ値計算
ハッシュ値計算・比較
IDS
SSdetectorランタイム
ハッシュ値
SGXアプリケーション
SMM
プログラム
BIOS
攻撃者
？

## Slide 13: 実験
SSdetectorを用いて監視に必要な一連のシステム情報を取得
  procファイルシステムが提供するシステム情報を収集するIDSを開発
  LLView [Ozaki et al.'19] を用いてOSのソースコードを基に実装
実機のBIOSの変更は難しいため，VM内で実行
  オープンソースのUEFI BIOSであるTianoCoreに実装
  SGX仮想化をサポートしたKVMを用いて実行
 | ホスト | VM
CPU | Intel Core i7-9700 | 1個
メモリ | 16GB | 6GB
BIOS | AMI F14 | TianoCore
OS | Linux 5.6.0-rc5+ (KVM SGX) | Linux 5.8.18
仮想化ソフトウェア | QEMU SGX 4.0.0-r1 | -

## Slide 14: SGXとSMMによるオーバヘッド
システム情報を取得するのにかかる時間を測定
  SGXやSMMを用いない場合と比較
  暗号化と整合性検査は行わずに測定
SGXとSMMを用いると取得時間が5.4倍に増加
  SGXによるオーバヘッドが53%程度を占める
  SMMによるオーバヘッドは47%程度を占める
 | SGX | SMM
SSdetector | 〇 | 〇
SGXのみ | 〇 | 
SMMのみ |  | 〇
SGX/SMMなし |  | 
Chart: 実行時間 ( s )
| SSdetector | SGXのみ | SMMのみ | SGX/SMMなし
 | 1.083 | 0.77547 | 0.70973 | 0.2045

## Slide 15: 実機における性能の見積もり
Chart: 実行時間( s )
| VM | 実機 | SGX/SMMなし
 | 1.083 | 0.48672 | 0.2045
Chart: 呼び出し時間（ms）
| VM | 実機
 | 0.7 | 0.18391
VMと実機でSGXとSMMの性能を比較
  エンクレイヴ外のランタイムを呼び出すためのOCALLにかかる時間
  SMMプログラムを呼び出すためのSMIにかかる時間
実機ではSMIのオーバヘッドが74％削減される
  システム情報の取得時間の増加を2.4倍程度に抑えられる可能性
  ただし，実機ではSMMプログラムの実行は遅くなると考えられる
Chart: 実行時間(μs)
| VM | 実機
 | 2.1552 | 1.6116
OCALL
SMI
システム情報の取得時間

## Slide 16: データ保護のオーバヘッド
データ保護の有無でシステム情報の取得にかかる時間を比較
  暗号化と整合性検査のオーバヘッドがそれぞれ39%，38%を占める
  データ保護を行うことで取得時間が4.2倍に増加
CPU支援を用いることで増加を2.1倍程度に抑えられる可能性
  暗号のためのAES-NIをSMMプログラムでも用いることで43%削減
  ハッシュ計算のためのSHA拡張を用いることで26%削減
 | 暗号化 | 整合性検査
SSdetector | 〇 | 〇
暗号化のみ | 〇 | 
整合性検査のみ |  | 〇
データ保護なし |  | 
Chart: 実行時間( s )
| SSdetector | 暗号化のみ | 整合性検査のみ | データ保護なし
 | 4.489 | 2.8353 | 2.7923 | 1.083

## Slide 17: まとめ
SGXとSMMを組み合わせることでIDSをより安全かつ柔軟に実行可能にするSSdetectorを提案
  エンクレイヴ内で動作するIDSがSMMプログラムを呼び出す
  SMMプログラムがメモリデータを取得してIDSに返す
    IDSとSMMプログラム間でメモリデータを暗号化し，整合性を検査
  メモリ上のシステム情報の取得性能を調査
今後の課題
  既存のIDSを含めた様々なホストベースIDSを実行できるようにする
  データ保護のオーバヘッドを削減する

## Slide 19: SGXを用いたIDS (1/2)
Intel SGXの保護領域(エンクレイヴ)を用いてIDSを安全に実行
  SGXはIntel CPUが提供する隔離実行環境
  アプリケーション内に保護領域(エンクレイヴ)を作成
システム内でプログラムを安全に実行可能
  実行開始時にプログラムの電子署名を検査
    改ざんしたプログラムは実行できない
  エンクレイヴのメモリの整合性を保証
    実行中のプログラムを改ざんできない
  エンクレイヴのメモリを暗号化
    データを盗聴されることはない
プログラム
SGXアプリケーション
エンクレイヴ

## Slide 20: メモリデータの受け渡し
取得したメモリデータを共有バッファに格納
  共有バッファも仮想アドレスを物理アドレスに変換してからアクセス
  IDSは共有バッファからメモリデータを取得
受け取ったメモリデータをエンクレイヴ内でキャッシュ
  同じメモリデータを必要とした場合にはキャッシュ内のデータを返す
  SMMプログラムの呼び出し回数を削減
共有
バッファ
SGXアプリケーション
エンクレイヴ
IDS
キャッシュ
メモリデータ
SMMプログラム

## Slide 21: SSdetectorの実装
SMMプログラムはTianoCoreに実装
  オープンソースのUEFI BIOS
  従来のBIOSと異なり，4GBを超える
  メモリにアクセス可能
  SMMで全メモリにアクセスできるよう
  制限を解除
SSdetector全体をVM内に実装
  実機のBIOSを変更するのは難しいため
  SGX仮想化をサポートした
  KVM SGXとQEMU SGXを利用
  仮想SGXを提供するVMを作成
TianoCore
QEMU SGX
KVM SGX
VM
Linux
IDS
SSdetectorランタイム
エンクレイヴ
SGXアプリケーション

## Slide 22: メモリデータの取得の確認
ホストベースIDSが監視に用いるために必要なデータを取得できることを確認
  LLView [Ozaki et al.'19] をSGXに対応 させたツールを利用

## Slide 23: 今後の計画
ディスクの監視
  SMMを用いてディスクの監視を行う
暗号鍵を安全に共有できるようにする
  RSAをエンクレイヴ内とSMMプログラムに移植し動作確認
様々なIDSを実行できるようにする
  OcculumやSCONEを用いて既存のIDSを動かす

## Slide 24: SMMにおける全メモリへのアクセス
TianoCoreは64ビットモードで動作し、4GBを超えるメモリにもアクセス可能
  従来のBIOSには4GBの制限があった
TianoCoreによるメモリアクセス制限を解除
  TianoCoreはSMMでアクセス可能なメモリ領域を制限している
  全メモリ領域にアクセスできるように制限を解除
SMMプログラム
メモリ設定
TianoCore
メモリ
制限解除

## Slide 25: SMMプログラムの呼び出し方法
取得したいメモリデータのアドレスをレジスタに格納
  取得したメモリデータを格納する共有バッファのアドレスも別のレジスタに格納
I/Oポートの0xB2番に書き込む
  デフォルトでは書き込めないため、まず書き込みを許可
  ソフトウェア割り込みが発生し、SMMプログラムに制御が移る
レジスタ
レジスタ
共有バッファ
IDS
エンクレイヴ
SSdetectorランタイム
SMMプログラム
I/Oポート
SGXアプリケーション
CPU

## Slide 26: 関連研究
SCwatcher [Kawamura et al.’22]
  SGXのエンクレイヴで既存のIDSを安全に実行
  本研究と組み合わせることでVMを用いないシステムにも対応可能
Aurora [Liang et al.’19]
  SGXのエンクレイヴから安全にハードウェアを利用可能
  SMMでデバイスドライバを実行してハードウェアにアクセス
Kshot [Zhou et al.’20]
  SGXのエンクレイヴを用いてOSの更新プログラムを安全に取得
  SMMでOSの更新

## Slide 27: SGXを用いたIDS (1/2)
ソフトウェアガードエクステンション(SGX)とは？
  最近のIntel CPUが提供する隔離実行環境
  アプリケーション内に保護領域(エンクレイヴ)を作成
システム内でプログラムを安全に実行可能
  実行開始時にプログラムの電子署名を検査
    改ざんしたプログラムは実行できない
  エンクレイヴのメモリの整合性を保証
    実行中のプログラムを改ざんできない
  エンクレイヴのメモリを暗号化
    データを盗聴されることはない
プログラム
SGXアプリケーション
エンクレイヴ

## Slide 28: SMMを用いたIDS (2/2)
SMMで動作するIDSがシステムのメモリを直接監視することで攻撃を検知 [Rutkowska et al.’08]
  メモリ上にあるシステムの状態を正しく取得できる
  システムへの侵入者からの攻撃を受けない
SMMでの実行は低速であり、実行中はシステムが停止
  SMMでの実行を最小限に抑える手法もある [Wang et al.'10]
    メモリデータを受信して監視する外部ホスト上のIDSの安全性が課題
メモリデータ
取得
BIOS
SMM
プログラム
外部ホスト
メモリデータ送信
監視対象
システム
メモリ
IDS
IDS
Notes: ハイパーバイザを監視

## Slide 29: 脅威モデル（前提）
CPUとBIOS内のSMMプログラムのみを信頼
  ハイパーバイザへの攻撃よりはるかに難しい
    SMMプログラムはハイパーバイザと比べて非常に小さいため
  OSなどのエンクレイヴ以外のプログラムは信頼しない
外部の攻撃者によるネットワーク経由での攻撃を想定
  攻撃者はBIOSを入れ替えられないものとする
SMM
プログラム
BIOS
監視対象システム
エンクレイヴ
IDS
メモリ
OS
攻撃者
CPU

## Slide 30: セキュリティ評価
SMMやSGXを利用した論文における評価方法を調査
  SMM
    HyperGuard, HyperCheck, HyperSentry, Aurora, Kshot
  SGX
    Haven, SCONE, S-NFV, Graphene-SGX, Aurora, Kshot
提案手法のセキュリティを評価した実験は確認できず
  セキュリティの分析を行っている論文はあった
SSdetectorのセキュリティ評価方法は継続的に調査

## Slide 31: ホストベースIDSに求められる要件
監視対象システムの機能を用いずに攻撃を検知できる
  攻撃を受けた後はシステムから正しい情報が取得できる保証はない
攻撃者に侵入されてもIDSは改ざん・盗聴されない
  攻撃を正しく検知できなくなり、IDSが取得した機密情報を盗まれる
IDSが攻撃者によって停止されない
  少なくとも、IDSが停止させられたことを検知できる必要
安全に監視
対象システム
IDS
侵入者
これまでに多くのCPUの
セキュリティ機構を用いたIDSが開発されている

## Slide 32: SSdetectorライブラリ
エンクレイヴ内のIDSに提供されるライブラリ
  IDSがOSデータを必要としたときにランタイム経由で取得
  OCALLを用いてランタイムの関数を安全に呼び出す
  ランタイムから共有バッファ経由でメモリデータを受け取る
受け取ったメモリデータをキャッシュ
  SMMプログラムの呼び出し回数を削減
ランタイム
OCALL
共有
バッファ
エンクレイヴ
IDS
ライブラリ
メモリデータ
SGXアプリケーション

## Slide 33: SSdetectorランタイム
ECALLを用いてライブラリの関数を安全に呼び出す
  その際にOSデータを格納する共有バッファのアドレスを渡す
  ライブラリがIDSの関数を実行
ライブラリからOCALLで呼び出されたらSMIを発生させる
  iopermシステムコールで許可した0xb2番のI/Oポートに書き込む
  OSデータと共有バッファの仮想アドレスをそれぞれレジスタに格納
SMI
レジスタ
ランタイム
OCALL
共有
バッファ
エンクレイヴ
ライブラリ
SGXアプリケーション
ECALL
SMMプログラム

## Slide 34: データ暗号化
メモリデータの暗号化
  SMMプログラムが共有バッファに格納するメモリデータを暗号化
  ライブラリが復号してエンクレイヴ内のバッファに格納
仮想アドレスの暗号化（未実装）
  ライブラリがOSデータと共有バッファの仮想アドレスを暗号化
    AESを用いるために２つ合わせて16バイトのデータにして暗号化
  SMMプログラムが復号
SMM
プログラム
共有
バッファ
ライブラリ
バッファ
暗号化
復号
SGX
アプリケーション
IDS
エンクレイヴ

## Slide 35: SSdetector用のIDSの開発
LLView [Ozaki et al.’19]を用いてIDSの開発を容易にする
  Linuxカーネルのヘッダファイルを利用可能
  カーネルのソースコードを再利用可能
IDSが透過的に監視対象システムのメモリにアクセス
  IDSをコンパイルしてLLVMの中間表現を生成
  OSデータにアクセスする箇所でOCALLを呼び出すように変換
IDS
LLVMの
中間表現
プログラム
変換
LLView
IDS
プログラム

## Slide 36: メモリデータの取得の確認
SGXとSMMを用いてシステムのメモリ上にあるOSのバージョン情報が取得できることを確認
SMM経由でプロセス一覧が取得できる ことを確認
  SGXを用いる実装は未完成

## Slide 37: OSのバージョン情報の取得時間
IDSがOSのバージョン情報を取得する時間を50回測定
  SGXを用いない場合にばらつきが大きい
    最大値が非常に大きい
  SGXを用いることによりばらつきが小さくなる原因は調査中
    SMMを用いることによるばらつきは小さい
 | SSdetector | 暗号化なし | SGXなし | SMMなし
暗号化 | 〇 | × | × | ×
SGX | 〇 | 〇 | × | 〇
SMM | 〇 | 〇 | 〇 | ×
Chart: 取得時間 (ミリ秒)
| SSdetector | 暗号化なし | SGXなし | SMMなし
第1 | 1.2582 | 1.3854 | 1.2437 | 0.25468
中央ー第1 | 0.021447 | 0.029681 | 0.053913 | 0.0043158
第3ー中央 | 0.032249 | 0.032402 | 0.053913 | 0.0053258