## Slide 1: VM内情報を利用する 仮想P4スイッチの安全な実行
九州工業大学
岩井 正輝，光来 健一
Notes: 発表20分，質疑応答5分

## Slide 2: P4スイッチ
P4言語を用いてプログラミング可能なP4スイッチが登場
  動的なパケットフィルタリング、パケットデータの書き換えなど
  対応するスイッチの登場を待つことなく新たな技術を利用可能に
仮想マシン(VM)向けの仮想P4スイッチも開発されている
  VMが送受信するパケットはすべて仮想スイッチを経由
  P4対応の仮想スイッチはパケット転送時にP4プログラムを実行可能
P4対応スイッチ
仮想 スイッチ
VM
VM
VM
P4
プログラム
Notes: https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/collateral/switches/catalyst-9500-series-switches/nb-06-cat9500-ser-data-sheet-cte-en.html

## Slide 3: ユーザによるP4プログラムの利用
ユーザがP4プログラムをロードできれば柔軟な転送処理が可能
  従来は仮想スイッチの管理者だけがP4プログラムをロード可能
  例：VMごとに異なるパケット処理
VMと連携することでよりきめ細かいパケット処理も可能
  P4プログラムでパケットデータだけでなくVM内情報も利用
  例：送受信プロセスに基づくフィルタリング [Srivastava+, RAID'08]
仮想P4 スイッチ
VM
VM内情報を取得
P4
プログラム

## Slide 4: 課題1：信頼できない仮想スイッチの存在
クラウドで提供される仮想スイッチは信頼できるとは限らない
  信頼できないクラウド管理者が管理している可能性
ユーザがロードしたP4プログラムに対して様々な攻撃の恐れ
  P4プログラム自体や取得したVM内情報を盗聴される
  P4プログラムを改ざんされて意図しない処理を行われる
  P4プログラムを実行しないことでVMに対する攻撃を防げなくなる
仮想P4 スイッチ
P4
プログラム

## Slide 5: 課題2：ユーザのP4プログラムの影響
仮想P4スイッチや他のP4プログラムに影響を及ぼす恐れ
  意図的または意図せずに挙動や性能に影響を与える可能性
P4スイッチの脆弱性を利用した攻撃が指摘 [Dumitru+, SOSR’20]
  すべての受信パケットをスイッチの特定のポートに転送
  P4プログラムを無限ループさせ、スイッチのリソースを使い果たす
  過去に転送したパケット内の情報を盗む
仮想P4 スイッチ
P4
プログラム
P4
プログラム
干渉
Notes: 「パケットの転送ができなくなってしまう」

## Slide 6: 課題3：VM内情報の参照方法
仮想P4スイッチがVMと通信してVM内情報を取得
  その情報を利用してP4プログラムがパケット転送処理を行う
  実用に耐えうるパケット転送性能を得るのは難しい
VMイントロスペクションでVMのメモリ上の情報を直接取得
  Confidential VMの場合はAMD SEV等でメモリが暗号化されている
  クラウド管理者だけでなく仮想P4スイッチもVM内情報を取得できない
仮想P4 スイッチ
VM
仮想P4 スイッチ
VM
メモリ暗号化
ネットワーク通信

## Slide 7: 提案：P4 Shield
ユーザのP4プログラムを専用のP4 VM内で安全に実行
  ユーザごとにP4 VMを用意し、そのユーザのP4プログラムのみを実行
  P4プログラムはユーザのVM内の情報も利用してパケットを処理
仮想スイッチはP4 VMからの結果を基にパケットを転送
  ユーザのVMが送受信するパケットを対応するP4 VMに送信
  P4プログラムがパケットの転送・破棄を判定
仮想スイッチ
P4 VM
ユーザVM
パケット

## Slide 8: P4 VMと仮想スイッチの保護
P4 VMをConfidential VMとして実行してクラウドから保護
  メモリ暗号化により、P4プログラムや取得したVM内情報の盗聴を防ぐ
  メモリの整合性の保持により、P4プログラムの改ざんを防ぐ
  P4プログラムの実行は後述する別の手法で担保
P4プログラムをP4 VMに分離することで仮想スイッチを保護
  P4プログラムが異常な動作をしても影響を受けるのはP4 VMのみ
仮想スイッチ
P4 VM
ユーザVM
P4
プログラム
Notes: クラウドの攻撃から守る
P4プログラムの異常な動作から仮想スイッチを守る

## Slide 9: P4プログラム同士の保護
uBPFを用いてP4 VM内のP4プログラム同士を保護
  P4プログラムをuBPFバイトコードにコンパイル
  uBPFランタイムへのロード時に安全性の検証が行われる
  個別の実行環境が提供されるため、互いに影響を及ぼさない
パケットごとにロード済みのuBPFバイトコードを実行
  ロード時にJITコンパイルしておき、高速に実行
仮想スイッチ
P4 VM
ユーザVM
パケット
uBPF
ランタイム
P4
プログラム
Notes: P4プログラムが他のプログラムに影響を及ぼすことについて

## Slide 10: P4プログラムによるVM内情報の利用
ユーザVMのメモリの一部をP4 VMと共有
  P4 VMからアクセスできるようにその領域だけ暗号化を解除
  ユーザVMがパケットに関連する情報を暗号化して共有メモリに格納
P4プログラムは共有メモリからVM内情報を取得
  P4 VM内でVM内情報を復号し、クラウドによる盗聴を防ぐ
  整合性検査を行うことでクラウドによる改ざんを防ぐ
P4 VM
ユーザVM
共有メモリ
VM内情報
暗号化
P4
プログラム
復号
Notes: クラウドから保護し，P4 VMでのみ復号できるように再度暗号化している

## Slide 11: P4の拡張
共有メモリ上のVM内情報を取得できるようにP4を拡張
  VM内情報を取得するAPIを外部関数として定義
  P4プログラムは外部関数を呼び出して必要な情報を取得
外部関数はuBPFランタイム内のヘルパー関数を呼び出す
  外部関数のuBPFバイトコードからは共有メモリにアクセスできない
  ヘルパー関数が共有メモリにアクセスしてVM内情報を取得
P4 VM
共有メモリ
uBPFランタイムああああああああ
helper関数
uBPF
バイトコード
P4プログラム
extern bit<8> ext_func();
if (ext_func()) {
︙
外部関数の
バイトコード

## Slide 12: P4プログラムの実行の担保
P4 VMはP4プログラムの実行ログをユーザVMと共有
  仮想スイッチがP4 VMにパケットを転送しない可能性がある
  ユーザVMとP4 VMの間に確立した共有メモリに格納
ユーザVMは実行ログを取得して送受信の統計情報と照合
  P4プログラムが正常に実行されていなければ検知できる
  クラウドによるログの改ざんを検知するために整合性検査を行う
仮想スイッチ
P4 VM
ユーザVM
実行ログを格納
P4
プログラム
共有メモリ
Notes: 先ほど〜，confidencial vmだけでは対応できないところ

## Slide 13: Open vSwitchへの実装
仮想スイッチのOpen vSwitch (OVS)にP4 Shieldを実装
  ユーザランドデータパスであるnetdevを使用
パケットの転送処理を拡張
  受信キューから1個ずつパケットを取得し、バッチ処理は無効化
  パケット転送処理の直前でP4 VMにパケットデータを送信
  P4 VMから受信した実行結果に基づき，転送処理を続行または中止
  これらの送受信にはTCPソケット通信を使用
OVS
P4 VM
ユーザVM
Linux/KVM
パケット
TCP通信
転送
netdev
Notes: 実装のしやすさのためにnetdevを採用

## Slide 14: P4コンパイラへの実装
P4プログラムをC言語のプログラムに変換
  VM内情報を取得するヘルパー関数に対応する関数ポインタ定義を追加
変換後のCプログラムをuBPFバイトコードへコンパイル
  VM内情報を取得する外部関数の定義も一緒にコンパイル
  外部関数は定義された関数ポインタを用いてヘルパー関数を呼び出し
  ヘルパー関数に割り当てられた番号に対するcall命令を生成
uBPFバイトコード
P4
プログラム
void (*helper)() = 10;
int ext_func(){
return helper();
}
ext_func:
call 10
p4c-ubpf
Clang
外部関数の定義

## Slide 15: uBPFランタイムへの実装
共有メモリ上のVM内情報を取得するヘルパー関数を追加
  ヘルパー関数とそれに割り当てられた番号の対応を登録
  その番号に対してcall命令が実行されるとヘルパー関数を実行
uBPFランタイムから共有メモリへのアクセス
  QEMUのivshmem機構を用いてP4 VMとユーザVM間でメモリを共有
  共有メモリに対応するuioデバイスをメモリマップ [能野+, CSS’22]
uBPFランタイム
int helper(){
// 共有メモリから情報を取得
}
ubpf_register(..., 10, helper, ...);
uBPFバイトコード
ext_func:
call 10

## Slide 16: 実験
P4 Shieldの有効性を示すための実験を行った
  VM内情報を用いてパケットフィルタリングが行えることを確認
  ユーザVMの通信性能およびオーバヘッドの内訳を計測
本実験ではまだ暗号化や整合性検査は行っていない
  VMにもSEVを適用していない
ホスト | サーバ | クライアント
CPU | AMD EPYC 7713P | Intel Core i7-12700
メモリ | 128 GB | 64 GB
OS | Linux 6.5 | Linux 6.5
NIC | Broadcom 57416 | Intel I219-V
ハイパーバイザ | QEMU-KVM 6.2.0 | -
仮想スイッチ | Open vSwitch 3.2.1 | -
VM | P4 VM | ユーザVM
仮想CPU | 16 | 8
メモリ | 16 GB | 8 GB
OS | Linux 5.15 | Linux 5.15

## Slide 17: 実験1：P4によるパケットフィルタリング
不正なICMPパケットを破棄するP4プログラムをロード
  ユーザVMが送信したUDPパケットの情報を共有メモリから取得
  UDPパケットの不着を示すICMPパケットの受信時に転送・破棄を判定
  UDPパケット未送信時に受信した当該ICMPパケットを不正とみなす
不正なICMPパケットだけを正しく破棄できることを確認
  UDPパケット送信時やその他のICMPパケットは正しく転送できた
仮想
スイッチ
P4 VM
ユーザ
VM
ICMP
共有
メモリ
参照
Port
Unreachable
仮想
スイッチ
P4 VM
ユーザ
VM
ICMP
共有
メモリ
UDP情報
参照
Port
Unreachable
【正常】
【不正パケット受信】

## Slide 18: 実験2：通信性能
Netperfを用いてTCPとUDPの通信性能を測定
  従来のOVSを用いた場合と比較
レイテンシが60%増加し、スループットが42%〜92%低下
  P4 VMと通信してP4プログラムを実行したことによるオーバヘッド
  TCPではOVSに届くパケットが大きいため、スループット低下が抑制
  UDPでは複数パケットをバッチ処理することで改善が見込まれる
Chart: スループット [Mbps]
| TCP | UDP
OVS | 933.8 | 950.3
OVS (バッチ処理なし) | 933.736 | 193.35
P4 Shield | 541.4 | 72.7
Chart: レイテンシ [μs]
| TCP | UDP
OVS | 429.13 | 426.4
OVS (バッチ処理なし) | 408.94 | 413.02
P4 Shield | 664.83 | 664.26
Notes: 「レイテンシが〜しました．」
  緑が標準のOVS
  黄色がP4 Shield
「スループットが〜」
  TCPで42%，UDPで92%
バッチ処理の話をするときに青に言及

## Slide 19: 実験3：オーバヘッド
P4プログラムの実行に要する時間を計測
  VM内情報の取得により，処理時間が平均44μs増加
1パケットの処理に要する時間を計測
  OVSとP4 VM間のTCPソケット通信に処理時間の85%
  共有メモリを用いた通信を行うことでオーバヘッドを削減可能
Chart: 処理時間 [μs]
パース処理 | 0.30172
パース処理＋ VM内情報の取得 | 44.2006
Chart: 処理時間 [μs]
OVSとP4 VMの通信 | 249
P4プログラムの実行 | 44

## Slide 20: 関連研究
P4rt-OVS [Osiński+, IFIP Networking’20]
  仮想スイッチ内でuBPFを用いてP4プログラムを安全に実行
  VMのユーザがP4プログラムをロードすることは想定されていない
SGX-Box [Han+, APNet’17]
  Intel SGXを用いてミドルボックス内で安全に暗号通信を復号
  SB langと呼ばれる言語を用いて侵入検知などの処理を記述
EndBox [Goltzsche+, DSN’18]
  SGXを用いてミドルボックス機能をクライアント側で安全に実行
  エンクレイヴ内で暗号通信を行うことでEndBoxの利用を強制
Notes: 「NW経路上に配置してセキュリティ関連の処理を行うミドルボックス」

## Slide 21: まとめ
ユーザVM内の情報を利用できるように拡張したP4プログラムを P4 VMで安全に実行するP4 Shieldを提案
  ユーザごとにSEVで保護されたP4 VMを用意
  P4 VM内でuBPFを用いてユーザのP4プログラムを実行
  P4プログラムにユーザVM内の情報を取得するAPIを提供
  VM内情報を用いたパケットフィルタリングの動作と性能を確認
今後の課題
  共有メモリを用いたP4 VMへのパケットデータ転送
  複数パケットのバッチ処理への対応
  ユーザVMのOSがリアルタイムに情報を共有メモリに格納

## Slide 22: VM内情報を利用する 仮想P4スイッチの安全な実行
九州工業大学
岩井 正輝，光来 健一