## Slide 1
A0
ページ設定※
幅 84.1cm
高さ 118.9cm
※PowerPointのバージョンによっては数値に
若干誤差が生じている場合がありますが、
そのまま作成いただいて問題ございません。
※ご提出時は、pptxファイルのままご提出ください。
PDF等への変換は不要です。
ポスター（白紙テンプレート）
1. 背景
4. 今後の課題
2. Keyspector
IoT機器に対する攻撃
IoT機器の安全なメモリ監視機構
岩野 空仁 光来 健一 (九州工業大学)
近年、IoTが急速に普及している
  テレビ、プリンタ、車、Wi-Fiルータなど
  2027年までに572.6億台まで増加すると予想
ネットワーク接続されるIoT機器は攻撃を受けやすい
  実際にIoT機器を対象とした攻撃は非常に多い
    マルウェアに感染してDDoS攻撃に利用 (Mirai)
    自動車のハッキングによる遠隔操作
RISC-V CPUの隔離実行環境内でIDSを安全に実行
  隔離実行環境は最近のCPUが提供している機能
    保護されたメモリ上でプログラムを安全に実行
    CPUベンダがそれぞれ提供
隔離実行環境はセキュリティモニタ上で独立に動作
  セキュリティモニタはOSよりも高い権限で実行
  IDSをより強固に監視対象システムから隔離
専用ハードウェアでメモリを論理的に分離
  CPUのセキュリティ機構を用いて制御
高度なマルウェア検知が可能なIDSの開発
検知に必要なシステム情報の検討・調査
マルウェアの不正な実行を機械学習を用いて検知
セキュリティモニタでIDSの停止を検知
安全な侵入検知システム (IDS) の必要性
ホストベースIDSはシステム情報をもとに侵入を検知
  ネットワーク監視とは異なりIoT機器内で実行
  監視対象システムに侵入されるとIDSも攻撃
謝辞 本研究は、JST経済安全保障重要技術育成プログラム【JPMJKP24U4】の支援を受けたものである。
3. 実験
マルウェアの検知
不正なポート番号による通信を検知できるか検証
  MiraiがDDoS攻撃に用いるポート番号に送信を行なっている通信を検出できた
不正なプロセスの実行を検知できるか検証
  Miraiから派生したMukashiが実行されていることをプロセス名を基に検出できた
システム情報の取得性能
監視に使われるシステム情報の取得時間を測定
  監視対象システム内で取得する従来手法と比較
  エミュレータでは半分に短縮、実機では10%増加
隔離実行環境
監視対象システム
セキュリティモニタ
OS
アプリ
IDS
監視
Chart: 取得時間 (ミリ秒)
| エミュレータ | 実機
従来手法 | 0.028948 | 0.021134
Keyspector | 0.014327 | 0.023271
システム情報の取得
隔離実行環境内のIDSがメモリ上のOSデータを取得
  OSのソースコードを用いて、OSの提供する システム情報がメモリ上のどこにあるか特定
Keyspectorが取得できるシステム情報の例
  システムのメモリ情報などの統計情報
  システム内で動作するプロセスに関する情報
  ネットワーク通信に関する情報
システムメモリへのアクセス
隔離実行環境からシステムメモリにはアクセス不可
  多くの隔離実行環境において一般的な仕様
Keyspectorではシステムメモリの読み出しを可能に
  IDSにのみシステムメモリの読み出しを許可
  書き込み権限など必要以上の権限を与えない
システム
隔離実行環境
システム
隔離実行環境
システム
隔離実行環境
システム
隔離実行環境
従来
Keyspector
システム 実行中
隔離実行環境 実行中
状態遷移
全てのアクセス権限
読み出し権限のみ
アクセス権限なし
状態遷移
Chart: サイバー攻撃対象の内訳 (出典：NICT)
| 2024 | 2023 | 2022
IoT機器 | 31.3 | 36.6 | 31.5
Webサーバ | 4.3 | 4 | 4.5
Windows | 1.8 | 2.7 | 1.6
Redisなど | 0 | 5.3
その他 | 62.8 | 56.6 | 57.2