## Slide 1: AMD SEV-SNPのVMPLによる P4プログラムの軽量な隔離実行
九州工業大学
村上和馬 光来健一

## Slide 2: 仮想P4スイッチ
P4言語により機能を拡張できるネットワークスイッチの登場
  動的なパケットフィルタリング、パケットデータの書き換えなど
  新機能を搭載したスイッチの登場を待つことなく新技術を利用可能
仮想マシン(VM)用の仮想P4スイッチが開発されている
  VMの送受信するパケットはすべて仮想スイッチを経由
  仮想P4スイッチはパケット転送時にP4プログラムを実行可能
仮想P4スイッチ
P4プログラム
パケット
VM
VM
VM
ホスト

## Slide 3: ユーザによるP4プログラムの利用
ユーザがP4プログラムをロードできれば柔軟な転送処理が可能
  従来は仮想スイッチ管理者だけがP4プログラムをロード可能
  VMごとに異なるパケット処理をすることができる
ユーザVMと連携できればきめ細かいパケット転送処理が可能
  VM内のシステム情報を用いたパケット処理
  例：送受信プロセスに基づくフィルタリング [Srivastava+, RAID’08]
仮想P4スイッチ
P4プログラム
パケット
VM
P4プログラム
ロード
VM内情報
ユーザ
ホスト
Notes: 「VMと連携できれば」

## Slide 4: クラウドの仮想P4スイッチにおける課題
ホスト
信頼できない仮想P4スイッチの存在
  ロードしたユーザのP4プログラムの改ざん
  P4プログラムそのものや、利用するVM内情報の盗聴
ユーザによって不正なP4プログラムがロードされる可能性
  P4プログラムが計算リソースを占有し、仮想P4スイッチの動作に影響
  P4プログラムやP4スイッチの脆弱性を用いた攻撃 [Dumitru+, SOSR’20]
VM
仮想P4スイッチ
P4プログラム
P4プログラム
クラウドの内部犯
改ざん・盗聴
ユーザ
VM内情報

## Slide 5: 先行研究：P4 Shield [岩井+, CSEC研’24]
ホスト
ユーザAのP4 VM
ユーザのP4プログラムを専用のP4 VM内で隔離して実行
  ユーザごとにP4 VMを用意し、仮想スイッチからパケットを転送
  P4 VMはAMD SEVによりメモリを暗号化して保護
ユーザごとにP4 VMを余分に作成する必要
  サーバのCPU、メモリ、ディスク等のリソースを使う
  そのコストはユーザの利用料金に反映
仮想スイッチ
P4プログラム
パケット
🔐
P4プログラム
ユーザA
VM内情報
ユーザVM
ユーザA のVM

## Slide 6: 提案：Parasite-P4
ホスト
ユーザVM内の隔離環境でP4プログラムを安全に実行
  AMD SEV-SNPのVM特権レベル(VMPL)を用いて隔離環境を作成
  最も高い特権レベルでP4プログラムを実行
  より低い特権レベルでシステム(OSやサービス)を実行
P4 VMを用いずにP4プログラムを隔離実行
  P4 Shieldより少ないリソース(1.2MB)でP4プログラムを実行可能
仮想スイッチ
ユーザ VM
🔐
システム
P4プログラム
VMPL2
VMPL0

## Slide 7: P4プログラム実行の流れ
仮想スイッチはパケット受信時にユーザVMにパケットを転送
  ユーザVMとの間の共有メモリにパケットデータを書き込み
  ユーザVMはVMPLを切り替えてP4プログラムを実行
P4プログラムは実行結果を仮想スイッチに返送
  共有メモリに転送を許可するか破棄するかの判定を書き込み
  VMPLを切り替えて元のシステムの実行に戻す
仮想スイッチ
パケット
ユーザ VM
🔐
システム
P4プログラム
共有メモリ
実行結果
切り替え
VMPL2
VMPL0
ホスト

## Slide 8: 仮想スイッチとP4プログラムの通信
ユーザVM内のOSが共有メモリをポーリングして要求を待つ
  高精度カーネルタイマを用いて10μsおきにチェック
  仮想スイッチからの要求があればハイパーバイザを呼び出し
  ハイパーバイザがVMPLを切り替えてP4プログラムを呼び出し
要求の書き込み後は仮想スイッチも共有メモリをポーリング
  P4プログラムの実行結果が返ってくればパケット転送処理を行う
ユーザ VM
🔐
P4プログラム
共有メモリ
VMPL切り替え
VMPL2
VMPL0
ポーリング
ハイパーバイザ
呼び出し
要求
仮想スイッチ
システム
Notes: ・VMPL0の領域でポーリングするとユーザVM内の仮想CPUを１つ占有してしまう

## Slide 9: ユーザVM内のシステム情報の取得
ユーザVM内のシステム情報を柔軟に取得可能
  先行研究ではユーザVMから渡されたシステム情報のみを利用可
  システムのメモリ上にあるOSデータを解析
  OSのソースコードを利用して解析プログラムを記述
P4プログラムから解析プログラムを呼び出して利用
  解析プログラムをP4プログラムの外部関数として定義
ユーザ VM
🔐
システム
解析プログラム
VMPL0
VMPL2
OSデータ
P4プログラム

## Slide 10: Parasite-P4における安全性
P4プログラムはユーザVMの内外から保護される
  仮想スイッチは保護されたVM内のP4プログラムを攻撃できない
  VM内のシステムに侵入されてもP4プログラムは攻撃できない
P4プログラムはユーザVM外の仮想スイッチを攻撃できない
  一方、VM内のシステムのメモリにはアクセスできる
  P4プログラムの挙動がシステムに影響を及ぼす恐れがある
ユーザ VM
🔐
システム
VMPL2
VMPL0
仮想スイッチ
P4プログラム

## Slide 11: eBPFによるP4プログラムの安全な実行
P4プログラムをeBPFを用いて実行することでシステムを保護
  eBPFはOSカーネル内で安全にプログラムを実行するための機構
  ロード時に検証器を用いてP4プログラムの安全性を検査
Rust言語で記述されたeBPFランタイムを用いる
  ランタイムに脆弱性があるとP4プログラムに特権を取得される恐れ
  ランタイムのメモリ関連の脆弱性を減らし、セキュリティを向上
ユーザ VM
🔐
システム
eBPFランタイム
P4プログラム
VMPL0
VMPL2
Notes: P4プログラムをeBPFプログラムに変換して

## Slide 12: ヘルパー関数を用いたメモリアクセス
システムメモリへのアクセスを可能にするヘルパー関数を提供
  安全のため、eBPFバイトコードはシステムメモリにアクセスできない
  ヘルパー関数はメモリの読み込みのみを行うため安全
ヘルパー関数はOSデータの仮想アドレスを変換してアクセス
  OSのページテーブルを特定して仮想アドレスを物理アドレスに変換
  物理アドレスに対応するメモリデータを取得して返す
ユーザ VM
🔐
システム
eBPFランタイム
P4プログラム
VMPL0
VMPL2
ヘルパー関数
OSデータ
ページテーブル

## Slide 13: 実験
Parasite-P4の有効性を確かめる実験を行った
  P4プログラムを用いてパケットフィルタリングが行えることを確認
  通信レイテンシの増加を測定
  仮想スイッチを模した簡易プログラムを使用
比較対象
  P4 VMを用いてP4プログラムを実行するP4 Shield
 | ホスト | ユーザVM | P4 VM
CPU | AMD EPYC 7713P(64コア) | 8コア | 8コア
メモリ | 128GB | 8GB | 8GB
OS | Linux 6.11 | Linux 6.11 | Linux 6.8
ハイパーバイザ | QEMU-KVM 9.1.50 | - | -

## Slide 14: 実験１：動作確認
P4プログラムがOSの状態に基づいてパケットフィルタリング
  OSがTCP通信に用いるメモリ量を基にパケットの転送・破棄を判断
  メモリ使用量が多い時にはパケットを破棄
ユーザVMの通信状態に応じて正しく判断されることを確認
  通信していない時はパケットを転送
  iperfを用いて通信を行った時はパケットを破棄
ユーザ VM
🔐
システム
VMPL2
VMPL0
要求
通信
仮想スイッチ
共有メモリ
P4プログラム
破棄

## Slide 15: 実験２：性能測定
通信レイテンシの増加を測定
  仮想スイッチがパケットデータを共有メモリに書き込んでから
  P4プログラムの実行結果を受け取るまで
Parasite-P4におけるレイテンシの増加はP4 Shieldの3.9倍
  VMPLの切り替えにかかるオーバヘッド(0.06msの約半分)
  OSデータの物理アドレスの特定とメモリマッピングのオーバヘッド
Chart: 増加時間[ms]
| P4 Shield | Parasite-P4
 | 0.37668 | 1.5017
3.9倍

## Slide 16: まとめ
AMD SEV-SNPのVMPLによりユーザVM内の隔離環境でP4プログラムを安全に実行するParasite-P4を提案
  VM内でP4プログラムを高い権限で実行してOSデータを取得
  eBPFを用いてP4プログラムを実行することでVMを保護
  VM内情報を用いたパケット処理の動作と性能を確認
今後の課題
  システムのメモリを事前にマッピングすることによる高速化
  OSの複雑なデータ構造を解析するP4プログラムの適用

## Slide 17: 関連研究
P4rt-OVS[Osiński+, IFIP Networking’20]
  仮想スイッチ内でuBPFによりP4プログラムを安全に実行
  P4プログラム自身は仮想スイッチから保護されない
EndBox[Goltzsche+,DSN’18]
  Intel SGXを用いてミドルボックス機能をクライアント側で実行
  SGXのメモリ暗号化や整合性検査により安全にミドルボックスを実行
00SEVen[Schwarz+,USENIX’2024]
  AMD SEV-SNPのVMPLよる安全なVMイントロスペクション
  ホストOS上のプロキシが直接VMPLを外部から切り替え