## Slide 1: RISC-V PMPを用いた 静的パーティショニング型VMの保護
九州工業大学 情報工学部
情報・通信工学科 光來研究室
24222201 伊藤大輝

## Slide 2: 組み込みシステムの複雑化
自動車や産業制御分野でも仮想マシン(VM)を採用する動き
  複数の要求を持つサブシステムをVMにして統合
  インターネットに接続されるVMも存在
静的パーティショニング型VMが用いられることが多い
  各VMに固定のCPUやメモリ領域を割り当て
  VM間の干渉を防ぎ、リアルタイム性を確保
CPU1
ハイパーバイザ
VM1(制御系)
VM2(カーナビ)
VM3(エアコン)
CPU2
CPU3
UART1
UART2
GPIO

## Slide 3: 機密VMの必要性
VM内のAIモデル等、企業の知的財産を保護する必要
  複数のVMの内、最も脆弱なVMが外部からの攻撃を受ける
  ハイパーバイザにも脆弱性があるとすべてのVMが攻撃される
CPUが提供する隔離実行環境を用いることでVMを保護可能
  例）AMD SEV、Intel TDX、Arm CCA
  ハイパーバイザや他のVMからの不正メモリアクセスを防止
CPU
機密VM
脆弱性のある
機密VM
脆弱性のあるハイパーバイザ
攻撃者
盗聴・改ざん
不可
侵入

## Slide 4: RISC-Vの機密VM拡張(CoVE)
RISC-Vでも機密VM拡張(CoVE)が提供されている
  RISC-Vプロセッサは組み込みシステムでの導入が進んでいる
  機密VMには機密メモリを割り当ててハイパーバイザから隔離
機密VM間の隔離まで可能なRISC-Vプロセッサは存在しない
  専用ハードウェアのMemory Tracking Table(MTT)が必要
  現状はハイパーバイザと機密VMの間の隔離のみに対応
ファームウェア＋TEEセキュリティマネージャドライバ
ハイパーバイザ
TEEセキュリティマネージャ
機密VM1
通常VM1
機密VM2
通常VM2

## Slide 5: 提案：PRICEE
RISC-Vの標準ハードウェアのPMPを用いて各VMを隔離
  PMPは連続するメモリ領域にアクセス権を設定可能
  静的パーティショニング型VMはメモリが連続なので利用可
  VMの実行中だけそのVMのメモリをアクセス可に設定
最も高い特権モードで動作するセキュリティモニタが制御
  信頼できないハイパーバイザはPMPの設定を変更できない
ハイパーバイザ
セキュリティモニタ
機密VM 1
機密VM 2
Mモード
機密VM1
機密VM2
ハイパーバイザ
物理メモリ

## Slide 6: コンテキストに応じたPMPの設定切り替え
VMからハイパーバイザへの遷移時
  発生した例外や割り込みをセキュリティモニタがトラップ
  ハイパーバイザがVMのメモリにアクセスできないように設定
ハイパーバイザからVMへの遷移時
  VMに戻るための命令をセキュリティモニタがトラップ
  VMが自身のメモリにのみアクセスできるように設定
ハイパーバイザ
セキュリティモニタ
VM 1
VM 2
VM1
VM2
ハイパーバイザ
物理メモリ
Mモード
設定切り替え
PMP
アクセス不可
アクセス可
例外・
割り込み
復帰

## Slide 7: ハイパーバイザによるVMのメモリアクセス
ハイパーバイザはVMのメモリの一部にアクセスする必要
  完全にアクセスを禁止するとVMを実行できない
VMの起動時にOS等の初期イメージを書き込み
  VMへの最初の遷移時までVMのメモリへのアクセスを許可
VMによるI/Oアクセスで命令をエミュレートする必要
  セキュリティモニタから共有メモリ経由で命令の情報を取得
共有メモリ
ハイパーバイザ
セキュリティモニタ
VM 1
VM 2
命令の情報を格納
命令実行
をトラップ
命令の情報を取得

## Slide 8: 実験1：動作確認
PRICEEを用いてBaoハイパーバイザ上で2つのVMを起動
  いずれのVMも正常に動作することを確認
ハイパーバイザからVMのメモリへの不正アクセスを試みた
  メモリアクセスに失敗し、ハイパーバイザが停止
CPU | 4
メモリ | 2GB
ファームウェア | OpenSBI 1.6
ハイパーバイザ | Bao
ゲストOS | Linux 6.1
エミュレーション環境

## Slide 9: 実験2：VMの性能への影響
Chart: TCPスループット(Mbps)
| 1 VM | 2 VMs
従来 | 932.2 | 911.8
PRICEE | 751.6 | 585.2
Chart: CPUスループット (events/s)
| 1 VM | 2 VMs
従来 | 1909.37 | 1909.29
PRICEE | 1904.18 | 1881.28
VM内でsysbenchとiperf3を実行
  VMを隔離実行しない従来システムと比較
セキュリティモニタを経由することにより性能が低下
  特にネットワーク通信は割り込みが多発するため影響が大きい
  VMを2つ実行した場合の方が性能低下率が高い
2.5%減
36%減
Chart: メモリ読み書き性能(MiB/sec)
| 1 VM | 2 VMs
従来 | 553.375 | 521.81
PRICEE | 536.65 | 509.8
7%減
20%減
3.1%減
0.3%減
CPU | Core i7-14700
メモリ | 32GB
OS | Linux 6.11.0
エミュレータ | QEMU 8.2.2
ホスト

## Slide 10: まとめ
RISC-VのPMPを用いてVMの隔離を行うPRICEEを提案
  メモリが連続している静的パーティショニング型VMに適用
  VMの実行中だけそのVMのメモリをアクセス可にする
  セキュリティモニタがVMとハイパーバイザ間の遷移時に設定
  VMの隔離実行を確認し、性能を測定
今後の課題
  ハイパーバイザに必要最小限のVMのレジスタのみを公開
  実機を用いて検証