## Slide 1
RISC-V PMPを用いた
静的パーティショニング型VMのアクセス制御機構
伊藤 大輝 光来 健一 （九州工業大学）
1. 背景
組込みシステムの仮想化と脅威
組込みシステムでも仮想マシン(VM)の利用が増加
  静的パーティショニング型VMが主流
  各VMにCPUコアやメモリを固定的に割り当て
ハイパーバイザの侵害によりVM内の情報が漏洩
  最も脆弱なVMからハイパーバイザの脆弱性を攻撃
  すべてのVMのメモリやレジスタが盗聴可能に
機密VMによる保護
機密VMを用いることでハイパーバイザから保護
  VMのメモリやレジスタへの不正アクセスを防止
  AMD SEV，Intel TDXなどのCPU拡張を用いて実現
RISC-Vプロセッサも機密VM拡張(CoVE)を提供
  RISC-Vプロセッサは組み込み向けに用いられる
  信頼できるTSMが機密VMのメモリを分離
  Gステージページテーブル(PT)で機密VM同士を隔離
通常VM
機密VM
機密VM
ハイパーバイザ
TSM
Gステージページテーブル
物理メモリ
非機密メモリ
機密メモリ
RISC-V CoVEにおけるメモリ隔離の課題
GステージPTを用いたメモリ隔離には2つの課題
  複雑な設定のミスで意図しないメモリ共有が生じる
  排他割当を強制するとVM間でメモリ共有不可
機密VM1
機密VM2
Gステージページテーブル
物理メモリ
ページi
ページj
2. PRICEE
メモリ領域にアクセス権を設定可能な標準ハードウェアのPMPを用いて静的パーティショニング型VMを隔離
  設定が単純なためメモリ領域の重複が生じない
  専用メモリ領域を用いた安全なメモリ共有も可能
セキュリティモニタがPMPの設定を安全に切り替え
  セキュリティモニタは最高の特権レベルで動作
  VMとハイパーバイザ間の遷移をトラップ
機密VM 1
機密VM 2
ハイパーバイザ (Bao)
セキュリティモニタ (OpenSBI 拡張)
Mモード
物理メモリ
機密VM1
機密VM2
ハイパーバイザ
PMP
①VM Exit
(トラップ)
②リダイレクト
③VM Entry
④復帰
設定切り替え
コンテキストに応じたPMPの設定
ハイパーバイザ実行中はVMのメモリを保護
  ハイパーバイザのメモリのみアクセスを許可
VM実行中はそのVMのメモリのみアクセスを許可
  設定に従って共有メモリのアクセス権も変更
ハイパーバイザ
VM1
VM2
共有
HV 実行中
VM1 実行中
VM2 実行中
読み書き可
読み取りのみ
アクセス不可
Gステージページテーブルの保護
GステージPTはハイパーバイザが作成
  改ざんされるとVM内のメモリ割り当てが変わる
セキュリティモニタに登録させて読み取り専用にする
  VM Entry時にPT自体が変更されていないか確認
機密VM
ハイパーバイザ
Gステージ
ページテーブル
セキュリティモニタ
登録
物理メモリ
機密VM
ハイパーバイザ
GステージPT
読み取り専用
3. 実験
Baoハイパーバイザの上でVMを2つ実行
  機密VMを用いない従来システムと比較
  SiFive P550（4コア，PMP 8エントリ）
Baoに攻撃コードを埋め込みVMを攻撃
攻撃コードの操作 | 従来 | PRICEE
VMのメモリにアクセス | 成功 | 拒否（アクセス例外）
GステージPTを書き換え | 成功 | 拒否
各VMでCoreMarkを実行しスコアを比較
  性能低下は0.21%に留まった
外部ホストからnginxに負荷をかけ最大性能を測定
  スループットは従来の93%
Chart: CoreMark スコア
| VM0 | VM1
従来 | 8528.5 | 8524.1
PRICEE | 8510.4 | 8506.5
Chart: nginx 最大スループット (req/s)
| 1VMあたり（2VM構成）
従来 | 20500
PRICEE | 19000
4. 今後の課題
IOPMPを用いて不正なDMAを防止
  IOPMPをサポートしたMilk-V Jupiter2に実装・実験
謝辞 本研究は，JST経済安全保障重要技術育成プログラム【JPMJKP24U4】の支援を受けたものである．