## Slide 1: RISC-V PMPを用いた 静的パーティショニング型VMの隔離
九州工業大学
伊藤大輝 光来健一
Notes: 時間配分．提案までで 2分40秒

## Slide 2: 静的パーティショニング型VM
自動車や産業制御分野でも仮想マシン(VM)を採用する動き
  安全性や信頼性の異なる複数のシステムを統合
  インターネットに接続されるVMも存在
静的パーティショニング型VMが用いられることが多い
  各VMに固定のCPUやメモリ領域を割り当て
  VM間の干渉を防ぎ、リアルタイム性を確保
CPU1
ハイパーバイザ
VM1(制御系)
VM2(カーナビ)
VM3(エアコン)
CPU2
CPU3
UART1
UART2
GPIO

## Slide 3: 機密VMの必要性
VM内のAIモデル等、企業の知的財産を保護する必要
  複数のVMの内、最も脆弱なVMが外部からの攻撃を受ける
  ハイパーバイザにも脆弱性があるとすべてのVMが攻撃される
CPUが提供する高信頼実行環境(TEE)を用いることでVMを保護
  例）AMD SEV、Intel TDX、Arm CCA
  ハイパーバイザや他のVMからの不正メモリアクセスを防止
CPU
機密VM
脆弱性のある
機密VM
脆弱性のあるハイパーバイザ
攻撃者
盗聴・改ざん
不可
侵入
Notes: 例として攻撃パターン

## Slide 4: RISC-Vの機密VM拡張(CoVE)
RISC-Vでも機密VM拡張(CoVE)が提供されている
  RISC-Vプロセッサは組み込みシステムでの導入が進んでいる
  ３つのデプロイメントモデルが定義されている
いずれもTEEセキュリティマネージャ(TSM)がメモリを分離
  機密VMには機密メモリを割り当ててハイパーバイザから隔離
  各VMのメモリはGステージページテーブルを用いて隔離
ハイパーバイザ
機密VM
通常VM
機密VM
TSM
Gステージページテーブル
非機密メモリ
機密メモリ
物理メモリ
Notes: TSMが権限管理を行う．アドレス変換の話．ハイパーバイザ -> TSMの管理
済み：真ん中に線がいる．縦で分ける上下の線は削除

## Slide 5: CoVEによるメモリ隔離の問題
Gステージページテーブルを用いた機密VMの隔離の保証は困難
  多段の階層構造と多数の制御ビットを持つ
  設定ミスにより機密VM間での意図しないメモリ共有の可能性
ACE [Ozga+, arXiv’25] ではRustの所有権を用いて隔離を保証
  物理ページは排他的にのみGステージページテーブルに登録可
  しかし，物理ページを機密VM間で共有することができない
機密VM1
機密VM2
Gステージページテーブル
ページi
ページj
物理メモリ
Notes: TSMがちゃんと設定するという文脈で話

## Slide 6: 提案：PRICEE
RISC-Vの標準ハードウェアのPMPのみを用いて各VMを隔離
  PMPは連続するメモリ領域にアクセス権を設定可能
  各VMとハイパーバイザのメモリに個別にアクセス権を設定
静的パーティショニング型VMの特徴を用いてエントリを設定
  各VMには連続する物理メモリ領域が割り当てられる
  Gステージページテーブルに依存せずにVMのメモリ分離を保証
ハイパーバイザ
機密VM 1
機密VM 2
機密VM1
機密VM2
ハイパーバイザ
物理メモリ
RWX
---
---
PMP
Notes: そうじゃないとなぜできないかを話す．エントリの数の話 ->
図を示しながら説明する

## Slide 7: PRICEEのシステム構成
Mモードで動作するセキュリティモニタがPMPを制御
  ハイパーバイザはPMP設定を変更することはできない
  Gステージページテーブルはハイパーバイザが管理
脅威モデル
  ハードウェアとセキュリティモニタは信頼
  ハイパーバイザや他の機密VMが侵害されることを想定
ハイパーバイザ
セキュリティモニタ
機密VM 1
機密VM 2
Mモード
機密VM1
機密VM2
ハイパーバイザ
物理メモリ
PMP
Notes: セキュリティモニタ
Gステージページテーブルの説明をちゃんとする．

## Slide 8: PMPエントリの割り当て
PMPのエントリを物理メモリ領域ごとに設定
  エントリ数は最大64(QEMUでは16)
  1つの静的パーティショニング型VMにつき1エントリで済む
アドレスマッチング方式にはTop of Range(TOR)を使用
  領域の終了アドレスを設定し，一つ前のエントリが開始アドレス
  設定に重複が生じることはなく，意図しないメモリ共有を防げる
機密VM1
機密VM2
ハイパーバイザ
物理メモリ
0x10..
0x20..
0x40..
PMP
0x00..
0x10..
0x20..
0x40..
(0x00..-0x10)
(0x10..-0x20)
(0x20..-0x40)
Notes: 済み：点線を書くか何かをして，TORの図説明をちゃんとする．
共有メモリはどうしよう

## Slide 9: PMPの設定切り替え
アクセス不可
アクセス可
コンテキストに応じてPMPの設定を動的に切り替え
  ハイパーバイザ実行中はVMのメモリ領域へのアクセスを禁止
  VM実行中はそのVMのメモリ領域へのアクセスのみ許可
切り替えコードはハイパーバイザの設定ファイルから自動生成
  各VMの物理メモリ領域のアドレスとサイズを静的に定義
  定義と同じメモリ領域にPMPの設定が行われることを保証
ハイパーバイザ
機密VM 1
機密VM 2
機密VM1
機密VM2
ハイパーバイザ
物理メモリ
機密VM1
機密VM2
ハイパーバイザ
機密VM1
機密VM2
ハイパーバイザ
Notes: 済み：アニメーションで切り替えを表現する．機密VMとハイパーバイザも書く．

## Slide 10: 安全なメモリ共有
共有メモリ領域もハイパーバイザの設定ファイルで静的に定義
  コンテキストごとにアクセス権限を設定できるように拡張
  コードを自動生成し，PMPの設定を動的に切り替え
グローバルな共有メモリよりきめ細かいメモリ共有が可能
  特定のVM間でのみメモリを共有
  ハイパーバイザが侵害されてもVM間通信の内容が保護される
アクセス不可
アクセス可
ハイパーバイザ
機密VM 1
機密VM 2
物理メモリ
機密VM1
機密VM2
ハイパーバイザ
共有メモリ
機密VM1
機密VM2
ハイパーバイザ
共有メモリ
機密VM1
機密VM2
ハイパーバイザ
共有メモリ
Notes: 済み：図を使った説明をちゃんとする．アニメーションを使いながら．ハイパーバイザと各VMの間の共有メモリ

## Slide 11: VM Exitのトラップ
ハイパーバイザへの遷移をセキュリティモニタがトラップ
  通常はハイパーバイザが直接トラップ
  ハイパーバイザに例外・割り込みを委譲しないように設定
ハイパーバイザ実行中は割り込みのみ委譲するように設定
  委譲しないとトラップが無限に発生するため
  セキュリティモニタがトラップする必要はない
ハイパーバイザ
セキュリティモニタ
機密VM
物理メモリ
例外・
割り込み
トラップ
機密VM
ハイパーバイザ
Notes: 済み：アニメーションがおかしい．従来のやつとトラップの文字．先に普通はハイパーバイザに遷移することを表現
委譲してみながら実行してみる．実験してみる

## Slide 12: VM Exitのリダイレクト
VM Exitの処理に必要な情報を共有メモリに格納
  MMIOの場合はページフォルトを発生させた命令
PMPの設定をハイパーバイザ用に切り替え
  ハイパーバイザのメモリ領域へのアクセスのみ許可
VM Exitをハイパーバイザにリダイレクト
  ハイパーバイザの特権レベルに遷移して例外ハンドラを実行
ハイパーバイザ
セキュリティモニタ
機密VM
物理メモリ
設定切り替え
リダイレクト
PMP
機密VM
ハイパーバイザ
共有メモリ
機密VM
ハイパーバイザ
共有メモリ
情報格納

## Slide 13: VM Entryのトラップ&エミュレート
VMに復帰する命令をセキュリティモニタがトラップ
  制御レジスタのビットを1に設定
PMPの設定をVM用に切り替え
  遷移先のVMのメモリ領域へのアクセスのみ許可
VMに遷移する命令をエミュレート
  VMの特権レベルに遷移して，VM Exitが発生した箇所から再開
ハイパーバイザ
セキュリティモニタ
機密VM
設定切り替え
PMP
機密VM1
ハイパーバイザ
機密VM
ハイパーバイザ
復帰
物理メモリ
命令
トラップ
Notes: 済み：VMに復帰する命令という表現でも良いのでは

## Slide 14: Gステージページテーブル保護の必要性
PRICEEではハイパーバイザがGステージページテーブルを管理
  VMに他のVMのメモリを割り当てることができる
  PMPによってVMは自身のメモリにしかアクセスできない
VM内でメモリ割り当てを変更することもできる
  自身のメモリに対するアクセスはPMPによって制限されない
  Gステージページテーブルの変更を防ぐ必要
機密VM1
物理メモリ
機密VM2
機密VM1
ハイパーバイザ
機密VM2
Gステージページテーブル
Notes: PMPでここまでは守れるけど．．．という説明が必要．
済み：一枚スライド追加．レジスタよりも前．

## Slide 15: Gステージページテーブルの保護
PMPを用いてGステージページテーブルを読み込み専用に設定
  静的パーティショニング型VMでは初期設定後の変更は不要
  ハイパーバイザはVMのメモリ割り当てを変更できない
セキュリティモニタにGステージページテーブルを登録
  連続したメモリ領域上にあり，メモリ定義と一致することを確認
  VM Entry時に設定が変更されていないことを確認
ハイパーバイザ
セキュリティモニタ
機密VM
物理メモリ
ハイパーバイザ
GステージPT
機密VM
登録
Gステージ
ページテーブル
Notes: PMPでここまでは守れるけど．．．という説明が必要．
一枚スライド追加．レジスタよりも前．

## Slide 16: VMのレジスタの公開
VM Exit時にセキュリティモニタがVMのレジスタを退避
  従来はハイパーバイザが退避
  ハイパーバイザへの情報漏洩を防ぐためにレジスタをクリア
ホワイトリストに基づいてレジスタをハイパーバイザに公開
  用いるホワイトリストはVM Exitの要因によって決定
  公開するレジスタの値を共有メモリに格納
ハイパーバイザ
セキュリティモニタ
機密VM
共有メモリ
VMのレジスタ
保存領域
公開
退避
読み込み
Notes: 済み：話し方として，レジスタ保護の必要性を話す．ホワイトリストに関しても具体例を出しながら説明．アニメーション

## Slide 17: VMのレジスタの更新
VM Entry時にセキュリティモニタがVMのレジスタを復元
  従来はハイパーバイザが復元
  初回のVM Entry時にはハイパーバイザが設定した初期値を使用
ハイパーバイザが共有メモリ上で更新したレジスタの値を反映
  更新を反映するレジスタはホワイトリストに基づいて決定
  用いるホワイトリストは直近のVM Exitの要因によって決定
ハイパーバイザ
セキュリティモニタ
機密VM
共有メモリ
VMのレジスタ
保存領域
復元
反映
更新
Notes: 済み：アニメーションを説明に合わせる

## Slide 18: 実験
PRICEEの有効性を確かめる実験を行った
  ハイパーバイザによるVMへの不正アクセスの防止を確認
  VMの性能と例外処理のオーバヘッドを測定
QEMUを用いてRISC-Vプロセッサをエミュレーション
  PRICEEを用いてBaoハイパーバイザ上で最大2つのVMを起動
  VMの隔離を行わない従来システムと比較
CPU | 4
メモリ | 4GB
ファームウェア | OpenSBI 1.7
ハイパーバイザ | Bao 1.0.0
ゲストOS | Linux 6.1.0
ホスト環境
CPU | Core i7-14700
メモリ | 32GB
OS | Linux 6.14.0
仮想化ソフトウェア | QEMU 8.1.2
エミュレーション環境

## Slide 19: 実験1：VMへの不正アクセス
ハイパーバイザからVMのメモリに不正アクセス
  メモリアクセスに失敗し、ハイパーバイザが停止
ハイパーバイザからVMの未公開のレジスタに不正アクセス
  共有メモリ上のレジスタ値は常に0であることを確認
  共有メモリに書き込んだレジスタ値が反映されないことを確認
Notes: 済み：READの件はちゃんと書く．分かりくい．図を変更する．
確認方法をちゃんと説明する．

## Slide 20: 実験2：VMの性能への影響
Chart: TCPスループット(Mbps)
| 1VM | 2VMs
従来 | 1020.318 | 1074.493
PRICEE | 696.641 | 734.625
Chart: CPUスループット(events/s)
| 1VM | 2VMs
従来 | 1984.578 | 1861.3755
PRICEE | 1971.762 | 1809.5305
VM内でsysbenchとiperf3を実行
  1つまたは2つのVMからなるシステム構成で測定
VM Exitの発生頻度が性能に大きく影響
  CPU性能とメモリ性能への影響は小さい
  ネットワーク性能はMMIOアクセスや割り込みにより大幅に低下
Chart: メモリ読み書き平均(MiB/sec)
| 1VM | 2VMs
従来 | 543.71 | 521.9145
PRICEE | 536.0145 | 520.5605
0.65%低下
2.79%低下
1.49%低下
0.26%低下
31.7%低下
31.6%低下
Notes: オーバーヘッドの数値を書こう

## Slide 21: 実験3：例外処理のオーバヘッド
Chart: CPUサイクル数（k cycles）
| SBIコール（平均） | MMIO（平均）
従来 | 39.8919 | 24.8134
PRICEE | 188.0196 | 137.0159
Chart: CPUサイクル数（k cycles）
| SBIコール（平均） | MMIO（平均）
従来 | 30.8671 | 23.9207
PRICEE | 81.3614 | 73.6893
例外処理1回あたりのCPUサイクル数を測定
  測定対象は13種類のSBIコールと7種類のMMIOアクセス
セキュリティモニタを経由することでサイクル数が大幅に増加
  1 VM構成では1.8〜3.6倍，2 VM構成では3.5倍〜9.1倍
  SBIコールよりもMMIOアクセスのオーバヘッドが大きい傾向
1VM
2VMs
2.6倍
3倍
4.7倍
5.5倍

## Slide 22: 関連研究
ACE [Ozga+, arXiv’25]
  PMPを用いて機密メモリと非機密メモリを分離
  各VMのメモリ領域はPMPによって分離されない
AMD SEV-SNP
  RMPを用いて物理ページのVMへの排他割り当てを保証
  暗号化されたメモリをVM間で共有できない
Intel TDX
  PAMTを用いて物理ページのVMへの排他割り当てを保証
  TDXモジュールを変更することでVM間でメモリ共有が可能

## Slide 23: まとめ
RISC-VのPMPのみを用いてVMの隔離を行うPRICEEを提案
  メモリ領域が連続している静的パーティショニング型VMに適用
  セキュリティモニタがコンテキストに応じてPMPを動的に設定
  VMやハイパーバイザの間で安全なメモリ共有が可能
  VMのレジスタやGステージページテーブルも保護
  VMの隔離実行を確認し、性能を測定
今後の課題
  VMの起動時に起動イメージの計測を行えるようにする
  不正なDMAを防ぐためにIOPMPやIOMMUの利用を検討
  PRICEEを実機で動作させ，オーバヘッドを測定