## Slide 1: クラウドにおいてVM内情報を利用可能な P4プログラムの安全な実行
九州工業大学
岩井 正輝，光来 健一
Notes: 発表20+分，質疑応答10-分，計30分

## Slide 2: 仮想P4スイッチ
P4言語を用いてプログラム可能なP4スイッチが登場
  動的なパケットフィルタリング、パケットデータの書き換えなど
  対応するスイッチの登場を待つことなく新たな技術を利用可能に
仮想マシン(VM)向けの仮想P4スイッチも開発 [Osiński, Networking'20]
  VMが送受信するパケットはすべて仮想スイッチを経由
  P4対応の仮想スイッチはパケット転送時にP4プログラムを実行可能
仮想P4 スイッチ
VM
VM
VM
P4
プログラム

## Slide 3: ユーザによるP4プログラムの利用
ユーザがP4プログラムをロードできれば柔軟な転送処理が可能
  従来は仮想スイッチの管理者だけがP4プログラムをロード可能
  例：VMごとに異なるパケット処理
VMと連携することでよりきめ細かいパケット処理も可能
  P4プログラムでパケットデータだけでなくVM内情報も利用
  例：送受信プロセスに基づくフィルタリング [Srivastava+, RAID'08]
ユーザ
仮想P4 スイッチ
VM
VM内情報を取得
ロード
P4
プログラム
Notes: 先行研究を示す際，「P4ではないが」をつける

## Slide 4: 課題1：信頼できない仮想スイッチの存在
クラウドで提供される仮想スイッチは信頼できるとは限らない
  信頼できないクラウド管理者が管理している可能性
ユーザがロードしたP4プログラムに対して様々な攻撃の恐れ
  P4プログラム自体や取得したVM内情報を盗聴される
  P4プログラムを改ざんされて意図しない処理を行われる
  P4プログラムの実行をバイパスし，VMに対する攻撃を防げなくなる
仮想P4 スイッチ
P4
プログラム
VM内情報
クラウド
管理者
ロード
VM
ユーザ
Notes: 機密性，完全性，可用性

## Slide 5: 課題2：ユーザのP4プログラムの影響
仮想P4スイッチや他のP4プログラムに影響を及ぼす恐れ
  意図的または意図せずに挙動や性能に影響を与える可能性
P4スイッチの脆弱性を利用した攻撃が指摘 [Dumitru+, SOSR’20]
  すべての受信パケットをスイッチの特定のポートに転送
  P4プログラムを無限ループさせ、スイッチのリソースを使い果たす
  過去に転送したパケット内の情報を盗む
仮想P4. スイッチ.
P4
プログラム
影響
P4
プログラム
干渉
ユーザ
ユーザ
Notes: リソースを使い果たす→「パケットの転送ができなくなってしまう」

## Slide 6: 課題3：P4プログラムによるVM内情報の取得
P4を拡張して、VMと通信するAPIを追加する方法が考えられる
  P4プログラムが仮想ネットワーク経由でVMから情報を取得
  実用に耐えうるパケット転送性能を得るのは難しい
VMイントロスペクションAPIの追加も考えられる
  P4プログラムがVMのメモリを解析して必要な情報を直接取得
  機密VMとして実行されている場合はメモリにアクセスできない
仮想P4 スイッチ
VM
仮想P4 スイッチ
VM
メモリ暗号化
ネットワーク通信

## Slide 7: 提案：P4 Shield
ユーザのP4プログラムを専用のP4 VM内で安全に実行
  ユーザごとにP4 VMを用意し、そのユーザのP4プログラムのみを実行
  P4プログラムはユーザのVM内の情報も利用してパケットを処理
仮想スイッチはP4 VMからの結果を基にパケットを転送
  ユーザのVMが送受信するパケットを対応するP4 VMに送信
  P4プログラムがパケットの転送・破棄を判定
仮想スイッチ
P4 VM
ユーザVM
パケット

## Slide 8: P4 VMと仮想スイッチの相互保護
P4 VMを機密VMとして作成することでクラウドから保護
  機密VMはCPUによって提供される隔離実行環境で保護されたVM
  メモリ暗号化により、P4プログラムや取得したVM内情報の盗聴を防ぐ
  メモリの整合性の保持により、P4プログラムの改ざんを防ぐ
P4プログラムをP4 VMに隔離することで仮想スイッチを保護
  P4プログラムが異常な動作をしても影響を受けるのはP4 VMのみ
仮想スイッチ
P4 VM
ユーザVM
P4
プログラム
Notes: 仮想スイッチは必ずしも信頼できない
  →[対策] P4 VMを機密VMとして作成しP4プログラム，VM内情報を守る
P4プログラムは異常な動作をすることがある
  →[対策1 ]P4 VMに分離して仮想スイッチを守る

## Slide 9: P4プログラム同士の保護
uBPFを用いてP4 VM内のP4プログラム同士を保護
  P4プログラムをuBPFバイトコードにコンパイル
  uBPFランタイムへのロード時に安全性の検証が行われる
  個別の実行環境に隔離されるため、互いに影響を及ぼさない
パケットごとにロード済みのuBPFバイトコードを実行
  ロード時にJITコンパイルしておき、高速に実行
ユーザVM
パケット
P4 VM
uBPF
ランタイム
P4
プログラム
uBPF
ランタイム
P4
プログラム
仮想スイッチ
Notes: P4プログラムは異常な動作をすることがある
  →[対策2] 個別のuBPF環境でP4プログラム同士を保護
バイトコード：バイナリの一種．インタプリタが実行するが，コードではない．JITコンパイルによりネイティブコードにすることで高速に実行可能．

## Slide 10: P4プログラムによるVM内情報の利用
ユーザVMとP4 VMとの間で共有メモリを確立
  共有メモリは機密VMによって暗号化されない
  ユーザVMが通信に関連する情報を暗号化して共有メモリに格納
P4プログラムは共有メモリから非同期にVM内情報を取得
  P4 VM内でVM内情報を復号することでクラウドによる盗聴を防ぐ
  整合性検査を行うことでクラウドによる改ざんを防ぐ
P4 VM
P4
プログラム
ユーザVM
VM内情報
復号
暗号化
?
共有メモリ

## Slide 11: P4外部関数を用いたVM内情報の取得
VM内情報を取得するAPIをP4標準の外部関数として提供
  P4プログラムは基本的にパケット内情報しか参照できない
  外部関数によりP4プログラムの外で定義された機能を利用可能
  P4プログラムは外部関数を呼び出して必要な情報を取得
VM内情報を取得する外部関数はC言語で定義
  uBPFバイトコードにコンパイルし、P4プログラムとリンク
P4 VM
P4プログラム
extern bit<8> get_tcp_mem();
if (get_tcp_mem() > THRESHOLD) {
︙
uBPFランタイム
uBPF
バイトコード
外部関数の
バイトコード
+

## Slide 12: 共有メモリにアクセスするヘルパー関数
外部関数はuBPFランタイム内のヘルパー関数を呼び出す
  uBPFバイトコードからは共有メモリにアクセスできない
  ヘルパー関数が共有メモリにアクセスしてVM内情報を取得
当該ヘルパー関数を呼び出せるようにP4コンパイラを拡張
  ヘルパー関数に割り当てられた番号を指定した特殊なcall命令を生成
  call命令の実行時にuBPFランタイムが対応するヘルパー関数を実行
P4 VM
get_tcp_mem:
call 10
外部関数のバイトコード
int get_tcp_mem(){
return read_shm();
}
外部関数の定義
void (*read_shm)() = 10;
コンパイラが生成するヘルパー関数の定義
uBPFランタイム
ヘルパー関数
共有
メモリ
Notes: 図を使って説明

## Slide 13: P4プログラムでのVM内情報の利用例
ユーザVM内で情報収集ツールを定期実行
  OSがTCP通信に使用しているメモリ量と遮断閾値を共有メモリに記録
  遮断閾値には/proc/sys/net/ipv4/tcp_memのpressure値を使用
P4プログラムでこの値を取得
  TCPメモリ量が遮断閾値を超え ると接続要求パケットを破棄
  OSが全パケットを破棄する前 に新規接続のみを却下できる
extern bit<64> get_tcp_mem(); control pipe(inout Headers_t hdr, ...) { ... if (hdr.ipv4.protocol == IP_PROTO_TCP && (hdr.tcp.flags & TCP_SYN_MASK) != 0 && (hdr.tcp.flags & TCP_ACK_MASK) == 0) { tcp_mem = get_tcp_mem(); used_bytes = tcp_mem[31:0]; threshold = tcp_mem[63:32]; if (used_bytes > threshold) mark_to_drop(); ...
Notes: シンタックスハイライトには以下を使用(C)
https://romannurik.github.io/SlidesCodeHighlighter/?theme=light&font=Roboto+Mono&tab=4&size=40&sel=focus

## Slide 14: P4プログラムのバイパス検知
P4 VMはP4プログラムの実行ログをユーザVMと共有
  ユーザVMとP4 VMの間に確立した共有メモリに格納
  クラウドによる改ざんを防ぐために暗号化と整合性検査を行う
ユーザVMは実行ログとパケット送受信の統計情報を照合
  P4プログラム実行数が送受信パケット数を下回ればバイパスを検知
  タイムラグ等により厳密な照合は難しいため、統計的に判定
ユーザVM
整合性検査
P4 VM
暗号化
実行ログ
検知ツール
共有
メモリ
統計情報
Notes: 仮想スイッチはP4プログラムを実行しないことで，攻撃パケットを通過させることができてしまう
バイパス→実行数低下 を補足

## Slide 15: P4 ShieldのOpen vSwitchへの実装
仮想スイッチのOpen vSwitch (OVS)にP4 Shieldを実装
  カーネルをバイパスしてパケットを転送するDPDKデータパスに対応
DPDKデータパスのパケット転送処理を拡張
  PMDスレッドが共有メモリを介して受信パケットをP4 VMへ送信
  P4プログラムの実行結果をポーリングで受信
  複数パケットの一括処理・並列処理に対応しオーバヘッドを低減
OVS
P4 VM
PMD
port
NIC
PMD
ユーザVM
vNIC
port
共有メモリ

## Slide 16: 実験
P4 Shieldの有効性を示すための実験を行った
  VM内情報を用いてパケットフィルタリングが行えることを確認
  NetperfでユーザVMの通信性能を計測し，従来システムと比較
  仮想スイッチによるP4プログラムのバイパスが検知できることを確認
ホスト | ホスト1 | ホスト2
CPU | AMD EPYC 7713P | Intel Core i7-12700
メモリ | 256 GB | 64 GB
NIC | Broadcom 57416 | Intel X540-AT2
OS | Linux 6.8 | 
ハイパーバイザ | QEMU-KVM 6.2.0 | 
 | ホスト1 |  | ホスト2 | 
VM | P4 VM | ユーザVM | P4 VM | ユーザVM
仮想CPU | 20 | 12 | 6 | 4
メモリ | 32 GB | 32 GB | 4 GB | 1 GB
ゲストOS | Linux 6.8 |  | Linux 5.15 | 

## Slide 17: 実験1：P4によるパケットフィルタリング
ユーザVMのTCPメモリ使用量を用いるP4プログラムをロード
  TCPメモリの枯渇が見込まれる場合，接続要求パケットを破棄
  ユーザVM内のサーバに大量のSYNパケットを送信
既存接続は活かし，新規接続のみを拒否できることを確認
  ユーザVMにおけるTCPメモリの使用量を抑えることができた
仮想
スイッチ
P4 VM
ユーザ
VM
TCP
共有
メモリ
参照
新規接続要求
TCPメモリ
使用量
Chart: 経過時間 [s]
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90
従来 | 0 | 0 | 0 | 3.9062 | 15.5156 | 20.5938 | 26.6406 | 10.5938 | 18.7812 | 13.6406 | 13.3438 | 17.1406 | 17.1719 | 25.2656 | 16.8594 | 10.5781 | 10.0312 | 13.0625 | 11.1719 | 12.5781 | 16.4844 | 16.4844 | 16.4844 | 16.4844 | 16.4844 | 16.4844 | 16.4844 | 16.4844 | 16.4844 | 16.4844 | 16.4844
P4 Shield | 0 | 0 | 0 | 2.2344 | 2.2344 | 2.2344 | 2.2344 | 2.2344 | 2.2344 | 2.2344 | 2.2344 | 2.2344 | 2.2344 | 2.2344 | 2.2344 | 2.2344 | 2.2344 | 2.2344 | 2.2344 | 2.2344 | 2.2344 | 2.2344 | 2.2344 | 2.2344 | 2.2344 | 2.2344 | 2.2344 | 2.2344 | 2.2344 | 2.2344 | 2.2344
閾値 | 1.9405 | 1.9405 | 1.9405 | 1.9405 | 1.9405 | 1.9405 | 1.9405 | 1.9405 | 1.9405 | 1.9405 | 1.9405 | 1.9405 | 1.9405 | 1.9405 | 1.9405 | 1.9405 | 1.9405 | 1.9405 | 1.9405 | 1.9405 | 1.9405 | 1.9405 | 1.9405 | 1.9405 | 1.9405 | 1.9405 | 1.9405 | 1.9405 | 1.9405 | 1.9405 | 1.9405

## Slide 18: 実験2：通信性能（ホスト2）
実験1と同じP4プログラムを用いてユーザVMの通信性能を測定
  レイテンシはTCPで23%，UDPで15%増加
    P4 VMとの通信やP4プログラムの実行，VM情報の取得によるもの
  スループットはTCPで平均5%，UDPで平均4%低下
    仮想スイッチにおける並列処理により，P4のオーバヘッドを概ね隠蔽
Chart: メッセージサイズ [B]
| 6 | 70 | 198 | 454 | 966 | 1222 | 1460 | 1990 | 4038 | 8134 | 16326 | 32710 | 65477
従来 | 211.86 | 2604.11 | 6429.44 | 9409.52 | 9402.61 | 9412.24 | 9400.17 | 9397.21 | 9413.21 | 9405.65 | 9409 | 9412.51 | 9410.62
P4 Shield | 210.55 | 2526.23 | 6438.11 | 8768.11 | 8842.73 | 8717.57 | 8750.83 | 8842.39 | 8880.89 | 8980.28 | 8925.74 | 8948.36 | 8952.08
Chart: メッセージサイズ [B]
| 18 | 82 | 210 | 466 | 978 | 1234 | 1472 | 2002 | 4050 | 8146 | 16338 | 32722 | 65489
従来 | 75.73 | 345.42 | 873.36 | 1865.05 | 3829.51 | 4816.03 | 5657.57 | 5478.95 | 8396.32 | 9529.25 | 9537.45 | 9578 | 9605.1
P4 Shield | 73.24 | 331.59 | 846.61 | 1795.5 | 3687.9 | 4612.33 | 5449.23 | 5260.02 | 7907.31 | 9098.44 | 9096.75 | 9213.46 | 9233.53
Chart: 往復レイテンシ [us]
| TCP | UDP
従来 | 98 | 95
P4 Shield | 121 | 109
Notes: メッセージサイズについて補足 (〜約64KB)

## Slide 19: 実験2：通信性能（ホスト1）
機密VMを使用できるホストでユーザVMの通信性能を測定
  レイテンシはTCPで46%，UDPで53%増加
    P4 VMを非機密VMとして実行しても減少しなかった
    この差分はホスト1とホスト2の他の違いに起因している
  スループットは多くの場合でP4 Shieldのほうが高くなった
    ホスト1では従来システムの性能を十分に発揮できていない
Chart: 往復レイテンシ [us]
| TCP | UDP
従来 | 92 | 81
P4 Shield | 134 | 124
Chart: メッセージサイズ [B]
| 6 | 70 | 198 | 454 | 966 | 1222 | 1460 | 1990 | 4038 | 8134 | 16326 | 32710 | 65477
従来 | 36.52 | 421.81 | 97.77 | 1557.63 | 3829.4 | 2711.25 | 3108.87 | 4333.32 | 1550.56 | 4270.98 | 4581.19 | 2587.19 | 4562.35
P4 Shield | 44.3 | 343.44 | 667.54 | 1892.19 | 1737.02 | 2576.39 | 3330.26 | 3102.5 | 4037.98 | 4340.94 | 2780.85 | 2794.3 | 4776.86
Chart: メッセージサイズ [B]
| 18 | 82 | 210 | 466 | 978 | 1234 | 1472 | 2002 | 4050 | 8146 | 16338 | 32722 | 65489
従来 | 7.26 | 50.64 | 178.59 | 254.86 | 423.09 | 503.2 | 483.23 | 1867.01 | 118.88 | 9.63 | 275.72 | 0 | 358.92
P4 Shield | 20.87 | 122.9 | 357.51 | 506.96 | 1364.6 | 1789.53 | 2159.71 | 1729.17 | 1432.33 | 0 | 14.19 | 0 | 94.77

## Slide 20: 実験3：P4プログラムのバイパス検知
仮想スイッチにおいてP4プログラムの実行を一時的にバイパス
  任意のタイミングでP4 VMへのパケット転送を停止した
P4プログラムのバイパス中のみ攻撃が検知されることを確認
  P4プログラム実行数が送受信パケット数を下回ったことを検知
  ユーザVMへの転送時にパケットドロップが発生しても影響はなかった
仮想
スイッチ
P4 VM
ユーザ
VM
パケット
Chart: 経過時間 [s]
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60
P4プログラム実行数 | 10366.3333 | 10236.3333 | 10450.6667 | 10378 | 10492 | 10022.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3277 | 9862.6667 | 9997.6667 | 10103 | 10192 | 10328 | 10439 | 8748.3333 | 11366.6667
ユーザVMにおけるパケット処理数 | 10067.3333 | 9439 | 10182.6667 | 10071 | 10393.3333 | 8825 | 7952 | 13214.3333 | 12088 | 11315 | 12098 | 10922 | 9306.6667 | 8737.3333 | 8754.6667 | 9531.3333 | 9342 | 10137.3333 | 10256.3333 | 8826 | 9133.6667

## Slide 21: 関連研究
P4rt-OVS [Osiński+, Networking’20]
  仮想スイッチ内でuBPFを用いてP4プログラムを安全に実行
  uBPFランタイムに脆弱性があると仮想P4スイッチが侵害される恐れ
SGX-Box [Han+, APNet’17]
  Intel SGXを用いてミドルボックス内で安全に暗号通信を復号
  SB langと呼ばれる言語を用いて侵入検知などの処理を記述
EndBox [Goltzsche+, DSN’18]
  SGXを用いてミドルボックス機能をクライアント側で安全に実行
  エンクレイヴ内で暗号通信を行うことでEndBoxの利用を強制
Notes: 「NW経路上に配置してセキュリティ関連の処理を行うミドルボックス」

## Slide 22: まとめ
ユーザVM内の情報を利用できるように拡張したP4プログラムを P4 VMで安全に実行するP4 Shieldを提案
  P4 VMを機密VMとして実行することでユーザのP4プログラムを保護
  P4 VM内でuBPFを用いて，P4プログラムから仮想スイッチを保護
  P4プログラムにユーザVM内の情報を取得するAPIを提供
  P4 Shieldの動作と性能を確認
今後の課題
  機密VMを利用できるホストでの通信性能改善
  P4プログラムで利用可能な情報やAPIの追加
Notes: 機密VMを使用できるホストで，手を加えていない状態の従来の仮想スイッチと，機密VMでない通常のVMを用いて計測したスループット

## Slide 23: クラウドにおいてVM内情報を利用可能な P4プログラムの安全な実行
九州工業大学
岩井 正輝，光来 健一
Notes: 発表20+分，質疑応答10-分，計30分

## Slide 24: P4外部関数によるVM内情報の取得
VM内情報を取得するAPIをP4の外部関数として提供
  外部関数によりP4プログラムの外で定義された機能を利用可能
  C言語で定義し，uBPFバイトコードにコンパイル
外部関数はuBPFランタイム内のヘルパー関数を呼び出す
  uBPFランタイムが共有メモリにアクセス
  指定されたVM内情報をP4プログラムへ返却
P4 VM
P4プログラム
extern bit<8> get_tcp_mem();
if (get_tcp_mem() > THRESHOLD) {
︙
uBPFランタイム
uBPF
バイトコード
外部関数の
バイトコード
+
int get_tcp_mem(){
︙
}
外部関数
ヘルパー
関数
共有メモリ
Notes: 外部関数もuBPFバイトコードとして実行されるため，共有メモリにアクセスできない
uBPFランタイムに実装したヘルパー関数が代わりにアクセスし，情報をやり取りしている