## Slide 1: エンクレイヴとセキュリティモニタの連携によるIDSの安全な実行
九州工業大学
岩野空仁 光来健一

## Slide 2: Internet of Things (IoT) 機器への攻撃
IoT機器の普及が進んでおり、今後も増加が予想されている
  インターネットを介してサーバや他のデバイスと接続される
  企業だけでなく一般家庭でも家電や車などで幅広く利用されている
IoT機器は外部からの攻撃を受けるリスクが高い
  近年、IoT機器を標的としたサイバー攻撃の割合は高い傾向にある
  不正に侵入され、プログラムの改ざんや遠隔操作される事例も発生
Chart: サイバー攻撃対象の内訳 [NICT, 2025]
| 2024 | 2023 | 2022
IoT機器 | 31.3 | 36.6 | 31.5
Webサーバ | 4.3 | 4 | 4.5
Windows | 1.8 | 2.7 | 1.6
Redisなど | 0 | 5.3
その他 | 62.8 | 56.6 | 57.2
Notes: Wi-Fiルータ、プリンタ、テレビ、冷蔵庫、車
情報通信研究機構NICTの調査によると、サイバー攻撃の3割以上がIoT機器を対象としていることが明らかになって

## Slide 3: TEEを用いた侵入検知システム (IDS)
IoT機器のセキュリティ対策の一つとしてIDSが用いられている
  機器内のシステムの異常を検知し、管理者に対して通知を行う
  監視対象システム内に侵入されるとIDSを無効化される恐れ
隔離実行環境 (TEE) を用いてIDSを安全に実行する手法が提案
  TEEはCPUによって保護されたメモリ上でプログラムを安全に実行できる
  ArmなどのCPUベンダがそれぞれ提供
侵入者
OS
IDS
監視対象システム
IDS
IDS
TEE

## Slide 4: Arm TrustZoneを用いたIDSの保護
TrustZoneを用いてIDSを安全に実行することが可能 [Guerra+, QRS’18]
  隔離されたセキュアワールド (TEE) でIDSを実行し、盗聴・改ざんを防ぐ
  IDSは監視対象システムのメモリを解析してOSデータを監視
IDSの監視性能は高いが、IDSに与えられる権限が高すぎる
  セキュアワールドはシステムメモリに対するすべてのアクセス権限を持つ
  IDSが異常な動作をするとシステムメモリ上のOSデータを破壊される恐れ
IDS
Trusted OS
OS
アプリケーション
監視対象システム
セキュアワールド
監視
システムメモリ
破壊
Notes: メモリ破壊する

## Slide 5: エンクレイヴを用いたIDSの保護
別のTEEとしてエンクレイヴを用いることも可能 [Koga+, TrustCom’23]
  Intel SGXを用いてシステム内に作成される保護領域でIDSを安全に実行
  SGXエンクレイヴの権限は低いため、IDSがOSデータを破壊する恐れはない
監視オーバヘッドが大きく、IDSを無効化される恐れがある
  システムメモリにBIOS経由でアクセスし、データを暗号化して取得する必要
  侵入者はエンクレイヴを停止できるため、外部からIDSを監視する必要
BIOS
監視対象 システム
OS
エンクレイヴ
IDS
呼び出し
システムメモリ
取得
監視
Notes: SGXはプログラム実行開始時に電子署名が検査される
保護領域であるエンクレイヴに割り当てられたメモリは整合性が保証され、暗号化もされる
BIOSの呼び出しと、BIOSによるメモリデータの取得はシステム性能への影響が大きい
エンクレイヴとBIOSが通信する

## Slide 6: 提案：Keyspector
RISC-V Keystoneのエンクレイヴ内でIDSを安全に実行
  エンクレイヴのみでシステムメモリ上のOSデータを監視できるように拡張
  高い特権レベルで動作するセキュリティモニタがIDSの実行状態を監視
IDSには効率的な監視に必要かつ最小の権限のみを付与
  エンクレイヴに対してシステムメモリ全体の直接読み込みのみを許可
  IDSが異常な動作をしてもシステムメモリ上のOSデータは破壊できない
セキュリティモニタ
IDS
ランタイム
OS
アプリケーション
監視対象システム
エンクレイヴ
監視
状態
監視

## Slide 7: エンクレイヴにおけるシステムメモリの共有
従来はRISC-Vのエンクレイヴもシステムメモリにはアクセス不可
  PMPと呼ばれる標準ハードウェアを用いてメモリへのアクセスを制御
  セキュリティモニタがエンクレイヴへの切り替え時にPMPを設定
Keyspectorではシステムメモリを共有できるようにPMPを設定
  エンクレイヴへの切り替え時にシステムメモリの読み込み権限も付与
  OSデータの監視に必要のない書き込み権限は付与しない
システム
エンクレイヴ
システム実行中
エンクレイヴ実行中
メモリ
監視対象 システム
エンクレイヴ
IDS
監視対象 システム
エンクレイヴ
IDS
システム
エンクレイヴ
セキュリティモニタ
セキュリティモニタ
全ての権限
読み込み権限
権限なし
システム

## Slide 8: メモリ共有の制御
全エンクレイヴがシステムメモリを共有できると安全性が低下
  監視対象システムへの侵入者もエンクレイヴを作成可能
  エンクレイヴ経由でシステムメモリ全体の盗聴が可能
IDSが動作するエンクレイヴにのみシステムメモリの共有を許可
  セキュリティモニタがエンクレイヴ起動時にIDS等のハッシュ値を計算
  事前に登録されたハッシュ値と一致した場合のみ共有を許可
セキュリティ
モニタ
IDS
ランタイム
ハッシュ値
計算
比較
IDS用エンクレイヴ
正規のIDSのハッシュ値
盗聴用 プログラム
侵入者のエンクレイヴ
ハッシュ値
比較
計算

## Slide 9: リモートアテステーションを用いた共有制御
エンクレイヴのリモートアテステーション時にIDSの認証も行う
  IDSがセキュリティモニタからレポートを取得し、検証サーバへ送信
  検証サーバで正規のIDSの一覧とハッシュ値の比較を行う
IDS認証情報に基づいて、システムメモリの共有を制御
  正規のIDSであった場合、検証サーバは署名付きIDS認証情報を発行・返送
  セキュリティモニタが署名検証に成功した場合のみ、システムメモリを共有
監視対象システム
エンクレイヴ
セキュリティモニタ
検証サーバ
レポート
認証情報
IDS
正規のIDSのハッシュ値

## Slide 10: システムメモリ上のOSデータの監視
IDSはシステム内のOSの仮想アドレスを用いてOSデータを取得
  システムメモリには物理アドレスを用いてアクセスする必要
  システムメモリ上のページテーブルを参照して物理アドレスに変換
  ページテーブルの情報はセキュリティモニタを呼び出して取得
IDSはOSデータを解析することにより攻撃を検知
  例：特定のTCPポートへの通信や特定のプロセス名からマルウェアを検知
エンクレイヴ
IDS
ランタイム
セキュリティモニタ
ページテーブルの情報
監視対象システム
ページ
テーブル

## Slide 11: セキュリティモニタによるIDSの実行状態監視
監視
IDSの監視処理が閾値内に終了しなければ実行を妨害されたと判断
  IDSは監視処理の開始と終了をセキュリティモニタに通知
  閾値は実行環境における高負荷時の実行時間に基づいて適応的に決定
    外れ値判定の上限値を求める式Q3+(Q3-Q1)×1.5 (Qnは第n四分位数) を用いた
監視処理の間隔が設定値を逸脱していれば実行を停止されたと判断
  IDSは事前に実行間隔の設定値をセキュリティモニタに登録
待機
監視
開始
開始
終了
終了
•••
通常時
妨害
検知時
監視
開始
閾値
妨害
妨害と判断
開始
監視
待機
停止
検知時
強制停止
実行間隔
停止と判断
Notes: エンクレイヴは可用性が保証されない
定期的に実行することを想定
外れ値の上限

## Slide 12: 攻撃検知後の対処
NIC
メモリ
監視対象 システム
セキュリティ モニタ
信頼できるリモートホストにセキュリティレポートを通知
  リモートホストから定期的にセキュリティモニタに要求を送信
  IDSの実行ログと実行状態からなるレポートを暗号化して返送
即応的な対策として監視対象システムのネットワーク通信を遮断
  PMPの設定により、NICが使用するMMIO領域へのアクセスを禁止
  アクセスフォールト時にセキュリティモニタで読み書きをエミュレート
MMIO
アクセス
全ての権限
権限なし
エミュレート
プロセス
リモートホスト
レポート
ログ・状態
トラップ
要求
Notes: 多数のIoT機器を管理する環境では管理者が個々の通知を確認しそれぞれに対応するのには時間がかかる

## Slide 13: 実験
Keyspectorの有効性を確かめる実験を行った
  Linuxのprocファイルシステムの情報を取得するIDSをエンクレイヴ内で実行
  LLView [Ozaki+, CLOUD’23] を用いて、カーネルのコードをベースにIDSを開発
予備実験
  エンクレイヴ内でプロセスやソケットの情報など10種類の情報を取得できた
  監視対象システム内で取得した情報と一致することを確認
SiFive HiFive Unmatched Rev B | 
SoC | Freedom U740
メモリ | 16GB
OS | Linux 6.1.43
ファームウェア | OpenSBI 1.1
出典：SiFive, Inc.
Notes: LLViewフレームワークを用いることで、OSデータのアドレス変換を行うコードをコンパイル時に埋め込み
IDSがOSのソースコードを用いて監視対象システムのOSデータに透過的にアクセスすることを可能にしている
meminfo、tcp、drivers、プロセスの情報

## Slide 14: 実験1：性能
IDSがprocファイルシステムの情報を取得する時間を測定
  監視対象システム内でprocファイルシステムを読み出す従来手法と比較
  ファイルシステムアクセスが不要となり、従来手法とほぼ同程度の性能
IDSを動作させた状態でCoreMark-PROベンチマーク性能を測定
  IDSによる性能低下率は約7%で、従来手法とほぼ同程度
Chart: 取得時間 (ms)
td | 0.014013
ksp | 0.014013
従来手法
Keyspector
システム情報の取得時間
Chart: 総合スコア
 | 2020.735
 | 1873.15
 | 1887.288
従来手法
Keyspector
IDSなし
ベンチマーク性能
7%

## Slide 15: 実験2：IDSへの攻撃の検知
改ざんしたIDSがシステムメモリを盗聴できないことを確認
  IDSの認証に失敗し、システムメモリへのアクセスが許可されなかった
  リモートアテステーションにかかる時間がIDSの認証により42倍に増加
IDSの実行を妨害する攻撃を検知できることを確認
  IDSが動作するエンクレイヴの不正終了を検知
  大量の割り込みによるIDSのスケジューリングの妨害を検知
Chart: 処理時間 (ms)
従来 | 0.0064676
Keyspector | 0.2754
従来手法
Keyspector
改ざんしたIDSの実行結果
リモートアテステーションの処理時間
42×

## Slide 16: まとめ
RISC-V Keystoneのエンクレイヴとセキュリティモニタを連携させることでIDSを安全に実行するKeyspectorを提案
  IDSが動作するエンクレイヴからシステムメモリに直接アクセス
  システムメモリを共有可能なエンクレイヴを制限
  IDSの実行状態監視により実行の妨害を検知
  オーバヘッドが小さく、IDSへの攻撃を検知できることを確認
今後の課題
  複数IDSの実行に対応し、システム性能への影響を調査
  IOPMPを用いてDMAを悪用したエンクレイヴのメモリに対する攻撃を防ぐ