## Slide 1
2026/2/19
九州工業大学 情報工学部 情報・通信工学科
光来研究室
24222211 松下 淳平
ユニバーサルTEEアーキテクチャにおける
ソフトウェア定義SEVの実現

## Slide 2: 機密情報の保護の必要性
様々なプラットフォーム上で機密情報が流通
  クラウド、PC、スマートフォン、IoTデバイスなど
  様々な攻撃によって機密情報がセキュリティリスクにさらされている
内部犯により機密情報が盗聴・改ざんされる恐れ
  OSやハイパーバイザの特権を悪用し、プロセスや仮想マシン (VM) を攻撃
  信頼できないOSやハイパーバイザから機密情報を保護する必要
ハイパーバイザ
内部犯
盗聴・改ざん
機密情報
プロセス
VM
機密情報
OS

## Slide 3: 隔離実行環境 (TEE)
論理的に隔離された安全で信頼できる実行環境をCPUが提供
  暗号化や整合性検査、アクセス制御を用いてプロセスやVMなどを保護
  例：Intel SGX, AMD SEV, Arm TrustZone, RISC-V Keystoneなど
必要かつ十分な機能を持つTEEを利用できるとは限らない
  CPUベンダによって想定する保護モデルが異なる
  現状はベンダごとに互換性のない様々なTEEが提供されている
信頼できる
ハードウェアやファームウェア
信頼できないOS
保護する
プロセス
その他の
プロセス
信頼できる
ハードウェアやファームウェア
信頼できないハイパーバイザ
保護するVM
その他のVM

## Slide 4: ユニバーサルTEEアーキテクチャ (UTA) [石川+, OS研‘25]
様々なTEEを柔軟に構成できるTEEアーキテクチャ
  必要とされる保護モデルに応じて適切なTEEを提供
  ソフトウェア定義TEEにより多様なTEEをモジュールとして提供可能
AMD SEVの機能がUTAのモジュールとして実現可能かは不明
  VM内で動作するソフトウェアの真正性を保証する必要
  VMへのメモリの整合性を保証する必要
CPU機能抽象化レイヤ
TrustZone
モジュール
SGX
モジュール
SEV
モジュール
Keystone
モジュール
TEE実現レイヤ
新しいTEEハードウェア
鍵管理
暗号化
メモリ保護
・・・
機能選択
統合
制御

## Slide 5: 提案：Software Defined-SEV (SD-SEV)
UTAのSEVモジュールをRISC-Vのセキュリティモニタとして実現
  最も高い特権レベルで動作させ、セキュリティモニタを隔離
  CPUのSEVの機能とAMDセキュアプロセッサの機能をエミュレーション
セキュリティモニタをハイパーバイザとVMから呼び出して利用
  ハイパーバイザはSBIコールを用いて直接呼び出し
  VMは未定義命令を実行してセキュリティモニタでトラップ
AMD-SP
VM
UTAで実現
ハイパーバイザ
ハイパーバイザ
VM
Mモード
HSモード
VSモード
VUモード
SD-SEV
セキュリティモニタ
SEV
CPU
SBI
コール
未定義命令

## Slide 6: VM起動時のソフトウェアの計測・検証
VMのメモリにロードされたソフトウェアの初期状態を計測
  VM内で動くソフトウェアが改ざんされていないことを保証するのに利用
  メモリのページごとにハッシュ値を連鎖的に計算
VMにロードされたソフトウェアが改ざんされていないか検証
  事前に計測した署名付きハッシュ値と比較し、異なれば改ざんを検知
  外部サーバでの検証用にハッシュ値を含むレポートをVMに提供
SD-SEV
計測
VM
ハッシュ値
ハイパーバイザ
ロード
一致するか？
予め計算したハッシュ値
署名
有効か？
ユーザ
検証
ソフトウェア

## Slide 7: メモリ割り当ての整合性のチェック
リバースマップテーブル (RMP)へのメモリページの登録・有効化
  ハイパーバイザがVMの作成時にメモリ割り当て情報を登録
  VMがメモリページを有効化することで割り当てを確定
メモリアクセス時にRMPの登録内容と整合しているかチェック
  UTAの機能を用いて例外を発生させ、セキュリティモニタでRMPチェック
  メモリ割り当ての変更、所有者以外からのアクセスなどを検知
RMP
HPA→GPA
所有者：VM
SD-SEV
VM
ハイパーバイザ
登録
有効化
GPA
HPA

## Slide 8: 実験1：動作確認
VM起動時のメモリの真正性が保証されることを確認
  改変したOSをVMにロードした際に、セキュリティモニタで改変を検知
VMへのメモリ割り当ての整合性が保証されることを確認
  VM内でメモリ割り当てを変更すると、RMPと整合しないため不正を検知
  2つのVM間でメモリを入れ替えても、所有者が変わるためアクセスに失敗
セキュリティモニタ | OpenSBI 1.6
ハイパーバイザ | Xvisor 0.3.2
OS | Linux 6.15
OS改変の検知
メモリ割り当てを変更する攻撃の例
GPA1
HPA1
ハイパーバイザの
物理メモリ
VMの物理メモリ
HPA2
アドレス変換
GPA2
HPA2→GPA2
HPA1→GPA1
RMP

## Slide 9: 実験2：VMの性能への影響
Chart: 時間 (s)
| 従来 | SD-SEV
VM作成 | 1.2254 | 7.1027
BIOS起動 | 0.012844 | 0.024128
OS起動 | 1.1598 | 6.1447
VMの作成からOSの起動までの時間が5.5倍に増加
  RMPへのページ登録、有効化、メモリアクセス時のRMPチェックの影響
Sysbenchを用いてVMのメモリアクセス性能を測定
  読み込み性能が29%，書き込み性能が25%低下
  メモリアクセス時のRMPチェックによるオーバヘッド
起動時間
Chart: アクセス性能 (MiB/s)
| read | write
従来 | 184.45 | 182.6867
SD-SEV | 131.63 | 137.78
CPU | Intel Core i7-14700
メモリ | 32GB
エミュレータ | QEMU 10.0.50

## Slide 10: まとめ
AMD SEVの機能をUTAのモジュールとして実現するソフトウェア定義SEV (SD-SEV)を提案
  保護されたセキュリティモニタにおいてSEVをエミュレーション
  VMにロードされたソフトウェアの計測・検証
  VMへのメモリ割り当ての登録・有効化およびメモリアクセス時チェック
  起動性能やメモリアクセス性能は従来システムと比較して低下
今後の課題
  外部サーバで計測結果を検証するリモートアテステーションの実現
  ソフトウェアの改ざん検知時にVMの起動を許可しない仕組みの実現