## Slide 1: Arm CCAのRealm VMを 活用した隔離環境での システム監視
九州工業大学
高巣雄大 光来健一

## Slide 2: システムへの攻撃
あらゆるシステムがインターネットに接続
  クラウド、IoT、エッジデバイスなど
  脆弱性や設定ミスを利用したシステムへの侵入が増加
侵入検知システム(IDS)を用いて攻撃を検知する必要
  機械学習を用いた高度なIDSが用いられるようになっている
  監視対象システム内でIDSを動かすと無効化されてしまう可能性
監視対象システム
IDS
攻撃者

## Slide 3: Intel SGXを用いたIDSの保護
エンクレイヴ内でIDSを隔離実行 [Shih+, SDN-NFV'16] [Koga+, TrustCom’23]
  エンクレイヴはアプリケーション内に作成される保護領域
  OSが攻撃を受けてもIDSを保護できる
エンクレイヴ内で高度なIDSを実行するのは難しい
  エンクレイヴ内では複数プロセスを実行することができない
  システムメモリやデバイスにアクセスするにはエージェントが必要
BIOS
エンクレイヴ
OS
IDS
監視対象システム
エージェント
監視

## Slide 4: RISC-V Keystoneを用いたIDSの保護
エンクレイヴ内のIDSがシステムメモリを直接監視 [Iwano+, PRDC’25]
  IDSが動作するエンクレイヴにのみシステムメモリへのアクセスを許可
  SGXよりエンクレイヴの独立性が高く、軽量OSが動作
動作させることができるIDSには制約がある
  エンクレイヴ内では動作する軽量OSは通常のOSとは大きく異なる
  軽量OS上では一つのプロセスしか動かせない
セキュリティモニタ
アプリケーション
OS
軽量OS
IDS
Mモード
Sモード
Uモード
エンクレイヴ
監視対象システム
監視

## Slide 5: Arm TrustZoneを用いたIDSの保護
独立したセキュアワールドでIDSを安全に実行 [Guerra+, QRS’18]
  ノーマルワールドから攻撃を受けず、システムメモリにアクセス可能
  Trusted OS上で複数のプロセスを動作させることが可能
セキュアワールドで高度なIDSを安全に実行するのは難しい
  Trusted OSは通常のOSと比べて機能が限られる
  物理メモリ全体とすべてのデバイスにアクセス可能な高い権限を持つ
アプリケーション
OS
IDS
Trusted OS
TA
メモリ
デバイス
セキュアワールド
ノーマルワールド
監視

## Slide 6: 機密VMを用いたIDSの保護
機密仮想マシン(VM)を用いれば高度なIDSを安全に実行可能
  既存の汎用OSやライブラリ、GPUを利用可能
  複数プロセスを用いるIDSにも対応
エージェント経由でシステムメモリにアクセスする必要
  VMを監視する場合にはエージェントの保護が可能 [Schwarz+, Security'24]
  ホストを監視する場合にはエージェントを保護するのが難しい
IDS
OS
システム
エージェント
監視対象VM
機密VM
監視

## Slide 7: 提案：CCAmonitor
Arm CCAの機密VMを用いて高度なIDSを安全に実行
  機密VM (Realm VM)はCCAで導入されたRealmワールドで動作
  Realmワールドはセキュアワールドと比べて低い権限しか持たない
  既存のOSやアプリケーションが実行可能
IDSはエージェントを用いずにノーマルワールドを監視
  Realmワールドはノーマルワールドのメモリに直接アクセス可能
Realm VM
OS
アプリケーション
IDS
ノーマルワールド
Realmワールド
監視
ゲストOS

## Slide 8: システム構成
Realm VMはRealm Management Monitor (RMM)上で動作
  ノーマルワールドのハイパーバイザはRMM経由でRealm VMを制御
  Realm VM内で動作する既存のゲストOS上でIDSを実行
IDSはノーマルワールドのOSデータを取得して監視
  RMMがノーマルワールドのメモリ上のOSデータを読み出す
  IDSはRMM経由でOSデータを取得
Realm VM
RMM
OS/ハイパーバイザ
アプリケーション
IDS
ノーマルワールド
Realmワールド
OS
OSデータ

## Slide 9: IDSと監視対象システムの相互保護
ノーマルワールドからIDSへの攻撃を防ぐことができる
  Realmワールドのメモリはノーマルワールドから隔離されている
  ハイパーバイザによるRealm VMの停止はRMMで検知
IDSからノーマルワールドへの攻撃を防ぐこともできる
  Realm VMはシステムメモリやデバイスに直接アクセスできない
  システムメモリのアクセス範囲はRMMで制限し、読み出しのみ許可
Realm VM
RMM
OS/ハイパーバイザ
アプリケーション
IDS
ノーマルワールド
Realmワールド
デバイス
システムメモリ

## Slide 10: ns_memデバイス経由のOSデータ取得
ns_memデバイス経由でノーマルワールドのOSデータを取得
  ns_memはRMM経由でOSデータを取得する独自のデバイス
  preadのオフセットに仮想アドレスを指定してOSデータを取得
複数ページ分のOSデータを一括取得することにより高速化
  ゲストOSやRMMの呼び出し回数を減らしてオーバヘッドを削減
  一括取得したページのデータはキャッシュに格納して必要な時に利用
RMM
ns_memデバイス
キャッシュ
IDS
ゲストOS
pread
Realm VM
ノーマルワールド
OS
OSデータ

## Slide 11: RMMの呼び出し
ゲストOSはRealm Service Interface (RSI)でRMMを呼び出す
  IDSが指定したバッファと同じサイズのカーネルバッファを確保
  カーネルバッファの仮想アドレスを中間物理アドレスに変換して指定
RMMが取得したOSデータをIDSへ返す
  RMMによってOSデータがカーネルバッファに書き込まれる
  それをゲストOSがIDSのバッファにコピー
ns_memデバイス
IDS
ゲストOS
Realm VM
カーネルバッファ
バッファ
RMM
OSデータ
コピー
ノーマルワールド
OS
書き込み
RSI

## Slide 12: Realm VMのメモリのマッピング
RMMからゲストOSのカーネルバッファにアクセス可能にする
  Realm VMごとに用意されるRealm Translation Table (RTT)を利用
  Realm VMの中間物理アドレスを物理アドレスに変換
  物理アドレスに対応するグラニュール(物理ページ)を取得
グラニュールをRMMの仮想アドレス空間に一時的にマッピング
  OSデータを書き込んだ後でアンマップ
RTT
OSデータ
IDS
ゲストOS
マップ
中間物理アドレス
Realm VM
RMM
ノーマルワールド
OS
書き込み
カーネルバッファ

## Slide 13: ノーマルワールドのメモリへのアクセス
RMMがOSデータの仮想アドレスを物理アドレスに変換
  ノーマルワールドのOSのページテーブルを利用
    Realmワールドへの切り替え時に保存される情報を用いて特定
  ページテーブルエントリ(PTE)を順にたどって物理アドレスを取得
物理アドレスに対応するメモリデータにアクセス
  物理アドレスを用いるPTEにはアドレス変換なしでアクセス可能
RMM
物理アドレス
IDS
ゲストOS
Realm VM
仮想アドレス
ノーマルワールド
OS
ページテーブル
アクセス

## Slide 14: デマンドマッピングによるアクセス
RMM
ページ
IDS
ゲストOS
Realm VM
ノーマルワールド
OS
ページテーブル
マップ
カーネルバッファ
コピー
標準ではノーマルワールドのメモリをその都度マッピング
  メモリデータの物理アドレスに対応するグラニュールを取得
  グラニュールをRMMの仮想アドレス空間に一時的にマップ
マップしたメモリ上のデータをコピーした後でアンマップ
  OSデータの場合は4KB、PTEの場合は8バイトをコピー
  複数ページを一括取得する場合はマップ・アンマップを繰り返す

## Slide 15: プリマッピングによる高速化
RMM起動時にノーマルワールドのメモリ全体をマッピング
  Monitorから渡されるブートマニフェストからメモリ情報を取得
  RMMのページテーブルにノーマルワールドの物理メモリ領域を登録
メモリデータの物理アドレスからマッピング先のアドレスを計算
  グラニュールをマップ・アンマップする必要がない
  データ取得時のオーバヘッドを削減
RMM
メモリ全体
IDS
ゲストOS
Realm VM
ノーマルワールド
OS
ページテーブル
マップ
カーネルバッファ
ブートマニフェスト
Monitor
ページテーブル
コピー

## Slide 16: IDSによる透過的なOSデータアクセス
LLView [Ozaki+, APSys’19] を用いてOSデータに透過的にアクセス
  IDSをカーネルモジュールのように記述
  コンパイル時にns_memデバイスにアクセスする処理を埋め込む
procファイルシステムの情報を取得するIDSを開発
  プロセスやTCPソケットなどのシステム情報を取得可能
  Linuxカーネルのprocファイルシステムのソースコードを利用
LLView
pid = task->pid;
pread(fd, data, 8192, va);
pid = data[32];
IDSのプログラム
変換後のプログラム

## Slide 17: 実験
CCAmonitorの有効性を確かめる実験を行った
  開発したIDSを用いてRealm VMでprocファイルシステムの情報を取得
  CCAに対応した実機がまだないため、QEMU上で実行
比較対象
  ノーマルワールド内でprocファイルシステムを読み出す従来IDS
ホスト | 
CPU | Core i7-14700
メモリ | 32GB
OS | Linux 6.14
ノーマルワールド | 
Arm CPU数 | 4コア
メモリ | 8GB
OS | Linux 6.15
Realm VM | 
仮想CPU数 | 2コア
メモリ | 512MB
OS | Linux 6.15

## Slide 18: 実験1：一括取得するページ数の影響
IDSが一括取得する最適なページ数を調査
  一括取得するページ数を変えながら情報を取得する時間などを測定
2ページを一括取得する時に取得時間が最小
  RSI呼び出しは一括取得するページ数を増やすと減少
  取得する合計ページ数の増加によりオーバヘッドが増加
Chart: 一括取得ページ数
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
取得時間 [ms] | 391 | 354 | 361 | 370 | 396 | 387 | 411 | 406 | 440 | 438
Chart: 一括取得ページ数
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
呼び出し回数 | 334 | 218 | 189 | 160 | 160 | 152 | 148 | 125 | 126 | 126
Chart: 一括取得ページ数
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
取得ページ数 | 334 | 434 | 559 | 628 | 784 | 892 | 1018 | 979 | 1094 | 1215
取得時間
取得した合計ページ数
RSI呼び出し回数

## Slide 19: 実験2：取得時間
CCAmonitorでの取得時間を従来手法と比較
  メモリアクセスのオーバヘッドのために5.3〜5.9倍に増加
  プリマッピングはデマンドマッピングより11%だけ高速
ns_memデバイスの読み出しにかかる時間の内訳を測定
  ns_memデバイスからIDSにメモリデータをコピーする時間が長い
Chart: 取得時間 [ms]
| 従来手法 | デマンド マッピング | プリマッピング
取得時間 | 60 | 354 | 318
Chart: 取得時間 [μs]
| 2
VMアドレス変換 | 23.04
VMマップ/アンマップ | 4.07
NWアドレス変換 | 21.63
NWマップ/アンマップ | 2.54
RMM内コピー | 3.28
VM内コピー | 95.32
-11%
5.3-5.9x

## Slide 20: 実験3：システム性能への影響
Chart: 10000 loops/s
| IDSなし | IDSあり
 | 608.5169 | 606.3065
ノーマルワールド内でDhrystoneとSTREAMを実行
  CPU性能とメモリ性能への影響を測定
  Realm VM内のIDSを動作させない場合と動作させる場合を比較
IDSの実行によりシステムの性能に影響
  システムのCPU性能が0.5%低下、メモリ性能が最大17%低下
Chart: メモリ帯域 [MB/s]
| Copy | Scale | Add | Triad
IDSなし | 2004.52 | 858.86 | 1107.77 | 794.6
IDSあり | 2077.19 | 816.57 | 918.88 | 762.9
-0.5%
3.6%
-4.9%
-17%
-3.9%

## Slide 21: まとめ
Arm CCAのRealm VMを用いて高度なIDSを安全に実行するCCAmonitorを提案
  Realm VM内でIDSを動作させノーマルワールド内のシステムを監視
  エージェントを用いず、IDSと監視対象システムを相互に保護可能
  IDSはRMMを介してノーマルワールドのOSデータを取得
  procファイルシステムの情報を取得する性能を測定
今後の課題
  IDSにノーマルワールドの物理メモリ全体をマッピングして直接監視
  RMMでRealm VMの動作をチェック
  Realm VMで機械学習などを用いた高度なIDSを動作させる