## Slide 1: AF_XDPとP4 VMを用いた 透過的かつ柔軟なパケット転送制御
九州工業大学 情報工学部
情報・通信工学科
光來研究室
23222204 田代滉太
Notes: AF_XDPとP4 VMを用いた透過的かつ柔軟なパケット転送制御
と題しまして，光来研究室B4の田代が発表させていただきます．

## Slide 2: 仮想P4スイッチ
P4言語を用いてプログラム可能なネットワークスイッチ
  パケットのヘッダ解析・フィルタ・書き換えなどを自由に定義可能
  対応するスイッチの登場を待つことなく新たな技術を利用可能
仮想マシン (VM) 向けの仮想P4スイッチも開発
  P4プログラムを仮想スイッチに動的にロードすることが可能
  VMが送受信するすべてのパケットの転送時にP4プログラムを実行
VM
VM
VM
仮想スイッチ
P4プログラム
Notes: 近年，P4言語を用いてプログラム可能なネットワークスイッチが登場しました．
パケットのヘッダ解析，フィルタリング，書き換えなどを自由に定義可能で対応するスイッチの登場を待つことなく新しい技術を利用可能です．
また，仮想マシン向けの仮想P4スイッチも開発されています．
P4プログラムを仮想スイッチに動的にロードすることが可能で，VMが送受信するすべてのパケットの転送時にP4プログラムを実行することができます．

## Slide 3: ユーザによるP4プログラムの利用と課題
P4プログラムをユーザがロードできれば，柔軟な転送制御が可能
  現状は仮想スイッチの管理者のみがロード可能
  VM内の情報も利用できればよりきめ細かいパケット処理が可能
クラウドでは仮想スイッチとP4プログラムが互いを信頼できない
  クラウドの仮想スイッチがユーザのP4プログラムを盗聴・改ざん
  ユーザのP4プログラムがクラウドの仮想スイッチを攻撃
VM
仮想スイッチ
P4プログラム
VM内情報
クラウド
ユーザ
Notes: また，ユーザによるP4プログラムの利用も考えられています．
現状は．スイッチの管理者のみがP4プログラムをロード可能です．
VMを利用するユーザがロードできるようになれば，柔軟な転送制御が可能になります．
さらに，ユーザのVM内情報を利用することができれば，よりきめ細かいパケット処理が可能になります．
しかし，課題もあります．
それは，これらが提供されるクラウドでは，仮想スイッチとP4プログラムが互いを信頼できないという点です．
クラウドの仮想スイッチがユーザのP4プログラムを盗聴したり，改竄したり，
逆にP4プログラムがクラウドの仮想スッチを攻撃したりする恐れがあります．

## Slide 4: 先行研究：P4 Shield [Iwai＋，CCWC'26]
P4プログラムをユーザごとの専用VM（P4 VM）で実行
  P4 VMを機密VMとして隔離実行し，クラウドによる盗聴・改ざんを防止
  P4プログラムの影響をP4 VM内に閉じ込め
しかし，仮想スイッチへの依存度が高く，汎用性が低い
  仮想スイッチが受信したパケットをP4 VMに転送
  実装がOpen vSwitchに強く依存しており，汎用的な利用が難しい
仮想スイッチ
ユーザVM
NIC
P4 VM
P4
プログラム
VM内情報
Notes: 以上の課題を解決するために，先行研究ではP4 Shieldが提案されています．
P4 Shiledでは，P4プログラムをユーザごとの専用のVM（P4 VM）で実行します．
P4 VMは，機密VMとして隔離実行され，クラウドによる盗聴や改ざんを防止します．
さらに，P4プログラムの影響をP4 VMに閉じ込めることができ，
互いに信頼できない仮想スイッチとP4プログラムを安全に実行することができます．
しかし，P4 Shieldは仮想スイッチへの依存度が高く，汎用性が低いという問題点があります．
仮想スイッチが受信したパケットを仮想スイッチがP4 VMに転送しているため，
実装がOpen vSwitchに強く依存しており，汎用的な利用が難しいです．

## Slide 5: 提案：TransP4
仮想スイッチの代わりにOSカーネル内でP4 VMにパケットを転送
  パケットの送受信を行うデバイスドライバ層で実現
  仮想スイッチを拡張する必要がなく，OVS以外にも対応可能
仮想スイッチは既存のAF_XDPソケットAPIを利用可能
  パケットをコピーすることなく，デバイスドライバと直接やり取り
  パケットの送受信処理の途中で透過的にP4プログラムを実行
仮想スイッチ
ユーザVM
NIC
ドライバ
P4 VM
P4
プログラム
VM内情報
Notes: そこで私は，透過的かつ柔軟なパケット転送制御を実現するTransP4を提案します．
先行研究では， パケットを仮想スイッチがP4VMに転送していましたが，TransP4では，仮想スイッチの代わりに，OSカーネル内でP4VMに転送します．
パケットの送受信を行うデバイスドライバ層で転送するため，仮想スイッチを拡張する必要がなく，OVS以外にも対応が可能です．
そして，仮想スイッチは既存のAF_XDPソケットAPIを利用可能です．
従来のAF_XDPと同様にパケットをコピーすることなく，仮想スイッチは，デバイスドライバと直接パケットのやり取りをします．
AF_XDPのパケット送受信処理の途中でP4 VMへ転送することで，仮想スイッチに対して透過的にP4プログラムを実行できます．

## Slide 6: P4 VM経由のパケット送信
仮想スイッチは従来通り，送信パケットをUMEMに格納
  ただし，このUMEM領域は共有メモリ上に作成され，P4 VMと共有
  P4 VMが転送と判定した場合，NICがそのパケットを直接DMAで転送
UMEM上のパケットを指すディスクリプタをTXリングに書き込み
  ドライバはそれをP4 VMと共有するP4-RXリングに書き込み
  P4 VMはUMEM上のパケットを参照し，転送可否をP4-TXリングで返却
仮想スイッチ
ドライバ
P4 VM
P4
プログラム
TX
リング
P4-RXリング
NIC
パケット
UMEM
P4-TXリング
Notes: ここからは，パケット送信と受信に分けてTransP4の動作を説明します．
まず，送信です．
仮想スイッチは従来通り，送信するパケットを仮想スイッチのメモリであるUMEMに格納し，TXリングと呼ばれるリングバッファにUMEM上のパケットを指すディスクリプタを書き込みます．
@
このUMEMは，共有メモリ上に作成し，P4 VMとあらかじめ共有しています．
ドライバがTXリングからディスクリプタを取り出し，P4 VMにパケットを渡すためのP4-RXリングに書き込みます．
@
P4 VMはP4-RXリングからディスクリプタを受け取り，それを使ってUMEM上のパケット本体を参照し，P4プログラムを実行します．
@
P4プログラムによって転送の可否が処理され，その結果をP4-TXリングでドライバに返却します．
@@
ドライバは，その結果を元に，転送するパケットのディスクリプタをNICに渡し，送信が行われます．

## Slide 7: P4 VM経由のパケット受信
仮想スイッチは従来通り，UMEMから受信パケットを取得
  UMEMにはNICがパケットをDMAで書き込み
RXリングからUMEM上のパケットを指すディスクリプタを取得
  ドライバは受信処理時にまず，ディスクリプタをP4-RXリングに書き込み
  P4 VMはUMEM上のパケットを参照し，転送可否をP4-TXリングで返却
  判定が転送の場合，ドライバはディスクリプタをRXリングに書き込み
仮想スイッチ
ドライバ
P4 VM
P4
プログラム
RX
リング
P4-RXリング
NIC
パケット
UMEM
P4-TXリング
Notes: 次は，受信です．
まず，受信したパケットはNICがUMEMにDMAで書き込みます．
@
ドライバは，受信したパケットのディスクリプタをP4-RXリングに書き込みます．
@
それを元に，P4VMはUMEM上のパケットを参照して，P4プログラムによって転送の可否を決めます．
@
その結果を，P4-TXリング経由でドライバに返却し，判定が転送であるパケットのディスクリプタをRXリングに書き込みます．
@@
仮想スイッチは従来通り，そのディスクリプタを元にUMEM上のパケットを受信します．
@

## Slide 8: 実験1：動作確認
TransP4を用いてパケットフィルタリングが行えることを確認
  VM内情報に基づいてICMPパケットを破棄するP4プログラムをロード
  ネットワーク利用率を模した値を共有メモリ経由でユーザVMから取得
  仮想スイッチとしてOpen vSwitch（OVS）3.5.0を使用
利用率が設定値を超えた時にICMPパケットが破棄された
 | ホスト
CPU | Intel Core i7-14700
メモリ | 32GB
OS | Linux 6.8
ハイパーバイザ | QEMU-KVM 6.2.0
 | P4 VM | ユーザVM
仮想CPU | 6 | 2
メモリ | 4GB | 4GB
OS | Linux 5.15 | Linux 5.15
仮想
スイッチ
ユーザ
VM
NIC
ドライバ
P4 VM
共有
メモリ
利用率
❌
ICMP
Notes: TransP4の有用性を調べる実験を行いました．
実験1として，TransP4で実際にパケットフィルタリングが行えることを確認しました．
VM内情報に基づいてICMPパケットを破棄するP4プログラムをP4 VMにあらかじめロードしています．
P4 VMは，ネットワーク利用率を模した値を共有メモリ経由でユーザVMから取得し，P4プログラムを実行します．
実験の結果，利用率が設定値を超えたタイミングでICMPパケットが正しく破棄されることを確認しました．

## Slide 9: 実験2：通信性能
ユーザVMの通信性能をP4 VMを使わない従来システムと比較
  レイテンシはTCPで53％，UDPで65％増加
    P4 VMにパケットを転送してP4プログラムを実行するオーバヘッド
  スループットはUDPで1%未満の低下
    TCPでは現状，通信が安定しないが，安定時には1%未満の性能低下
Chart: TCP UDP
従来手法 | 111.8 | 102.9
TransP4 | 170.8 | 170
Chart: メッセージサイズ [B]
| 18 | 82 | 210 | 466 | 978 | 1234 | 1472 | 2002 | 4050 | 8146 | 16338 | 32722 | 65489
従来手法 | 103.864 | 472.47 | 1211.331 | 2581.884 | 5266.824 | 6601.294 | 7736.29 | 7267.905 | 9551.933 | 9575.026 | 9583.082 | 9602.399 | 9612.168
TransP4 | 104.616 | 475.059 | 1214.284 | 2593.458 | 5268.806 | 6618.008 | 7758.03 | 7318.927 | 9559.07 | 9574.014 | 9584.55 | 9605.121 | 9614.115
Notes: 実験2では，ユーザVMの通信性能をP4 VMを使わない従来システムと比較しました．
レイテンシは，左の図に示す通り，TCP通信で53%，UDPで65%増加しました．
これは，P4 VMにパケットを転送してP4プログラムを実行するオーバヘッドによるものです．
スループットは，右の図に示す通り，UDP通信で1%未満の低下に押されられました．
TCP通信では現状通信が安定しませんが，安定時には1%未満の性能低下でした．

## Slide 10: まとめ
OSカーネル内でパケットをP4 VMに転送することで透過的かつ 柔軟なパケット転送制御を実現するTransP4を提案
  デバイスドライバ層でパケットをP4 VMへ転送
  仮想スイッチは既存のAF_XDPソケットAPIを利用可能
  P4プログラムの動作を確認し，ユーザVMの性能を測定
今後の課題
  TCPの通信が不安定になる問題を解決
  仮想スイッチがUMEMを完全に透過的に扱えるように改良
Notes: まとめです．
OSカーネル内でパケットをP4 VMに転送することで透過的かつ柔軟なパケット転送制御を実現するTransP4を提案しました．
デバイスドライバ層でパケットをP4 VMへ転送することで，仮想スイッチは，既存のAF_XDPソケットAPIを利用可能です．
TransP4の動作を確認し，P4 VMを経由した時のユーザVMの性能を測定しました．
今後の課題は，
TCPの通信が不安定になる問題の解決と仮想スイッチがUMEMを完全に透過的に扱えるように改良することです．

## Slide 11: AF_XDPとP4 VMを用いた 透過的かつ柔軟なパケット転送制御
九州工業大学 情報工学部
情報・通信工学科
光來研究室
23222204 田代滉太
Notes: 以上で終わります．ありがとうございました．

## Slide 12
Notes: XDPとは，
Linuxの早い段階でパケットを処理できる仕組みでeBPFプログラムを実行できる
PASS，DROP，REDIRECTができる
今回は，AF_XDPの基盤としてXDPを使っている（AF_XDPのzero-copy機構を利用するためにXDPソケットを用いている）
ユーザが複数の場合は？
まだ詰めきれていないが，キューを増やしてそれぞれに対応するP4 VMを作成し，XDPでリダイレクトして割り振る．
けどこれだと，上限がキューの最大値まで（今のNICは32個）．そして並列的に使えなくなる．

## Slide 13: AF_XDP
Linuxが提供する高速パケット処理機構
  ソケットを用いてNICドライバとの間で直接パケットをやりとり
    RXリング／TXリングを用いて，ディスクリプタのみをやり取り
    パケット受信時にはXDPプログラムを実行して受信先を振り分け
  NICはプロセスのUMEM領域を用いてDMAでパケットを送受信
    カーネルを介さないゼロコピー通信を実現
ユーザ空間
UMEM
プロセス
カーネル空間
XDP
ドライバ
NIC
DMA
RXリング
TXリング

## Slide 14: P4 VMの処理遅延の影響
P4 VMのP4ランタイムで意図的に処理遅延を入れて影響を調査
  0.1μs ~ 100μs
レイテンシは，遅延に応じて増加
スループットは1μsまでは影響が見られない
Chart: P4 VM 遅延 [μs]
| 0.1 | 1 | 2 | 10 | 50 | 100
パケットサイズ 18B | 100.165 | 100.973 | 65.101 | 14.2 | 2.96 | 1.521
パケットサイズ 1472B | 7513.597 | 7550.497 | 5342.396 | 1156.448 | 237.259 | 119.474
Chart: P4 VM 遅延 [μs]
| 0.1 | 1 | 2 | 10 | 50 | 100
TCP | 146.6 | 152.7 | 156.8 | 166.8 | 250.3 | 353.1
UDP | 143.2 | 150.5 | 150.3 | 155.3 | 250.3 | 345
Notes: P4 VMの処理遅延の影響
P4 VMに意図的に処理遅延を入れてシステムへの影響を調査しました．
遅延は，1パケット処理ごとに，0.1μ~100us入れて違いを確認しました．
レイテンシでは，遅延に応じて増加しているのがわかります．
スループットは，高パケットレート，低パケットレートどちらでも，0.1usまでは影響が見られないがそこからは，遅延の増加に対してべき乗的に低下する

## Slide 15: TCPの通信不安定性について
UMEMの再利用でエラーが起き，NICがリセット
意図的にP4 VMに1μsの処理遅延を入れると安定
  ６Bの高パケットレート通信でも安定
P4 VMの処理遅延によって最大スループット低下
  従来手法では9.4Gbpsだが，8.2Gbpsまで低下（約13%）
Chart: メッセージサイズ [B]
| 6 | 70 | 198 | 454 | 966 | 1222 | 1460 | 1990 | 4038 | 8134 | 16326 | 32710 | 65477
従来手法 | 217.83 | 2815.45 | 7316.77 | 9407.68 | 9404.8 | 9407.99 | 9411.08 | 9410.73 | 9412.96 | 9413.33 | 9412.28 | 9413.39 | 9412.23
TransP4（1μs遅延） | 222.027 | 2888.814 | 7227.126 | 8078.391 | 8176.382 | 8235.172 | 8242.049 | 8239.37 | 8239.398 | 8239.306 | 8239.065 | 8218.194 | 8199.078
Chart: メッセージサイズ [B]
| 6 | 70 | 198 | 454 | 966 | 1222 | 1460 | 1990 | 4038 | 8134 | 16326 | 32710 | 65477
従来手法 | 217.83 | 2815.45 | 7316.77 | 9407.68 | 9404.8 | 9407.99 | 9411.08 | 9410.73 | 9412.96 | 9413.33 | 9412.28 | 9413.39 | 9412.23
TransP4 | 2916.17 | 7432.74 | 9406.77 | 9398.9 | 9412.29 | 9410.42 | 9410.49 | 9411.94 | 9412.66 | 9413.11 | 9413 | 9413.09
Notes: TCPの通信不安定性について
UMEM再利用周りでエラー（送信するパケットのUMEMフレームで）が起き，NICのリセットが起きている（リングなどが作り直される）
遅延を入れないと，6Bの高パケットレート通信で高頻度でNICリセットが起き，測定できなかった．（高パケットレートで顕著）
しかし，意図的に1usの処理遅延を入れると通信が安定した．
ただし，処理遅延によって最大スループットが低下する
このことから，P4 VMからNICまでの区間で，高パケットレートによるリングのつまりだったり，実装ミスだったり考えられるがまだ解決できていない．

## Slide 16: TransP4の受信
仮想スイッチ
ドライバ
UMEM
P4 VM
P4
プログラム
P4-TXリング
P4-RXリング
RX
リング
NIC
パケット
ディスクリプタ
Notes: 今回の提案でパケットの送受信を担う，AF_XDPについて説明します．AF_XDPは，Linuxが提供する高速パケット処理のためのアドレスファミリです．ソケットを用いてNICドライバとプロセス間で直接パケットをやり取りします．NICはプロセスのメモリであるUMEMを用いてDMAでパケットを送受信します． RXリングとTXリングを用いて，カーネル空間とユーザ空間の間で，パケットデータではなく，UMEMのディスクリプタのみをやり取りするため，カーネルを介さないゼロコピー通信を実現します．
パケット受信時には，XDPプログラムを実行して受信先の振り分けを行います．
本提案では，このAF_XDPの転送処理を拡張して実現します．
XDP：NICドライバでプログラムを実行してパケットを処理する仕組み．
eBPFの検証機がプログラムロード前にメモリ境界やポインタ整合などをチェッ クすることでカーネルクラッシュを防ぐ安全性を担保している

## Slide 17: TransP4の送信
仮想スイッチ
ドライバ
UMEM
P4 VM
P4
プログラム
TX
リング
P4-TXリング
P4-RXリング
NIC
パケット
ディスクリプタ
Notes: 今回の提案でパケットの送受信を担う，AF_XDPについて説明します．AF_XDPは，Linuxが提供する高速パケット処理のためのアドレスファミリです．ソケットを用いてNICドライバとプロセス間で直接パケットをやり取りします．NICはプロセスのメモリであるUMEMを用いてDMAでパケットを送受信します． RXリングとTXリングを用いて，カーネル空間とユーザ空間の間で，パケットデータではなく，UMEMのディスクリプタのみをやり取りするため，カーネルを介さないゼロコピー通信を実現します．
パケット受信時には，XDPプログラムを実行して受信先の振り分けを行います．
本提案では，このAF_XDPの転送処理を拡張して実現します．
XDP：NICドライバでプログラムを実行してパケットを処理する仕組み．
eBPFの検証機がプログラムロード前にメモリ境界やポインタ整合などをチェッ クすることでカーネルクラッシュを防ぐ安全性を担保している

## Slide 18: P4 ShieldとTransP4
仮想スイッチ
ユーザVM
パケット
NIC
DPDK
P4 VM
VM内情報
P4 Shield
TransP4
仮想スイッチ
ユーザVM
パケット
P4 VM
NIC
カーネル
VM内情報
AF_XDP
AF_XDP
Notes: 今回の提案でパケットの送受信を担う，AF_XDPについて説明します．AF_XDPは，Linuxが提供する高速パケット処理のためのアドレスファミリです．ソケットを用いてNICドライバとプロセス間で直接パケットをやり取りします．NICはプロセスのメモリであるUMEMを用いてDMAでパケットを送受信します． RXリングとTXリングを用いて，カーネル空間とユーザ空間の間で，パケットデータではなく，UMEMのディスクリプタのみをやり取りするため，カーネルを介さないゼロコピー通信を実現します．
パケット受信時には，XDPプログラムを実行して受信先の振り分けを行います．
本提案では，このAF_XDPの転送処理を拡張して実現します．
XDP：NICドライバでプログラムを実行してパケットを処理する仕組み．
eBPFの検証機がプログラムロード前にメモリ境界やポインタ整合などをチェッ クすることでカーネルクラッシュを防ぐ安全性を担保している

## Slide 19: 関連研究
  P4 Shield [Iwai＋，CCWC'26]
    VM内情報を利用可能な仮想P4スイッチの安全な実行
    DPDKを用いてNICと直接やりとり可能
  P4rt-OVS [Osiński+, Networking'20]
    Open vSwitchのパケット処理にP4プログラムを動的に差し込める拡張
    仮想スイッチ内でuBPFランタイムが動作する
    ユーザがP4プログラムをロードすることは想定しない
    P4からVM内情報の利用は不可
Notes: 関連研究は以下のようになります．
P4 Shield vs P4rt-OVS = ユーザがP4プログラムをロードするか，VM内の情報を利用するか，しないか
P4 Shield vs 提案 = AF_XDPを使う．P4VMとはカーネル内でパケットを転送する